R0, Ом = 4
L0, мГн = 24
С1, мкФ = 250
R1, Ом = 12
Z2, Ом = 18
φ2, град = 60
U, В = 127

Задание:
1. Токи в каждой ветви и на выходе.
2. Напряжение на всех приемниках и на входе.
3. Полную, активную и реактивную мощности отдельных приемников и всей цепи.
4. Баланс мощностей.
5. Точность расчета.
6. Напряжение между точками “a” и “b”.
Построить векторную диаграмму электрического состояния цепи