МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский УНИВЕРСИТЕТ)

КАФЕДРА «МАШИНОВЕДЕНИЕ И ДЕТАЛИ МАШИН»

ЗАДАНИЕ   пМб – 1

НА КУРСОВую  работу по дисциплине

«детали машин и основы конструирования»

СОСТАВИЛи: багдасарян в.в.

РУСОЛ А.В.

МОСКВА 2013

ЦЕЛИ КУРСОВОГО ПРОЕкТИРОВАНИЯ

Курсовой проект по деталям машин является первой конструкторской работой студента по направлению «Прикладная механика – Бакалавриат», выполняемой на основе знаний общетехнических и специальных дисциплин. Курсовая работа состоит из:

анализа назначения и условий работы проектируемых деталей;

выбора рационального конструкторского решения с учетом технологических, сборочных, эксплуатационных и экономических требований;

кинематических и силовых расчетов передач;

выбора материалов;

расчетов деталей и элементов конструкций на прочность и др.

Курсовое проектирование позволяет студентам приобрести следующие навыки:

овладеть техникой разработки конструкторских документов на различных стадиях проектирования;

приобрести навыки самостоятельного решения инженерно-технических задач;

научиться работать с различной учебной, инженерной, справочной литературой и стандартами;

обосновывать принятые конструктивные решения при защите курсового проекта.

Задание на Курсовое Проектирование

Разработать конструкцию и произвести проверочные расчёты одного из узлов двухступенчатого обводного редуктора.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Кинематическая схема редуктора

Исходные данные редуктора и разрабатываемые в работе узлы

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узел | Входного вала | Промежуточного вала | Выходного вала |  |
| Рвх | 1725 | 1850 | 1975 | 2100 | 1725 | 1850 | 1975 | 2100 | 1725 | 1850 | 1975 | 2100 |  |
|  | пвх | 1575 | 1550 | 1525 | 1500 | 1575 | 1550 | 1525 | 1500 | 1575 | 1550 | 1525 | 1500 |  |
|  | пвых | 175 | 150 | 165 | 180 | 175 | 150 | 165 | 180 | 175 | 150 | 165 | 180 |  |
| th | 1700 | 1675 | 1650 | 1625 | 1700 | 1675 | 1650 | 1625 | 1700 | 1675 | 1650 | 1635 |  |

Принятые обозначения: Рвх, Вт – мощность на входе редуктора; пвх, об/мин – частота вращения входного вала; пвых, об/мин – частота вращения выходного вала th, час – ресурс работы механизма.

Типовой режим нагружения

Технические условия на проектирование

- Коэффициент динамичности внешней нагрузки Кд = 1.25.

- Смазка зацеплений и подшипников пластическим смазочным материалом ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.

- Интервал изменения температуры окружающей среды от  –60(С до +60(С.

- Относительная влажность внешней среды 98%.

- Механизм будет работать в условиях вибраций.

- Механизм будет изготовлен в единичном экземпляре.

- Предусмотреть отверстия в корпусе редуктора для его промывки бензином Б70 ГОСТ 1012-51 после сборки.

- Герметичность корпуса обеспечить герметиком «Виксинт» У-1-18 ОСТ 1-90058-85 и манжетными уплотнениями.

Назначение механизма

Обводной редуктор установлен в цепи кинематической схемы для обеспечения передачи крутящего момента от привода на серию редукторов и исполнительный механизм, и представляет собой цилиндрическую двухступенчатую передачу. Механизм работает в условиях повышенных вибраций. Гарантийная наработка (ресурс) и коэффициент динамичности указаны в исходных данных.

Редуктор устанавливается на подредукторной монтажной раме с помощью болтов или шпилек, устанавливаемых в корпус (материал Д16), обеспечивающий необходимую компоновку деталей. Ведущие шестерни и ведомые колеса изготовлены из стали 12Х2Н4А. Передача крутящего момента осуществляется посредством шпоночных соединений. Герметичность на входе и выходе осуществляется манжетными уплотнениями. Герметичность корпуса достигается с помощью герметика.

Смазка подшипников и зацепления осуществляется пластическим смазочным материалом. Предусмотрены два отверстия, герметизируемые пробками, (на боковой поверхности корпуса) для промывки редуктора после сборки. Регулирование осевых зазоров в подшипниках осуществляется подбором регулировочных прокладок.

Объем и порядок выполнения курсовой работы

Объектами проектирования являются узлы двухступенчатого обводного редуктора, включающие валы, подшипники, зубчатые колеса, соединения, изучаемые в теоретическом курсе.

Графическая часть проекта должна содержать многовариантную эскизную проработку соответствующего узла механизма, выполнение сборочного чертежа узла механизма и рабочих чертежей 2-х деталей, например, зубчатого колеса, вала и крышки подшипникового узла.

Расчетно-пояснительная записка к проекту примерным объёмом 12 – 18 страниц должна включать исходные данные, краткое описание механизма, обоснование конструктивных решений, расчеты передач, валов, подшипников и соединений и список использованной литературы.

При проведении кинематического и силового расчета передачи (за исключением п.1.11) допускается совместная работа «в команде» для вариантов с одинаковыми исходными данными по редуктору, т.е в одной команде оказываются варианты 1-5-9, 2-6-10 и т.д.

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ.

1. Кинематический и силовой расчёт передачи.

1.1 Определение общего передаточного числа.

1.2 Разбивка передаточных отношений по ступеням.

1.3 Определение числа зубьев.

1.4 Проверка передаточных отношений.

1.5 Определение крутящих моментов на валах.

1.6 Выбор материалов зубчатой пары.

1.7 Выбор геометрических параметров выполнения зубьев.

1.8 Определение предельных контактных напряжений на поверхностях зубьев шестерни и колеса

1.9 Определение в первом приближении межосевого расстояния цилиндрической зубчатой пары.

1.10 Определение модуля зубчатой передачи.

1.11 Определение основных геометрических размеров цилиндрических зубьев разрабатываемого узла редуктора.

2. Конструирование компоновки разрабатываемого узла вала редуктора.

3. Проверочный расчёт зубьев передачи на контактную прочность.

3.1 Расчётные контактные напряжения.

3.2 Проверка контактной прочности рабочих поверхностей зубьев.

4. Проверочный расчёт зубьев на прочность  по изгибу.

4.1 Определение расчётного изгибного напряжения у основания зуба

шестерни и колеса.

4.2 Определение предельных напряжений изгиба в зубьях шестерни

и колеса.

4.3 Проверка изгибной прочности зубьев шестерни и колеса.

Конструирование и расчет узлов валов.

5. Конструирование вала разрабатываемого узла редуктора.

5.1 Выбор материала валов редуктора.

5.2 Конструирование участков валов.

5.3 Выбор соединений вал-ступица.

6. Расчёт шпоночного соединения.

6.1 Расчёт шпонок на смятие.

6.2 Расчёт шпонок на срез.

7. Проверочный расчет  вала  узла редуктора.

7.1 Определение радиальных реакций опор.

7.2 Выбор расчётных сечений.

7.3 Проверочный расчёт вала по опасному сечению.

8. Конструирование опор вала узла редуктора.

8.1 Выбор типа подшипников.

8.2 Конструирование подшипниковых узлов.

8.3 Проверка работоспособности подшипников.

ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА.

1. Сборочный чертеж.

2. Чертежи 2-х деталей.

3. Спецификация.

4. Пояснительная записка.

рекомендуемая литература

- Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя – М.: Машиностроение 2004.

- Алексеева Н.А., Джамай В.В., Серпичева Е.В. Основы проектирования и конструирования узлов и деталей машин и механизмов. – М. : 2006.

- Детали машин и основы конструирования. Под ред. Рощина Г.И. и Самойлова Е.А. – М.: Дрофа 2006.

- Михайлов Ю.Б. Конструирование корпусных деталей механизмов летательных аппаратов. – М.: МАИ 2004.

- Михайлов Ю.Б. Конструкции уплотнительных устройств ЛА. – М.: МАИ 2003.

- Михайлов Ю.Б. Оформление конструкторской документации при проектировании механизмов. – М.: МАИ 2003.

- Михайлов Ю.Б. Конструирование зубчатых колес механизмов летательных аппаратов. – М.: МАИ 2002.

- Михайлов Ю.Б.  Конструирование подшипниковых узлов механизмов ЛА. – М. : МАИ 2006.

- Михайлов Ю.Б. Конструирование валов и осей механизмов летательных аппаратов. – М.: МАИ 2000.

- Михайлов Ю.Б. Справочные материалы для Школы механиков. – в кабинете 633 каф. 906.

11. Михайлов Ю.Б. Справочные материалы по резьбам и резьбовым деталям. – в кабинете 633 каф.906.

# Text boxes

Шестерня 1

Колесо 2

Шестерня 2’

Колесо 3

Корпус

t, c

T, Hм

60

60

60