#### 2 .Задание на контрольную работу Задача 1.

Расчет линейных электрических цепей с периодическими несинусоидальными источниками тока и напряжения.

Ко входу четырехполюсника (рис. 1.1.) подключен импульсный источник периодического несинусоидального сигнала. Период сигнала источника 20 мс.

Найти выражения для тока и напряжения на нагрузке, т.е. на выходе четырехполюсника от действия постоянной составляющей (если она имеется) и трех первых гармонических составляющих сигнала источника.

Для этого необходимо:

1) Задаться значениями элементов четырехполюсника и нагрузки из таблицы 1.1. и произвольно амплитудой импульсов источника (Um или Jm). Начертить схему цепи и изобразить форму кривой импульсного сигнала источника.

3) Записать подынтегральное выражение, построить график входного воздействия в программе Mathcad, сравнить с заданным. Разложить в ряд Фурье форму кривой сигнала источника напряжения или тока. Ограничиться тремя ненулевыми гармоническими составляющими ряда. Записать полученное входное воздействие u(ωt) или  J(ωt) .

4) Рассчитать выходное напряжение и ток от каждой составляющей ряда Фурье. Записать полученные выражения uН(ωt) и iН(ωt). Определить действующее значение тока и напряжения на нагрузке.

5) Получить компьютерную модель заданной схемы в программе Multisim. Использовать приборы для измерения постоянной и переменной составляющих входного и выходного напряжения. Сравнить с рассчитанными значениями.

6) Полученную форму выходного напряжения сравнить с формой напряжения или тока на входе четырехполюсника (пакет Mathcad или Multisim).

Рис. 1.1. Расчетная схема

Таблица 1.1

| № | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1, Ом | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2, Ом | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R3, Ом | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4, Ом | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RН, Ом | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L4, мГн | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LН, мГн | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С1, мкФ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С3, мкФ | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Таблица 1.2

| № п/п | Форма кривых напряжения u(ωt) и тока J(ωt) |
| --- | --- |
| 1. |  |

## 3. Методические указания к задаче

На практике часто приходится встречаться с периодическими несинусоидальными токами и напряжениями. Так, например, в различных устройствах автоматики, радиотехники, телемеханики применяются периодические импульсы различной формы: пилообразной, ступенчатой, прямоугольной (рис. 1.1). При прохождении этих импульсов через различные электрические цепи их форма может существенно изменяться. В цепях, содержащих элементы с нелинейными сопротивлениями (например транзистор, диод, тиристор и т.д.), даже при синусоидальных э.д.с. также возникают несинусоидальные токи и напряжения.

Согласно предельной теореме Ферма, любая несинусоидальная периодическая кривая может быть представлена как сумма конечного или бесконечного ряда простых гармонических (синусоидальных или косинусоидальных) составляющих с надлежащим образом подобранными амплитудами и начальными фазами. При этом частоты гармонических составляющих равны целым кратным частоты первой гармоники.

Основываясь на принципе наложения, справедливом для линейных цепей, расчет цепей с несинусоидальными кривыми токов и напряжений можно вести для каждой гармонической составляющей в отдельности и потом суммировать результаты.

Негармонические периодические напряжения и токи в виде некоторых функций f(t) могут быть представлены и разложены в тригонометрический ряд Фурье:

,        (1.1)

где	А0 – гармоника нулевого порядка или постоянная составляющая;

- амплитуда k-ой гармоники;

k - порядковый номер гармоники;

- фаза к-ой гармоники, причем  учитывается, когда Вк<0.

Определение  осуществляется аналитически следующим образом:

;    .    (1.2)

Гармонический состав функции  можно задать при помощи дискретных спектров амплитуд и фаз:

+…  (1.3)

и  представить графически, как показано на рис. 1.2,а и 1.2,б соответственно.

дискретный спектр амплитуд                              дискретный спектр фаз

а                                                                            б

Рис. 1.2

Действующее значение негармонической функции - это среднеквадратичное значение этой функции за период:

;       ;      .             (1.4)

Для тока, представленного в виде ряда Фурье

,

действующее значение запишется в виде  	 ,          (1.5)

где	 - постоянная составляющая тока;

,       -   действующие значения гармоник тока.

Аналогично для напряжения

.

Пример 1.1. Пусть ток задан в виде ряда Фурье , тогда его действующее значение    А.

Коэффициенты формы, амплитуды, искажения и гармоник используются для характеристики формы негармонических периодических функций, симметричных относительно оси абсцисс. У этих функций в ряде Фурье отсутствует постоянная составляющая и все четные гармоники:

Коэффициент формы - это отношение действующего значения функции к его среднему значению за половину периода:

,

где                                 ,   .                       (1.6)

Для функций представленных в виде ряда Фурье:

;      .         (1.7)

Коэффициент амплитуды –  это отношение амплитудного значения функции к его действующему значению:

.                                             (1.8)

Для гармонической функции .

Коэффициент искажения - отношение действующего значения первой гармоники к действующему значению функции:

.                                                (1.9)

Для синусоиды  = 1.

Коэффициент гармоник – это отношение действующего значения высших гармоник к действующему значению основной гармоники:

.                                     (1.10)

Пример 1.2. Для периодической функции, апроксимированной гармоническим рядом , найти коффициенты гармоник, формы и искажения.

Решение. На основании формулы (6.5) действующее значение функции

На основании  выражений (6.7) среднее значение по модулю

Согласно формулам (1.6), (1.9), (1.10) находим:

;    ;   .

Чем острее несинусоидальная кривая, тем больше получаются коэффициенты формы и амплитуды.

1.2. Мощность в линейных электрических цепях 
с периодическими негармоническими напряжениями и токами

Пусть на вход некоторой пассивной цепи приложено негармоническое периодическое напряжение

Под действием этого напряжения протекает входной ток

При этом средняя за период  вырабатываемая активная мощность источника напряжения составит:

Таким образом, активная мощность равна сумме активных мощностей постоянной составляющей и отдельных гармоник.

По аналогии с гармоническим током чисто условно введем понятие реактивной мощности, которая определяется как сумма реактивных мощностей отдельных гармоник:

,

причем реактивная мощность от постоянной составляющей тока и напряжения U0, I0     равна нулю:     .

В свою очередь, кажущаяся или полная вырабатываемая мощность источника будет равна

,

где  U,I - действующие значения напряжения U(t) и тока i(t).

В цепях с периодическими напряжениями и токами может вводиться такое чисто условное понятие, как мощность искажения, которая характеризует степень различия по форме кривых напряжения и тока:

.

Мощность искажения тем больше, чем больше различаются по форме кривые напряжения и тока. Мощность искажения равна нулю, когда форма кривых тока и напряжения одинакова, причем для гармонических кривых напряжения и тока мощность искажения также равна нулю.

Следует заметить, что в действительности существует только активная мощность , а  являются условными понятиями.

Отношение активной мощности к кажущейся называется коэффициентом мощности, который в технике принято обозначать . Для несинусоидальных величин это будет условный , т.е. косинус угла сдвига фаз между эквивалентными синусоидами напряжения и тока, которые имеют те же действующие значения, что и несинусоидальные напряжение и ток, и потребляемая цепью мощность остается такой же, как при действительном несинусоидальном режиме.

Исходя из закона сохранения энергии, для проверки правильности расчетов всегда может быть составлен баланс активной и реактивной мощности:

.

Негармонический периодический ток в резистивном элементе

Если к резистивному элементу с постоянным сопротивлением R приложено негармоническое периодическое напряжение

то согласно закону Ома можно найти ток

,

где действующее значение k-ой гармоники тока равно .

При действующем значении напряжения    действующее значение тока составит   .

Так как угол сдвига фаз между гармониками напряжения и тока получился равным нулю: , то активная потребляемая мощность в резистивном элементе запишется в виде

Таким образом, активная потребляемая мощность в резистивном элементе пропорциональна квадрату действующего значения негармонического периодического тока:

где

При этом реактивная потребляемая мощность будет равна нулю:

.

В результате при полной потребляемой мощности

,

мощность искажения будет равна нулю: , так как

.

Следовательно, форма кривых напряжения U(t) и тока i(t) в резистивных элементах одинакова при полной потребляемой мощности равной активной потребляемой мощности:

.

При этом коэффициент мощности .

Пример 1.3.  Для цепи с входным напряжением

и током  определим . Ток второй гармоники .

Активная вырабатываемая мощность запишется в виде

Вт.

Реактивная вырабатываемая мощность

вар.

Действующее значение напряжения  В.

Действующее значение тока А. Тогда полная вырабатываемая мощность запишется в виде:  ВА, а мощность искажения  вар, .

Негармонический периодический ток в индуктивном элементе

Если в индуктивном элементе с постоянной индуктивностью L протекает ток  , то согласно закону электромагнитной индукции:

где действующее значение напряжения k-ой гармоники равно , при  ,

где  - индуктивное сопротивление k-ой гармоники;

- индуктивное сопротивление 1-ой гармоники.

В результате постоянная составляющая напряжения на индуктивности равна нулю: =0, то есть индуктивное сопротивление на постоянном токе равно нулю.

При действующем значении напряжения  действующее значение тока равно

.

Так как углы сдвига фаз между гармониками тока и напряжения получились равными  то активная потребляемая мощность будет равна нулю: .

Реактивная потребляемая мощность будет больше нуля:

.

Полная потребляемая мощность запишется в виде: , и мощность искажения не будет равна нулю: , т.е. форма кривых напряжения и тока будет различна, причем

- ток через индуктивность более синусоидален, чем напряжение.

Так как , то на векторных диаграммах вектора k-гармоник тока отстают от k-гармоник напряжения на 900.

Негармонический периодический ток в емкостном элементе

Если к емкостному элементу с постоянной емкостью С приложено периодическое негармоническое напряжение

, то ток можно определить следующим образом:

где действующее значение тока k-ой гармоники равно ,

при  емкостном сопротивлении k-ой гармоники .

В результате постоянная составляющая тока через емкость равна нулю 
I0 = 0, т.е. через конденсатор не течет постоянный ток.

При действующем значении напряжения  действующее значение тока будет равно

Так как углы сдвига фаз между гармониками тока и напряжения  равны  то активная потребляемая мощность будет равна нулю: .

Реактивная потребляемая мощность будет меньше нуля:

.

Полная потребляемая мощность запишется в виде: 
и мощность искажения не будет равна нулю: , 
т.е. форма кривых напряжения и тока будет различна, причем

- ток через емкость более несинусоидален, чем напряжение. Так как , то на векторных диаграммах вектора k-гармоник тока опережают k-гармоники напряжения на 900.

## 4. Порядок расчета линейной цепи с несинусоидальными сигналами

Расчет линейной цепи с несинусоидальными сигналами основывается на принципе наложения, согласно которому он проводится для каждой из гармонических составляющих в отдельности.

1. Заданные несинусоидальные токи, напряжения, э.д.с. представляются гармоническим рядом.

2. Расчитывают цепь последовательно от действия нулевой, первой и других гармоник, проверяя правильность расчета для каждой из гармоник подсчетом баланса мощностей, при этом     .

3. Записывают результат в виде суммы мгновенных значений всех составляющих (в виде гармонического ряда).

Пример 1.4.  Электрическая цепь состоит из последовательно соединенных сопротивления R = 30 Ом, индуктивности L = 0.159 Гн и емкости 
С = 7.08 мкФ.

Цепь питается от источника напряжения

, В.

Частота первой гармоники f = 50 Гц. Найти мгновенное значение тока в цепи.

Решение. Расчет цепи производим символическим методом отдельно для каждой гармоники тока. Комплексные амплитуды напряжения гармоник

В;         В;       В.

Определяем сопротивления цепи токам 1, 3 и 5-й гармоник:

1/c;   Ом;     Ом.

Ом;

Ом;

Ом.

Расчет тока для первой гармоники

А;            А.

Расчет тока для третьей гармоники

А;               А.

Расчет тока для пятой гармоники

А;     А.

Мгновенное значение несинусоидального тока в цепи

А.

ЛИТЕРАТУРА

| № п/п | Библиографическое описание | Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум и др.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники : Электрические цепи : учеб. для вузов / Л. А. Бессонов. - Изд. 11-е, испр. и доп. ; Гриф МО. - М. : Гардарики, 2006. - 701 с. : ил. - Библиогр.: с. 605-606. - Прил.: с. 607-685. - ISBN 5-8297-0159-6: 327-27 | Учебник |
| 2 | Теоретические основы электротехники : учеб. для вузов. [В 3 т.] Т. 1 / К. С. Демирчян [и др.]. - 4-е изд., доп. для самостоят. изучения курса ; Гриф МО. - СПб. : Питер, 2006. - 462 с. : ил. - (Учеб. для вузов). - Алф. указ.: с. 458-462. - ISBN 5-94723-620-6: 207-40 | Учебник |
| 3 | Теоретические основы электротехники : [в 3 т.]: учеб. для вузов. Т. 2 / К. С. Демирчян [и др.]. - 4-е изд., доп. для самостоят. изучения курса ; Гриф МО. - СПб. : Питер, 2006. - 575 с. : ил. - (Учеб. для вузов). - Алф. указ.: с. 571-575. - ISBN 5-94723-620-6: 218-60 | Учебник |
| 4 | Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники : Электромагнитное поле : [учебник] / Л. А. Бессонов. - Изд. 10-е, [стер.] ; Гриф МО. - М. : Гардарики, 2003. - 316 с. : ил. - (UNIVERS). - Библиогр.: с. 275-276. - Прил.: с. 277-310. - ISBN 5-8297-0158-8: 72-11 | Учебник |
| 5 | Сборник задач по теоретическим основам электротехники: учеб. пособие для вузов / Л.А. Бессонов [и др.]; под ред. Л.А. Бессонова.- 4-е изд., перераб. и испр.; Гриф МО.- М.: Высш. шк., 2003. - 528 с | Учеб.пособие |
| 6 | Шакурский В.К. Теоретические основы электротехники: учеб.-метод. пособие. Ч.1. Анализ установившихся режимов в линейных электрических цепях / В.К. Шакурский; ТГУ; каф. «Электроснабжение и электротехника». - ТГУ. – Тольятти: ТГУ, 2007. - 77 с. | Учеб.метод. пособие |
| 7 | Шакурский В.К. Теоретические основы электротехники: учеб.-метод. пособие. Ч.2. Анализ переходных режимов в линейных электрических цепях / В.К. Шакурский; ТГУ; каф. «Электроснабжение и электротехника». - ТГУ. – Тольятти: ТГУ, 2007. - 71 с. | Учеб.метод. пособие |
| 8 | Шакурский В.К. Теоретические основы электротехники: учеб.-метод. пособие. Ч.2. Аналитические и численные методы анализа динамических режимов в электрических цепях / В.К. Шакурский; ТГУ; каф. «Электроснабжение и электротехника». - ТГУ. – Тольятти: ТГУ, 2007. - 106 с. | Учеб. метод. пособие |
| 9 | Шакурский В.К. Теоретические основы электротехники: учеб.-метод. пособие. Ч.3. Анализ электромагнитного поля / В.К. Шакурский, В.Н. Кузнецов; ТГУ; каф. «Электроснабжение и электротехника». - ТГУ. – Тольятти: ТГУ, 2008. - 67 с. | Учеб. метод. пособие |

# Text boxes

3

2



t

f(t)

3

2



t

f(t)

Рис. 1.1

k

k

2

-п/2

п/2

k

3

2

0

1

k

Akm

A3m

A2m

A1m

A0

Аkm

3

0

1

(k