Задача № __

Теплоэлектроцентраль израсходовала ВТЭЦ=72млн кг/год каменного угля с
теплотворной способностью топлива Qрн=25500 кДж/кг, выработав при этом
электроэнергии Эвыр=590∙109 кДж/год и отпустив теплоты внешним потребителям Qотп=3,1∙109 кДж/год.

Определить КПД ТЭЦ брутто по выработке электроэнергии и тепла, если КПД котельной установки η  =0,88.