Билет №13

Граничные условия для нормальных и касательных составляющих векторов электрического и магнитного полей.

Задача 1

Плоская электромагнитная волна с частотой f = 1200 МГц падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды: , , = 2,2, =1, = 8,8Ф/м, Гн/м. Удельная проводимость = 0,02 Сим/м. Амплитуда напряженности электрического поля волны E= 2 В/м.                                                                                                      1.Определить  амплитуду отраженной волны.                                2.Определить амплитуду прошедшей волны.                                        3.Определить значение вектора Пойнтинга отраженной волны.         4.Вычислить расстояние между минимумами поля в первой среде.

Задача 2

Цилиндрический резонатор имеет длину вдвое больше диаметра и резонирует на частоте f = 8 ГГц.

1.Определить диаметр резонатора (колебание H).

2.Определить диаметр резонатора(колебание E).