Задание на курсовой проект

Спроектировать привод цепного конвейера в соответствии со своим вариантом (номер варианта выбарется по последним цифрам студенческого билета).

Варианты 1 – 10

| 1 – электродвигатель; 2 – передача плоскоременная; 3 – редуктор цилиндро-конический; 4 – плита (рама); 5 – муфта компенсирующая МЦ; 6 – звездочка тяговая. Разработать: Сборочный чертеж привода; Редуктор; Плиту; Рабочие чертежи деталей; Пояснительную записку. |  |
| --- | --- |

| Исходные данные | вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ft – нагрузка, кН | 10 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 |
| V – скорость, м/с | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| P – шаг тяговой звездочки, мм | 120 | 110 | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 75 |
| z - число зубьев тяговой звездочки | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |

Нагрузка – постоянная. Режим работы – средний. Срок службы – 10 лет. К сут – 0,5; К год – 0,8. производство – массовое.

Варианты 11 – 20

| 1 – электродвигатель; 2 – передача ременная; 3 – редуктор; 4 – плита (рама); 5 – муфта фланцевая МФЗ; 6 – барабан приводной. Разработать: Сборочный чертеж привода; Редуктор; Плиту; Рабочие чертежи деталей; Пояснительную записку. |  |
| --- | --- |

| Исходные данные | вариант |
| --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ft – нагрузка, кН | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
| V – скорость, м/с | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| D – диаметр барабана, мм | 400 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |

Нагрузка – постоянная. Режим работы – средний. Срок службы – 10 лет. К сут – 0,6; К год – 0,5. производство – единичное.

Варианты 21 – 30

| 1 – электродвигатель; 2 – муфта упругая МУВП; 3 – редуктор; 4 – плита (рама); 5 – передача цепная зубчатая; 6 – барабан приводной. Разработать: Сборочный чертеж привода; Редуктор; Плиту; Рабочие чертежи деталей; Пояснительную записку. |  |
| --- | --- |

| Исходные данные | вариант |
| --- | --- |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ft – нагрузка, кН | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,5 |
| V – скорость, м/с | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| D – диаметр барабана, мм | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 400 |

Нагрузка – постоянная. Режим работы – легкий. Срок службы – 10 лет. К сут – 0,5; К год – 0,6. производство – крупносерийное.