ОБЩАЯ  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

По выполнению курсовой работы

Для студентов направления 220700.62 –

Автоматизация технологических процессов

и производств

Составитель  А.Л. Степанов

Владикавказ  2011

Министерство образования и науки РФ

Северо-Кавказский горно-металлургический институт

(государственный технологический университет)

Кафедра теоретической электротехники

и электрических машин

ОБЩАЯ  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

По выполнению курсовой работы

Для студентов направления 220700.62 –

Автоматизация технологических процессов

и производств

Составитель  А.Л. Степанов

Допущено редакционно-издательским советом Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)».

Владикавказ  2011

УДК 621.3

ББК 31.2

С 79

Рецензент: д-р техн. наук, профессор Яржемский А.С.

С 79	  Электротехника: Методические указания по выполнению курсовой работы /Сост. А.Л. Степанов; Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет). – Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет). Изд-во «Терек», 2011. – 78 с.

УДК 621.3

ББК 31.2

Редактор:  Кабисова И.Х.

Компьютерная верстка: Гугкаева Р.А.

© Степанов А.Л., составление 2011

( Составление. Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет), 2011

Подписано в печать 10.05.2011. Формат 60 х 84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать на ризографе. Усл. п. л. 4,53. Тираж 50. экз. Заказ №_____

Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет). Изд-во «Терек»

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии СКГМИ (ГТУ).

362021, Владикавказ, ул. Николаева, 44.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие методические указания предназначены для оказания помощи студентам специальности 220301.65 «Автоматизация технологических процессов и производств» при выполнении курсовой работы по курсу «Электротехника»

Курсовая работа выполняется в течение 4-го семестра и включает три основных расчетно-графических задания: «Анализ электрических цепей постоянного тока», «Анализ цепей синусоидального тока», «Анализ трехфазных цепей». Также данная курсовая работа включает два дополнительных расчетных задания: «Анализ магнитных цепей» и «Анализ переходных процессов».

Перед выполнением каждого задания студенты обязаны приобрести умения и навыки решения задач на указанные темы, ознакомиться с теоретическими положениями соответствующих разделов курса.

Варианты и примеры выполнения основных расчетных заданий приведены в данных методических указаниях. Варианты выполнения дополнительных расчетных заданий приведены в книге «Теоретические основы электротехники». Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников технических специальностей вузов. Под ред. Л.А. Бессонова. – М.: Высшая школа, 1987.

Номер варианта расчетного задания для каждого студента определяется преподавателем.

Рекомендуемая литература, полезная при выполнении курсовой работы, приведена в конце данных указаний.

Данные методические указания также могут быть полезны студентам металлургического факультета специальностей 220301.65 «Теплофизика, автоматизация и экология», 130405.65 «Обогащение полезных ископаемых», 261001.65 «Технология художественной обработки материалов» при выполнении домашних расчетно-графических работ. Кроме этого, данные методические указания могут быть полезны студентам других неэлектрических специальностей института при выполнении практических заданий по курсам «Общая электротехника», «Электротехника и электроника», «Электротехника и электроснабжение в строительстве».

Задание №1

РАСЧЕТ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Задана эквивалентная схема замещения цепи постоянного тока и ее параметры. Выполнить следующие действия по ее расчету:

- Составить систему расчетных уравнений для определения токов в ветвях схемы, используя оба закона Кирхгофа непосредственно (метод законов Кирхгофа);

- Рассчитать токи в ветвях схемы, используя метод контурных токов;

- Проверить правильность расчета, определив токи методом двух узлов (методом узлового напряжения);

- Определить ток, протекающий через , методом эквивалентного генератора;

- Составить и проверить баланс мощностей.

Пример расчета по заданию №1

На рис. 1 приведена исходная схема замещения цепи постоянного тока, параметры которой заданы

Рис. 1.

1. Выполнение первого пункта задания [1, 2, 5, 6].

1.1. Проводим эквивалентные преобразования с целью упрощения расчетов. Объединяем последовательно соединенные -элементы (рис. 2)

1.2. Произвольно задаем положительные направления токов в ветвях схемы (рис.2).

Рис. 2.

1.3. Составляем часть уравнений расчетной системы, используя только первый закон Кирхгофа. Выбираем  узлов на схеме (данная схема содержит  узла, которые отмечены арабскими цифрами) и для каждого из них составляем уравнение по первому закону Кирхгофа

1.4. Всего необходимо составить  уравнений в расчетной системе ( - число неизвестных токов, равное числу ветвей на схеме). Поэтому число уравнений, которое необходимо составить, используя второй закон Кирхгофа, равно  (для данной схемы  и ).

1.4.1. Выбираем  независимых контуров на схеме, в каждом из них произвольно задаем направление обхода контура (отмечено круглыми стрелками на рис.2).

1.4.2. Для каждого из выбранных контуров составляем уравнение, используя второй закон Кирхгофа, а также закон Ома ()

1.5. Полученные уравнения объединяем в систему, которую упорядочиваем

и представляем в матричной форме записи, подставив численные значения параметров схемы

.

Первый пункт задания выполнен.

2. Выполнение второго пункта задания [1, 2, 5, 6].

2.1. Используя эквивалентно преобразованную схему (рис.2), произвольно задаем положительное направление токов в каждой ветви схемы (рис.3) (в данном примере они оставлены без изменения).

2.2. Выбираем  независимых контуров на схеме, в каждом из них произвольно задаем направление контурного тока  (отмечено круглыми стрелками на рис.3).

Рис. 3.

2.3. Определяем составляющие системы контурных уравнений:

- собственные сопротивления контуров

; ; ;

- общие сопротивления между контурами

Ом;  Ом;  Ом;

- контурные ЭДС, действующие в выбранных контурах

В.

Знаки слагаемых при определении контурных ЭДС определяются совпадением (+) или несовпадением (–) положительного направления ЭДС источника, входящего в рассматриваемый контур, с направлением контурного тока этого же контура.

2.4. Составляем систему контурных уравнений. При этом используем для каждого контура второй закон Кирхгофа и принцип наложения (суперпозиции)

На первом месте в левой части уравнений стоят составляющие полного напряжения в контуре, представляющие собой частичное напряжение, вызванное протеканием в рассматриваемом контуре собственного контурного тока. Знак этих слагаемых всегда положителен (+) (условно это можно обосновать тем, что контурный ток рассматриваемого контура «сам с собой всегда совпадает»). Остальные слагаемые представляют собой частичные напряжения, вызванные протеканием контурных токов смежных контуров на общих ветвях с рассматриваемым контуром. Знак этих слагаемых определяется совпадением (+) или несовпадением (–) контурных токов смежных контуров на их общих ветвях.

2.5. Полученную систему упорядочиваем

и представляем в матричной форме записи, подставив численные значения составляющих системы контурных уравнений

.

2.6. Решаем полученную систему контурных уравнений, используя правило Крамера [1]:

2.6.1. Вычисляем главный определитель системы, разворачивая квадратную матрицу контурных сопротивлений по первой строке (следует заметить, что величина определителя не зависит от того, по какой строке или столбцу его разворачивают)

2.6.2. Вычисляем дополнительные определители системы, последовательно заменяя столбцы матрицы контурных сопротивлений матрицей-столбцом контурных ЭДС. Каждый дополнительный определитель рассчитываем, разворачивая его по первой строке аналогичным образом

;

;

;

2.6.3. Определяем контурные токи

;  ;  .

2.7. Используя рассчитанные контурные токи, определяем реальные токи в ветвях схемы. Руководствуемся правилом: реальные токи в независимых ветвях схемы (принадлежащих только одному контуру) определяются только контурным током рассматриваемого контура

.

Реальные токи  в общих ветвях между смежными контурами определяются по принципу наложения: алгебраической суммой смежных контурных токов. При этом знак каждого контурного тока определяется совпадением (+) или несовпадением (–) его направления с заданным положительным направлением реального тока в рассматриваемой ветви.

.

Второй пункт задания выполнен.

3. Выполнение третьего пункта задания [1, 2, 5, 6].

Рассматриваемая схема замещения содержит четыре узла, поэтому к заданной схеме метод двух узлов непосредственно не применим.

3.1. Используя эквивалентное преобразование участка схемы , соединенного по схеме «треугольник», в участок , соединенный по схеме «звезда» (отмечен на рис. 4 пунктиром), приводим начальную схему к схеме, содержащей два узла (рис.5).

Рис. 4.					Рис. 5.

При этом

.

Эквивалентно объединяя последовательно соединенные -элементы в каждой ветви, получаем исходную схему для расчета методом двух узлов (рис. 6).

Рис. 6.

При этом

3.2. Произвольно задаем положительное направление токов в ветвях схемы и положительное направление узлового напряжения  (рис. 6).

3.3. Рассчитываем проводимости ветвей схемы

.

3.4. Используя основную формулу метода, определяем узловое напряжение :

.

Знак слагаемых числителя определяется несовпадением (+) или совпадением (–) положительного направления  и положительного направления ЭДС рассматриваемой ветви.

3.5. Рассчитываем неизвестные токи в ветвях, используя обобщенный закон Ома

Проанализируем результаты расчета. На рис. 5 в каждой ветви источник ЭДС и -элементы соединены последовательно. Поэтому токи в этих ветвях равны рассчитанным. Однако участки схемы в окрестности источников не были охвачены преобразованием. Следовательно, в соответствии с условием эквивалентности преобразования участков схем величина этих токов должна остаться такой же, как и до преобразования. Сравниваем по модулю значения токов, рассчитанных настоящим методом и методом контурных токов

Видно, что значения токов практически совпадают. Следовательно, оба расчета проведены корректно. Третий пункт задания выполнен.

4. Выполнение четвертого пункта задания [1, 2, 5, 6].

4.1. Разрываем шестую ветвь и произвольно задаем положительное направление токов в остальных ветвях, положительное направление напряжения холостого хода  и напряжения  между узлами  и  (рис. 7).

Рис.7.

4.2. Определяем величину . Для этого предварительно рассчитываем  методом двух узлов.

.

.

Используя основную формулу метода, определяем узловое напряжение

.

Рассчитываем токи  и , используя обобщенный закон Ома

Для контура, включающего , составляем уравнение по второму закону Кирхгофа (направление обхода контура указано круглой стрелкой) и рассчитываем

,

.

4.3. Определяем входное сопротивление схемы со стороны зажимов разомкнутой ветви . Для этого эквивалентно преобразуем участок схемы , соединенный звездой, в участок, соединенный треугольником .

Рис. 8.

Преобразованная схема будет иметь вид (рис. 9)

Рис. 9.

.

Используя свойства параллельного последовательного соединения  - элементов, определяем

;

.

4.4. Определяем искомый ток, используя закон Ома для замкнутой цепи

.

Аналогичный ток, рассчитанный методом контурных токов, составляет

.

Они практически совпадают. Расчет проведен верно. Четвертый пункт задания выполнен.

5. Выполнение пятого пункта задания [1, 2, 5, 6]

Составим уравнение баланса мощностей для преобразованной схемы (рис. 2) с учетом выбранного на ней положительного направления токов.

5.1. Определяем режим работы каждого активного элемента, руководствуясь правилом. Если истинное положительное направление тока, протекающего через источник ЭДС (которое можно определить только в результате расчета), совпадает с положительным направлением ЭДС этого источника, то активный элемент работает в режиме генератора. В противном случае он работает в режиме приемника.

Сопоставляя на рис. 2 заданное положительное направление токов, знаки рассчитанных токов и положительное направление ЭДС активных элементов, определяем их режим работы:

источник ЭДС  - генератор, ;

источник ЭДС  - приемник, ;

источник ЭДС  - генератор, .

5.2. Составляем и численно проверяем корректность уравнения баланса мощностей (значения токов берем посчитанными методом контурных токов; мощность на пассивных приемниках определяем по закону Джоуля – Ленца)

,

где

= 545,124 Вт.

Видно, что значения суммарных мощностей практически совпадают. В то же время на примере баланса мощностей покажем проверку корректности расчета любого параметра, указанного в задании. Воспользуемся абсолютным значением относительной погрешности

Расчет считается корректным, если . Итак пятый пункт задания и все задание выполнены.

Задание №2

РАСЧЕТ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

Задана эквивалентная схема цепи синусоидального тока (рис. 10) и ее параметры.

Рис. 10.

Выполнить следующие действия:

- Рассчитать токи в ветвях и напряжения на элементах схемы;

- Составить и проверить баланс полных, активных и реактивных мощностей;

- Построить векторную диаграмму токов для узла а.

Расчет проводим символическим методом в следующем порядке:

1. Рассчитываем сопротивление всех элементов схемы (учитываем, что )

2. Представляем ЭДС источника в виде комплекса действующего значения. Определяем комплексные сопротивления и проводимости ветвей

.

3. Рассчитываем токи в ветвях методом двух узлов. Задаем произвольно положительное направление токов в ветвях и положительное направление узлового напряжения. Используя основную формулу метода, рассчитываем узловое напряжение

.

Определяем токи в ветвях, используя обобщенный закон Ома

Проверяем корректность промежуточных расчетов, составив уравнение по первому закону Кирхгофа для узла а

.

Комплексная абсолютная погрешность расчета составляет

.

Определяем ее модуль

.

Рассчитываем относительную погрешность определения токов

.

Поскольку , расчет токов корректен. Первый пункт задания выполнен.

4. Составляем и проверяем баланс мощностей

Рассчитываем полную комплексную мощность, развиваемую источником, а также его активную и реактивную мощность. При этом используем закон Джоуля – Ленца в комплексной форме записи

,

.

Определяем суммарную активную и реактивную мощность на приемниках. При этом также используем закон Джоуля – Ленца

;

.

Рассчитываем суммарную полную комплексную мощность на приемниках

Проверяем корректность расчета, рассчитав модуль относительной погрешности определения полных мощностей

.

Расчет проведен корректно. Второй пункт задания выполнен.

5. Строим векторную диаграмму токов на комплексной плоскости, используя их действительные () и мнимые () составляющие. Задаемся масштабом по току ,

делим указанные составляющие токов на масштаб и откладываем получающиеся отрезки в сантиметрах вдоль осей комплексной плоскости (с учетом знаков составляющих).

Рис. 11.

Результаты построения (рис. 11) наглядно иллюстрируют корректность проведенных расчетов. Итак, третий пункт и все задание выполнены.

При выполнении задания №2 можно также воспользоваться рекомендуемой литературой [2, 3, 4].

Задание №3

РАСЧЕТ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ

Заданы эквивалентная схема замещения трехфазного приемника и ее параметры, а также задано линейное напряжение со стороны приемника

Рис. 12.

.

Выполнить следующие действия:

1. Определить линейные токи, фазные токи и фазные напряжения;

2. Рассчитать активную, реактивную мощность на всем приемнике и на каждой фазе в отдельности;

3. Построить на комплексной плоскости векторную диаграмму токов и напряжений.

Расчет проводим в следующем порядке:

1. Определяем комплексы действующих значений фазных ЭДС

2. Определяем комплексы действующих значений линейных и фазных напряжений

3. Рассчитываем комплексные сопротивления фаз приемника

- По закону Ома определяем фазные токи

5. Рассчитываем линейные токи, используя первый закон Кирхгофа

6. Определяем полные комплексные, полные активные и реактивные мощности каждой фазы и эти же мощности на всем трехфазном приемнике

При этом

Без специальной проверки видно, что баланс мощностей подтверждается. Следовательно расчеты проведены корректно.

7. Строим векторную диаграмму токов, напряжений и ЭДС. Задаемся масштабами по току и по напряжению

Рис. 13.

Третий пункт и все задание выполнено.

При выполнении задания №3 можно воспользоваться рекомендуемой литературой [2, 3, 6,7].

ЛИТЕРАТУРА

Основная

- Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. Учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа, 2005. 751 с.

- Немцов М.В. Электротехника и электроника. М.: Изд-во МЭИ, 2003. 595 с.

- Касаткин А.С, Немцов М.В. Электротехника. М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 538 с.

- Электротехника и основы электроники. Методические указания и контрольные задания. М.: Высшая школа, 1987.

Дополнительная

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. М.: Высшая школа, 1983.

- Сборник задач по электротехнике и основам электроники / Под ред. Пантюшина B.C. М.: Высшая школа, 1979.

- Рекус Г.Г. Общая электротехника и основы промышленной электроники. Учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа, 2008. 653 с.

- Кузовкин В.А. Электротехника. Основы теории с практическими приложениями. М.: Высшая школа, 2004.

- Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебное пособие. М.: Высшая школа, 2007.

- Корн Т., Корн Г. Справочник по математике. М.: Наука, 1974.

Приложение 1

Схема замещения цепей постоянного тока

(для первого расчетного задания)

Рис. 1. 					Рис. 2.

Рис. 3. 				Рис. 4.

Рис. 5. 				Рис. 6.

Продолжение прил. 1

Рис. 7. 				Рис. 8.

Рис. 9. 				Рис. 10.

Рис. 11. 				Рис. 12.

Продолжение прил. 1

Рис. 13. 				Рис. 14.

Рис. 15. 				Рис. 16.

Рис. 17. 				Рис. 18.

Продолжение прил. 1

Рис. 19. 				Рис. 20.

Рис. 21. 				Рис. 22.

Рис. 23. 				Рис. 24.

Продолжение прил. 1

Рис. 25. 				Рис. 26.

Рис. 27. 				Рис. 28.

Рис. 29. 				Рис. 30.

Продолжение прил. 1

Рис. 31. 				Рис. 32.

Рис. 33. 				Рис. 34.

Рис. 35. 				Рис. 36.

Продолжение прил. 1

Рис. 37. 				Рис. 38.

Рис. 39. 				Рис. 40.

Рис. 41. 				Рис. 42.

Продолжение прил. 1

Рис. 43. 				Рис. 44.

Рис. 45. 				Рис. 46.

Рис. 47. 				Рис. 48.

Окончание  прил. 1

Рис. 49. 				Рис. 50.

Приложение 2

Параметры схем замещения ( для первого расчетного задания)

| Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | рисунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | В | В | В | Ом | ОМ | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 5 | 25 | 35 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 5 | 5 | 10 | 20 | 15 | 15 |
| 2 | 2 | 40 | 100 | 60 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | 3 | 15 | 35 | 5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 4 | 4 | 80 | 10 | 10 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | 5 | 100 | 100 | 120 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 |
| 6 | 6 | 30 | 5 | 7 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 7 | 7 | 20 | 20 | 25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 8 | 8 | 15 | 150 | 10 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 9 | 9 | 30 | 15 | 75 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 |
| 10 | 10 | 16 | 24 | 15 | 1,1 | 1,5 | 0,4 | 3,5 | 4,5 | 5,8 | 9,5 | 10,1 | 12 |
| 11 | 50 | 8 | 7,4 | 6,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 8,5 | 7,5 | 9,5 |
| 12 | 49 | 95 | 8 | 16 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 13 | 48 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 47 | 4 | 6 | 8 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 15 | 46 | 6 | 5 | 8 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 10 | 11 | 14 | 15 | 25 | 27 |
| 16 | 45 | 100 | 5 | 6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 17 | 44 | 55 | 45 | 8 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 4,2 | 2 | 2 |
| 18 | 43 | 1,7 | 1,9 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 |
| 19 | 42 | 2,5 | 2,5 | 8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 25 | 26 | 27 | 35 | 36 | 37 |
| 20 | 41 | 17 | 17 | 17 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | 3,4 | 3,7 | 5,5 | 8,2 | 9,1 |
| 21 | 40 | 100 | 10 | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | 11 | 30 | 5 | 85 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 3 |
| 23 | 12 | 8 | 16 | 5 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 24 | 13 | 50 | 45 | 12 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 25 | 14 | 14 | 16 | 24 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 |
| 26 | 15 | 35 | 30 | 10 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| 27 | 16 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 15 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 |
| 28 | 17 | 45 | 45 | 45 | 0,2 | 1,3 | 2,3 | 100 | 25 | 45 | 65 | 75 | 85 |

Продолжение прил. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 18 | 12 | 15 | 14 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 30 | 19 | 5 | 120 | 50 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 |
| 31 | 39 | 27 | 35 | 5 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 32 | 38 | 28 | 5 | 95 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 33 | 37 | 29 | 115 | 110 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,9 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,4 |
| 34 | 36 | 24 | 12 | 12 | 0,1 | 1,1 | 0,5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 35 | 35 | 8 | 16 | 45 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 36 | 34 | 100 | 95 | 95 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 37 | 33 | 45 | 25 | 20 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 |
| 38 | 32 | 5 | 5 | 120 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| 39 | 31 | 100 | 100 | 110 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 40 | 30 | 50 | 40 | 20 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 |
| 41 | 20 | 12 | 8 | 10 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 12 | 15 | 16 | 8 | 4 | 5 |
| 42 | 21 | 6 | 36 | 50 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 4 | 8 | 12 | 10 | 11 | 3 |
| 43 | 22 | 36 | 95 | 85 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 44 | 23 | 50 | 100 | 100 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 |
| 45 | 24 | 20 | 10 | 44 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 2,8 | 2,9 |
| 46 | 25 | 12 | 10 | 15 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 10 |
| 47 | 26 | 8 | 8 | 16 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 25 | 35 | 45 | 55 | 50 | 60 |
| 48 | 27 | 12 | 45 | 58 | 1,4 | 1,2 | 2,1 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 49 | 28 | 8 | 16 | 36 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 3 | 3 | 2 | 2,1 | 2,5 | 2,8 |
| 50 | 29 | 0,9 | 1,5 | 2,5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 20 | 25 | 28 | 50 |
| 51 | 50 | -12 | -8 | 25 | 0 | 0,2 | 0,3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 52 | 49 | 5 | 25 | -45 | 0,1 | 0 | 0,3 | 5 | 4 | 6 | 12 | 8 | 7 |
| 53 | 48 | -4 | -2 | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 4 | 5 | 12 | 10 | 8 | 7 |
| 54 | 47 | 12 | -16 | 48 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 55 | 46 | 8 | 4 | -24 | 0 | 0,2 | 0,3 | 12 | 24 | 8 | 5 | 1,9 | 0,7 |
| 56 | 45 | 4 | 14 | -4 | 0,5 | 0 | 1,1 | 20 | 30 | 50 | 40 | 60 | 70 |
| 57 | 44 | -9 | 10 | 40 | 0,1 | 0,1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7,2 | 9,3 |
| 58 | 43 | -4 | -8 | -50 | 0 | 0,5 | 1,2 | 14 | 8 | 16 | 24 | 20 | 6 |
| 59 | 42 | -8 | -4 | -45 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 50 | 55 | 45 | 56 | 60 | 90 |
| 60 | 41 | 20 | -8 | 50 | 1,3 | 0 | 2,1 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 |

Продолжение прил. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 40 | 12 | 20 | 25 | 0 | 1,2 | 2,3 | 8 | 4,2 | 3,5 | 4,6 | 7,8 | 9 |
| 62 | 39 | 14 | -8 | -3 | 1,1 | 2,1 | 3,2 | 6 | 4,2 | 5,1 | 3,8 | 3,7 | 7 |
| 63 | 38 | 5 | 4 | -6 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 5 | 4,3 | 2,5 | 2,7 | 9 | 8 |
| 64 | 37 | 4 | 8 | -90 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65 | 36 | 12 | 15 | -80 | 0 | 1,5 | 2,4 | 40 | 45 | 55 | 62 | 90 | 80 |
| 66 | 35 | 72 | 12 | 4 | 0,7 | 1,5 | 0 | 6 | 1 | 10 | 4 | 12 | 4 |
| 67 | 34 | 9 | 6 | 27 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 20 | 25 | 55 | 36 | 3 | 21 |
| 68 | 33 | -8 | -4 | -52 | 0 | 0,2 | 0,5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 13 | 33 |
| 69 | 32 | 12 | -9 | -4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 7 |
| 70 | 31 | 20 | -8 | -4 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 7 | 2 |
| 71 | 30 | 100 | -9 | -4 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 72 | 29 | 35 | -9 | 10 | 2,3 | 0 | 1,1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 73 | 28 | 15 | -5 | 40 | 0 | 2,5 | 1,5 | 4,2 | 5,1 | 6,3 | 7 | 7,8 | 9 |
| 74 | 27 | 8 | -5 | -6 | 1,2 | 0 | 2,1 | 5,1 | 2,3 | 3,4 | 4 | 4 | 5 |
| 75 | 26 | 5 | -4 | -50 | 0 | 0,2 | 0,3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 76 | 25 | 4 | -5 | -6 | 1,2 | 2,1 | 3,2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 |
| 77 | 24 | 20 | 8 | -4 | 0 | 0,3 | 0,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 9 |
| 78 | 23 | 4 | -4 | 8 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 79 | 22 | 5 | -5 | 6 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 |
| 80 | 21 | 4 | -5 | -6 | 2,1 | 1,3 | 1,4 | 4 | 8 | 7,2 | 5,6 | 9,3 | 10 |
| 81 | 20 | 72 | 20 | -90 | 1,8 | 2,8 | 0,2 | 5 | 6 | 3,2 | 2,7 | 4,1 | 5,5 |
| 82 | 19 | 12 | 8 | 9 | 0 | 2,1 | 0,3 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8,5 | 9,1 |
| 83 | 18 | 14 | -2 | -8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 10 | 18 |
| 84 | 17 | 20 | 25 | 28 | 1,1 | 1,2 | 2,1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 85 | 16 | -10 | 19 | 120 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 86 | 15 | 5 | -8 | 36 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 20 | 30 | 25 | 45 | 55 | 63 |
| 87 | 14 | 30 | -9 | -5 | 0,1 | 0,2 | 1,5 | 5 | 6,2 | 5,4 | 3,7 | 4,9 | 5,8 |
| 88 | 13 | 2 | 25 | -16 | 1,2 | 0,2 | 0,8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7,2 | 5,1 |
| 89 | 12 | -4 | 1,8 | -2,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,5 |
| 90 | 11 | 50 | 10 | -90 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 2,1 | 3,2 | 4,3 | 5 | 6 | 7 |
| 91 | 10 | 25 | -8 | -4 | 0,1 | 0,5 | 1,1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 92 | 9 | 10 | 25 | 20 | 0 | 0,5 | 0,5 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 |

Окончание прил. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 8 | 2 | 4 | -15 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 94 | 7 | -5 | 35 | 98 | 0 | 1,3 | 1,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5,1 | 2,3 | 3,6 |
| 95 | 6 | 20 | 12 | 100 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| 96 | 5 | 25 | -8 | 105 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 |
| 97 | 4 | 12 | 8 | -50 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 16 | 6 |
| 98 | 3 | 8 | -8 | 6 | 0 | 0,2 | 1,2 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 3,2 | 2,1 | 2,5 |
| 99 | 2 | 1,7 | -2 | -15 | 0 | 0,1 | 0,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| 100 | 1 | 10 | 90 | -5 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 90 | 85 | 78 | 69 | 74 | 92 |
| 101 | 20 | -2 | -5 | -28 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 2,1 | 2,2 |
| 102 | 21 | 28 | 12 | -3 | 0 | 0,3 | 0,5 | 10 | 12 | 16 | 2,5 | 8 | 9 |
| 103 | 22 | 5 | -8 | 12 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 20 | 25 | 24 | 27 | 28 | 29 |
| 104 | 23 | 4 | 4,1 | -5,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 105 | 24 | 16 | 5 | -7 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 106 | 25 | -8 | -5 | 65 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 2 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 |
| 107 | 26 | -5 | -6 | -41 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 4 | 5 | 6 | 3,2 | 3,8 | 3,7 |
| 108 | 27 | 13 | 14 | -58 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 109 | 28 | 20 | 52 | -90 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 5,1 | 5,2 | 5,3 |
| 110 | 29 | 25 | 2 | -9 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 4,1 | 4,5 | 4,7 |
| 111 | 30 | 22 | -9 | -2,3 | 0 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| 112 | 31 | -9 | 8 | -35 | 0 | 1,2 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,1 |
| 113 | 32 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0 | 55 | 45 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| 114 | 33 | 0,5 | 5 | -9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,3 |
| 115 | 34 | 90 | -5 | 95 | 0,1 | 0 | 0,2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 |
| 116 | 35 | 4 | -8 | -14 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 |
| 117 | 36 | 20 | 28 | -96 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,1 |
| 118 | 37 | 2 | -3 | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 119 | 38 | 4 | 6 | -8 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 4,1 | 4,5 |
| 120 | 39 | 60 | 20 | -10 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,4 |

Приложение 3

Схема замещения цепей однофазного синусоидального тока ко второму расчетному заданию

Продолжение  прил. 3

Продолжение  прил. 3

Продолжение  прил. 3

Продолжение  прил. 3

Продолжение  прил. 3

Продолжение  прил. 3

Продолжение  прил. 3

Продолжение  прил. 3

Окончание  прил. 3

Приложение 4

Таблицы данных ко второму расчетному заданию

Параметры источников ЭДС

| Номер | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| вариант | рисунок | В | Гц |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 |  | 50 |
| 2 | 2 |  | 100 |
| 3 | 3 |  | 150 |
| 4 | 4 |  | 50 |
| 5 | 5 |  | 100 |
| 6 | 6 |  | 150 |
| 7 | 7 |  | 50 |
| 8 | 8 |  | 100 |
| 9 | 9 |  | 150 |
| 10 | 10 |  | 50 |
| 11 | 11 |  | 100 |
| 12 | 12 |  | 150 |
| 13 | 13 |  | 150 |
| 14 | 14 |  | 50 |
| 15 | 15 |  | 100 |
| 16 | 16 |  | 150 |
| 17 | 17 |  | 50 |
| 18 | 18 |  | 100 |
| 19 | 19 |  | 150 |
| 20 | 20 |  | 50 |
| 21 | 21 |  | 100 |

Продолжение  прил. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 22 |  | 150 |
| 23 | 23 |  | 50 |
| 24 | 24 |  | 100 |
| 25 | 25 |  | 50 |
| 26 | 26 |  | 50 |
| 27 | 27 |  | 50 |
| 28 | 28 |  | 50 |
| 29 | 29 |  | 50 |
| 30 | 30 |  | 50 |
| 30 | 31 |  | 50 |
| 32 | 32 |  | 50 |
| 33 | 33 |  | 50 |
| 34 | 34 |  | 100 |
| 35 | 35 |  | 150 |
| 36 | 36 |  | 50 |
| 37 | 37 |  | 100 |
| 38 | 38 |  | 150 |
| 39 | 39 |  | 50 |
| 40 | 40 |  | 100 |
| 41 | 41 |  | 150 |
| 42 | 42 |  | 50 |
| 43 | 43 |  | 100 |
| 44 | 44 |  | 150 |
| 45 | 45 |  | 150 |

Продолжение  прил. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | 46 |  | 150 |
| 47 | 47 |  | 150 |
| 48 | 48 |  | 150 |
| 49 | 49 |  | 150 |
| 50 | 50 |  | 150 |
| 51 | 50 |  | 40 |
| 52 | 49 |  | 150 |
| 53 | 48 |  | 50 |
| 54 | 47 |  | 50 |
| 55 | 46 |  | 100 |
| 56 | 45 |  | 100 |
| 57 | 44 |  | 100 |
| 58 | 43 |  | 100 |
| 59 | 42 |  | 100 |
| 60 | 41 |  | 100 |
| 61 | 40 |  | 150 |
| 62 | 39 |  | 150 |
| 63 | 38 |  | 150 |
| 64 | 37 |  | 200 |
| 65 | 36 |  | 200 |
| 66 | 35 |  | 200 |
| 67 | 34 |  | 200 |
| 68 | 33 |  | 200 |
| 69 | 32 |  | 200 |

Продолжение  прил. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 31 |  | 200 |
| 71 | 30 |  | 200 |
| 72 | 29 |  | 200 |
| 73 | 28 |  | 50 |
| 74 | 27 |  | 100 |
| 75 | 26 |  | 150 |
| 76 | 25 |  | 50 |
| 77 | 24 |  | 100 |
| 78 | 23 |  | 150 |
| 79 | 22 |  | 50 |
| 80 | 21 |  | 100 |
| 81 | 20 |  | 150 |
| 82 | 19 |  | 50 |
| 83 | 18 |  | 100 |
| 84 | 17 |  | 150 |
| 85 | 16 |  | 50 |
| 86 | 15 |  | 100 |
| 87 | 14 |  | 150 |
| 88 | 13 |  | 50 |
| 89 | 12 |  | 100 |
| 90 | 11 |  | 150 |
| 91 | 10 |  | 200 |
| 92 | 9 |  | 200 |

Продолжение  прил. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 | 8 |  | 50 |
| 94 | 7 |  | 50 |
| 95 | 6 |  | 50 |
| 96 | 5 |  | 50 |
| 97 | 4 |  | 50 |
| 98 | 3 |  | 50 |
| 99 | 2 |  | 50 |
| 100 | 1 |  | 50 |
| 101 | 20 |  | 50 |
| 102 | 15 |  | 50 |
| 103 | 5 |  | 50 |
| 104 | 19 |  | 500 |
| 105 | 14 |  | 500 |
| 106 | 4 |  | 100 |
| 107 | 18 |  | 100 |
| 108 | 13 |  | 100 |
| 109 | 3 |  | 100 |
| 110 | 17 |  | 100 |
| 111 | 12 |  | 100 |
| 112 | 2 |  | 100 |
| 113 | 16 |  | 50 |
| 114 | 11 |  | 100 |
| 115 | 1 |  | 150 |

Продолжение  прил. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 116 | 10 |  | 50 |
| 117 | 6 |  | 100 |
| 118 | 7 |  | 150 |
| 119 | 8 |  | 500 |
| 120 | 9 |  | 500 |
| 121 | 51 |  | 100 |
| 122 | 52 |  | 50 |
| 123 | 53 |  | 200 |
| 124 | 54 |  | 100 |
| 125 | 55 |  | 50 |
| 126 | 56 |  | 200 |
| 127 | 57 |  | 100 |
| 128 | 58 |  | 50 |
| 129 | 59 |  | 200 |

Продолжение  прил. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 130 | 60 |  | 100 |
| 131 | 61 |  | 50 |
| 132 | 62 |  | 200 |
| 133 | 63 |  | 50 |
| 134 | 64 |  | 50 |
| 135 | 65 |  | 50 |
| 136 | 66 |  | 50 |
| 137 | 67 |  | 100 |
| 138 | 68 |  | 50 |
| 139 | 69 |  | 200 |
| 140 | 70 |  | 100 |
| 141 | 71 |  | 50 |

Продолжение  прил. 4

| 142 | 72 |  | 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 143 | 73 |  | 100 |
| 144 | 74 |  | 100 |
| 145 | 52 |  | 100 |
| 146 | 54 |  | 100 |
| 147 | 56 |  | 100 |
| 148 | 58 |  | 50 |
| 149 | 60 |  | 200 |
| 150 | 62 |  | 100 |
| 151 | 64 |  | 50 |

Продолжение  прил. 4

| 152 | 66 |  | 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 153 | 68 |  | 50 |
| 154 | 70 |  | 50 |
| 155 | 72 |  | 50 |
| 156 | 74 |  | 50 |
| 157 | 51 |  | 100 |
| 158 | 53 |  | 50 |
| 159 | 55 |  | 200 |
| 160 | 57 |  | 100 |

Продолжение  прил. 4

| 161 | 59 |  | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 162 | 61 |  | 200 |
| 163 | 63 |  | 200 |
| 164 | 65 |  | 200 |
| 165 | 67 |  | 200 |
| 166 | 69 |  | 200 |
| 167 | 71 |  | 500 |
| 168 | 73 |  | 400 |

Продолжение  прил. 4

Параметры схемы замещения

(для второго расчетного задания)

| Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Ом | мГн | мкФ | Ом | мГн | мкФ | Ом | мГн | мкФ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 15 | - | 100 | 20 | 19,1 | - | 10 | 69,5 | - |
| 2 | 25 | 33,8 | - | 15 | 25 | - | 15 | 35 | 25 |
| 3 | 15 | - | 20 | 20 | - | 10 | 12 | 19 | - |
| 4 | 17 | 25 | - | 25 | - | 200 | 20 | 33,5 | - |
| 5 | 25 | - | 30 | - | 25 | - | 15 | - | 50 |
| 6 | - | - | 30 | 15 | 18 | 10 | 20 | 20 | - |
| 7 | - | 25 | - | 10 | - | - | 15 | 15 | 150 |
| 8 | 50 | - | - | 35 | - | 50 | 25 | 35 | - |
| 9 | 25 | 20 | - | 35 | - | 15 | 50 | - | - |
| 10 | 15 | 60 | - | - | - | 50 | 20 | 50 | - |
| 11 | - | - | 25 | 15 | 35 | - | 25 | - | 35 |
| 12 | 10 | 15 | - | - | - | 7,5 | 15 | - | 5 |
| 13 | 11 | 20 | - | 25 | - | - | 15 | - | 10 |
| 14 | 10 | - | 25 | 20 | 30 | - | 10 | - | 60 |
| 15 | 8 | - | 18 | 10 | 30 | - | 20 | - | 30 |
| 16 | - | 30 | - | 15 | - | 10 | 20 | - | 8 |
| 17 | 8 | - | 250 | 6 | 20 | - | 10 | - | 200 |
| 18 | - | - | 25 | 8 | 15 | - | 20 | - | 30 |
| 19 | 12 | 15 | - | 6 | - | 10 | - | 12 | - |
| 20 | 25 | 50 | - | 20 | - | 100 | 12 | 35 | - |
| 21 | 8 | 20 | - | - | - | 20 | 15 | - | 18 |
| 22 | - | 45 | - | 30 | - | 5 | 45 | - | 20 |
| 23 | 25 | - | 35 | - | 150 | - | 30 | - | 65 |
| 24 | - | - | 4 | 15 | - | 6 | 20 | 50 | - |
| 25 | 15 | 200 | - | 45 | - | 25 | 40 | 150 | - |
| 26 | 25 | - | 65 | - | - | 33 | 35 | 50 | - |
| 27 | 20 | 200 | - | 25 | - | 80 | - | 120 | - |

Продолжение  прил. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 25 | 150 | - | - | - | 25 | 30 | 100 | - |
| 29 | 33 | - | 60 | - | 120 | - | 25 | - | 50 |
| 30 | - | - | 28 | 35 | - | 50 | 45 | 125 | - |
| 31 | - | - | 20 | 40 | - | - | 38 | 150 | 30 |
| 32 | 25 | 125 | - | - | 180 | - | 40 | 50 | 25 |
| 33 | 15 | - | 100 | 20 | 100 | - | 16 | - | 45 |
| 34 | - | - | 45 | 25 | 50 | - | 10 | 20 | 15 |
| 35 | 15 | 15 | - | 10 | - | 100 | 8 | 30 | - |
| 36 | 10 | - | 150 | - | 50 | - | 8 | 25 | 100 |
| 37 | 15 | - | 65 | 8 | 20 | - | 6 | - | 100 |
| 38 | 10 | 25 | - | - | - | 50 | 6 | 10 | 50 |
| 39 | 15 | 20 | - | - | 25 | - | 6 | 15 | 40 |
| 40 | 6 | - | 50 | 4 | 20 | - | 6 | 25 | 50 |
| 41 | 10 | 15 | - | 4 | - | 20 | 4 | - | 50 |
| 42 | 15 | - | 200 | - | 50 | - | 16 | 40 | - |
| 43 | 10 | - | 150 | 4 | 25 | - | 4 | - | 150 |
| 44 | - | 15 | - | 6 | - | 150 | 8 | 25 | 100 |
| 45 | 8 | - | 80 | 4 | - | 100 | 4 | 10 | 200 |
| 46 | 6 | - | 100 | - | 20 | - | 4 | 25 | - |
| 47 | 15 | 20 | - | 8 | - | 50 | 6 | 25 | - |
| 48 | 20 | - | 50 | - | 15 | 250 | 6 | 25 | 100 |
| 49 | 8 | - | 100 | 4 | 20 | - | 6 | 15 | 150 |
| 50 | 6 | 30 | - | 10 | - | 100 | 4 | 25 | - |
| 51 | 25 | 85 | - | 6 | - | 250 | 8 | 75 | - |
| 52 | 8 | - | 100 | 6 | 25 | - | 4 | 80 | 15 |
| 53 | 10 | - | 150 | - | - | 200 | 4 | 25 | 250 |
| 54 | 10 | 60 | - | 4 | - | 250 | 6 | 25 | - |
| 55 | 15 | - | 100 | - | 25 | - | 6 | 20 | - |
| 56 | 10 | - | 80 | 6 | - | 100 | 4 | 20 | 150 |
| 57 | - | 30 | - | 8 | - | 150 | 10 | 10 | 100 |
| 58 | 10 | - | 80 | 6 | 20 | - | 4 | - | 100 |
| 59 | 12 | - | 60 | - | 25 | - | 8 | 30 | - |

Продолжение  прил. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 8 | 25 | - | 8 | - | 120 | 12 | - | 20 |
| 61 | 8 | - | 50 | 6 | 15 | - | 6 | 20 | 50 |
| 62 | 20 | 30 | - | - | 25 | - | 10 | 20 | 15 |
| 63 | 15 | 25 | - | - | - | 50 | 6 | 25 | 100 |
| 64 | 8 | - | 50 | 8 | 40 | - | 6 | - | 20 |
| 65 | 10 | - | 25 | - | 25 | - | 8 | 15 | 30 |
| 66 | 10 | 10 | - | 6 | - | 25 | 8 | 15 | - |
| 67 | - | - | 50 | 10 | 8 | - | 4 | 6 | 15 |
| 68 | 18 | - | 50 | 4 | 15 | - | 6 | - | 50 |
| 69 | 10 | 15 | - | - | 25 | - | 6 | 30 | 50 |
| 70 | - | - | 25 | 8 | - | - | 10 | 10 | 25 |
| 71 | - | - | 35 | 12 | - | 40 | 6 | 15 | - |
| 72 | 12 | - | 20 | - | 25 | - | 6 | - | 20 |
| 73 | 25 | 40 | - | - | - | 120 | 8 | 35 | - |
| 74 | 12 | 25 | - | 6 | - | 65 | - | 20 | - |
| 75 | 20 | - | 55 | - | - | 60 | 10 | 30 | - |
| 76 | 15 | 35 | - | 10 | - | 200 | 6 | 30 | - |
| 77 | - | - | 150 | 10 | - | 120 | 6 | 50 | - |
| 78 | 10 | - | 25 | - | 15 | - | 8 | - | 100 |
| 79 | - | 45 | - | 10 | - | 150 | 8 | - | 120 |
| 80 | 25 | 50 | - | - | - | 50 | 15 | - | 85 |
| 81 | 10 | 20 | - | 6 | - | 200 | 4 | 15 | - |
| 82 | 8 | 50 | - | 6 | - | 250 | - | 100 | - |
| 83 | - | - | 150 | 6 | 25 | - | 8 | - | 200 |
| 84 | 12 | - | 65 | 6 | 25 | - | 4 | - | 50 |
| 85 | - | 100 | - | 15 | - | 150 | 6 | - | 250 |
| 86 | 15 | - | 65 | 6 | 50 | - | 4 | - | 75 |
| 87 | 8 | - | 85 | 10 | 25 | - | 4 | - | 50 |
| 88 | 10 | 55 | - | 10 | - | - | 8 | - | 100 |
| 89 | 10 | 25 | - | - | - | 55 | 4 | - | 15 |
| 90 | - | - | 30 | 8 | 15 | - | 4 | - | 35 |
| 91 | 8 | 15 | - | - | - | 20 | 8 | 18 | - |
| 92 | 10 | 20 | - | 8 | - | 50 | 10 | - | - |

Продолжение  прил. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 25 | - | - | 10 | - | 200 | 6 | 50 | - |
| 94 | - | 50 | - | 25 | - | - | 25 | 65 | 150 |
| 95 | - | - | 100 | 10 | 38 | 85 | 12 | 50 | - |
| 96 | 15 | - | 100 | - | 65 | - | 15 | - | 100 |
| 97 | 25 | 45 | - | 10 | - | 250 | 6 | 25 | - |
| 98 | 35 | - | 250 | 6 | - | 200 | 10 | 55 | - |
| 99 | 15 | 35 | - | 6 | 25 | - | 4 | 55 | 85 |
| 100 | 40 | - | 150 | 8 | 55 | - | 6 | 85 | - |
| 101 | 15 | 36 | - | 20 | - | 85 | 4 | 65 | - |
| 102 | 20 | - | 100 | 6 | 55 | - | 5 | - | 200 |
| 103 | 25 | - | 180 | - | 55 | - | 6 | - | 200 |
| 104 | 6 | 20 | - | 4 | - | 30 | - | 10 | - |
| 105 | 6 | - | 25 | 4 | 10 | - | 4 | - | 40 |
| 106 | 10 | 55 | - | 12 | - | 58 | 4 | 35 | - |
| 107 | - | - | 50 | 6 | 25 | - | 6 | - | 60 |
| 108 | 20 | 15 | - | 6 | - | - | 8 | - | 75 |
| 109 | 10 | - | 50 | 6 | - | 80 | 4 | 30 | - |
| 110 | 6 | - | 80 | 10 | 30 | - | 6 | - | 150 |
| 111 | 10 | 30 | - | - | - | 150 | 8 | - | 90 |
| 112 | 15 | 25 | - | 8 | 15 | - | 4 | 30 | 50 |
| 113 | - | 65 | - | 10 | - | 200 | 4 | - | 160 |
| 114 | - | - | 100 | 8 | 30 | - | 6 | - | 100 |
| 115 | 20 | - | 50 | 6 | 25 | - | 4 | 30 | - |
| 116 | 18 | 35 | - | - | - | 65 | 6 | 40 | - |
| 117 | - | - | 60 | 4 | 18 | 80 | 8 | 25 | - |
| 118 | - | 40 | - | 15 | - | - | 8 | 28 | 140 |
| 119 | 10 | - | - | 8 | - | 25 | 8 | 10 | - |
| 120 | 8 | 20 | - | 4 | - | 30 | 12 | - | - |
| 121 | 10 | 25 | 55 | 16 | 20 | - | 8 | 15 | - |
| 122 | 10 | 85 | - | 25 | 45 | 200 | 8 | 65 | 250 |
| 123 | 25 | - | 35 | 12 | - | 50 | 12 | 25 | 85 |
| 124 | 10 | 35 | - | 15 | 20 | 65 | 8 | 20 | - |
| 125 | 6 | - | 150 | 15 | 45 | - | 12 | - | 120 |

Продолжение  прил. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | 20 | - | 50 | 8 | 20 | 85 | 4 | 35 | - |
| 127 | - | 45 | - | 15 | - | 85 | 12 | 35 | 100 |
| 128 | 10 | - | - | 25 | - | 65 | 18 | 50 | - |
| 129 | 6 | 35 | - | 12 | - | 35 | 15 | 20 | - |
| 130 | 45 | 15 | - | - | 25 | 20 | 25 | 25 | - |
| 131 | 8 | - | 150 | 15 | 55 | - | 8 | - | 200 |
| 132 | 10 | 20 | - | 20 | - | 40 | 15 | - | 45 |
| 133 | 24 | 55 | 250 | 25 | - | - | 15 | - | 65 |
| 134 | 45 | 55 | 200 | 30 | 45 | - | 35 | - | 150 |
| 135 | 50 | - | 80 | 35 | 55 | - | 25 | 60 | 250 |
| 136 | 25 | 45 | 100 | 15 | - | 200 | 20 | - | 150 |
| 137 | 40 | 28 | 85 | 12 | 20 | - | 30 | - | 65 |
| 138 | 20 | - | 100 | 25 | 25 | - | 20 | - | 150 |
| 139 | 10 | 50 | 100 | 6 | - | 20 | - | 25 | 80 |
| 140 | 28 | 28 | - | 20 | - | 85 | 6 | 50 | 75 |
| 141 | 15 | 60 | - | - | 50 | 80 | 20 | - | 160 |
| 142 | - | 30 | - | 6 | - | 35 | 6 | 35 | 80 |
| 143 | 25 | - | 100 | - | 35 | 85 | 12 | 40 | - |
| 144 | 65 | - | 40 | 35 | - | 55 | 55 | 65 | 100 |
| 145 | 20 | 50 | - | 12 | 55 | 20 | 15 | 40 | 100 |
| 146 | 50 | 35 | - | 50 | 45 | 100 | 65 | 80 | - |
| 147 | 25 | - | 100 | 15 | 25 | 150 | 20 | 35 | - |

Окончание  прил. 4

| 148 | 20 | - | - | 15 | - | 150 | 50 | 50 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 | 6 | 30 | - | - | 50 | 80 | 25 | 30 | - |
| 150 | 25 | 35 | - | 30 | - | 120 | 15 | - | 85 |
| 151 | 12 | 85 | 180 | 50 | 25 | - | 15 | - | 85 |
| 152 | 30 | 25 | 50 | 12 | - | 60 | 8 | - | 20 |
| 153 | 30 | - | 80 | 10 | 35 | - | 15 | - | 250 |
| 154 | 25 | 65 | - | 15 | - | 150 | 15 | 35 | 80 |
| 155 | - | 80 | - | 40 | - | 180 | 15 | 65 | 250 |
| 156 | 20 | - | 250 | 8 | - | 200 | 35 | 50 | 250 |
| 157 | 20 | 50 | 150 | 25 | 45 | - | 15 | 65 | - |
| 158 | 40 | - | 80 | 25 | - | 60 | 8 | 65 | 25 |
| 159 | 25 | - | 20 | 40 | 30 | - | 15 | - | 20 |
| 160 | - | 35 | - | 25 | - | 50 | 15 | 55 | 150 |
| 161 | 25 | 65 | - | 20 | - | 150 | 30 | 35 | - |
| 162 | 15 | - | 100 | 20 | 35 | - | 12 | - | 100 |
| 163 | 6 | 45 | 25 | 35 | - | - | 18 | - | 85 |
| 164 | 12 | - | 52 | 25 | 55 | - | 12 | 20 | 20 |
| 165 | 4 | 35 | 15 | 12 | 55 | - | 6 | - | 15 |
| 166 | 8 | 35 | 50 | 15 | - | 25 | - | 25 | 15 |
| 167 | 15 | 16 | - | - | 25 | 5 | 12 | - | 30 |
| 168 | 20 | - | 20 | - | 15 | 50 | 25 | - | 40 |

Приложение 5

Схемы замещения трехфазного приемника

(для третьего расчетного задания)

Продолжение  прил. 5

Приложение 6

Таблицы данных (для третьего расчетного задания)

Параметры линейного напряжения

| Номер | Величина линейного напряжения, |
| --- | --- |
| вариант | рисунок | В |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 380 |
| 2 | 2 | 220 |
| 3 | 3 | 127 |
| 4 | 4 | 220 |
| 5 | 5 | 380 |
| 6 | 6 | 300 |
| 7 | 7 | 220 |
| 8 | 8 | 380 |
| 9 | 9 | 150 |
| 10 | 10 | 140 |
| 11 | 11 | 160 |
| 12 | 12 | 200 |
| 13 | 1 | 200 |
| 14 | 2 | 220 |
| 15 | 3 | 127 |
| 16 | 4 | 110 |
| 17 | 5 | 380 |
| 18 | 6 | 380 |
| 19 | 7 | 220 |
| 20 | 8 | 220 |
| 21 | 1 | 380 |
| 22 | 2 | 220 |
| 23 | 3 | 127 |
| 24 | 4 | 220 |
| 25 | 5 | 380 |

Продолжение  прил. 6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 26 | 6 | 300 |
| 27 | 7 | 220 |
| 28 | 8 | 220 |
| 29 | 9 | 250 |
| 30 | 10 | 240 |
| 31 | 11 | 200 |
| 32 | 12 | 127 |
| 33 | 13 | 127 |
| 34 | 14 | 220 |
| 35 | 15 | 220 |
| 36 | 16 | 380 |
| 37 | 17 | 380 |
| 38 | 1 | 400 |
| 39 | 3 | 1000 |
| 40 | 5 | 220 |
| 41 | 7 | 250 |
| 42 | 9 | 280 |
| 43 | 11 | 380 |
| 44 | 13 | 127 |
| 45 | 15 | 110 |
| 46 | 17 | 220 |
| 47 | 2 | 380 |
| 48 | 4 | 220 |
| 49 | 6 | 127 |
| 50 | 8 | 220 |
| 51 | 10 | 380 |
| 52 | 12 | 300 |
| 53 | 14 | 220 |
| 54 | 16 | 220 |
| 55 | 1 | 220 |
| 56 | 2 | 220 |
| 57 | 3 | 380 |

Продолжение  прил. 6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 58 | 4 | 380 |
| 59 | 5 | 500 |
| 60 | 6 | 500 |
| 61 | 7 | 127 |
| 62 | 8 | 127 |
| 63 | 9 | 127 |
| 64 | 10 | 220 |
| 65 | 11 | 380 |
| 66 | 12 | 380 |
| 67 | 13 | 1000 |
| 68 | 14 | 1000 |
| 69 | 15 | 400 |
| 70 | 16 | 400 |
| 71 | 17 | 220 |
| 72 | 1 | 150 |
| 73 | 3 | 380 |
| 74 | 5 | 220 |
| 75 | 7 | 127 |
| 76 | 9 | 220 |
| 77 | 11 | 380 |
| 78 | 13 | 300 |
| 79 | 15 | 220 |
| 80 | 17 | 220 |
| 81 | 2 | 250 |
| 82 | 4 | 240 |
| 83 | 6 | 200 |
| 84 | 8 | 127 |
| 85 | 10 | 127 |
| 86 | 12 | 220 |
| 87 | 14 | 220 |
| 88 | 16 | 380 |
| 89 | 15 | 380 |

Продолжение  прил. 6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 90 | 13 | 400 |
| 91 | 11 | 1000 |
| 92 | 9 | 220 |
| 93 | 7 | 250 |
| 94 | 5 | 280 |
| 95 | 3 | 380 |
| 96 | 1 | 127 |
| 97 | 17 | 110 |
| 98 | 15 | 220 |
| 99 | 1 | 220 |
| 100 | 4 | 220 |
| 101 | 8 | 127 |
| 102 | 9 | 127 |
| 103 | 7 | 380 |
| 104 | 18 | 380 |
| 105 | 18 | 1000 |
| 106 | 9 | 1000 |
| 107 | 8 | 127 |
| 108 | 7 | 127 |
| 109 | 4 | 220 |
| 110 | 1 | 220 |
| 111 | 18 | 380 |
| 112 | 18 | 380 |
| 113 | 1 | 200 |
| 114 | 1 | 200 |
| 115 | 18 | 127 |
| 116 | 9 | 127 |
| 117 | 18 | 220 |
| 118 | 7 | 220 |
| 119 | 8 | 380 |
| 120 | 9 | 380 |

Продолжение  прил. 6

Параметры схемы замещения трехфазного приемника

(для третьего домашнего задания)

| Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 10 | 25 | - | 10 | 25 | - | 10 | 25 | - |
| 2 | 8 | 8 | - | 10 | 10 | - | 15 | 15 | - |
| 3 | 6 | 8 | - | 6 | 8 | - | 6 | 8 | - |
| 4 | 12 | 20 | - | 15 | 20 | - | 25 | 10 | - |
| 5 | 25 | - | - | - | 35 | - | - | 30 | - |
| 6 | 40 | 25 | - | 30 | 15 | - | 25 | 20 | - |
| 7 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - |
| 8 | 20 | 25 | - | 15 | 20 | - | 10 | 10 | - |
| 9 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - |
| 10 | 20 | - | - | 40 | - | - | - | 35 | - |
| 11 | 40 | - | - | - | 25 | - | - | 35 | - |
| 12 | 35 | - | - | - | 35 | - | - | 35 | - |
| 13 | 45 | 35 | - | 45 | 35 | - | 45 | 35 | - |
| 14 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - |
| 15 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - |
| 16 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - |
| 17 | 45 | - | - | - | 45 | - | - | 45 | - |
| 18 | 35 | 25 | - | 35 | 25 | - | 35 | 25 | - |
| 19 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - |
| 20 | 25 | 20 | - | 25 | 20 | - | 25 | 20 | - |
| 21 | 15 | 10 | - | 25 | 10 | - | 35 | 10 | - |
| 22 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - |
| 23 | 18 | 18 | - | 18 | 18 | - | 18 | 18 | - |
| 24 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - |
| 25 | 18 | - | - | - | 18 | - | - | 18 | - |
| 26 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - |

Продолжение  прил. 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - |
| 28 | 30 | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | 35 | - |
| 29 | 45 | 50 | - | 45 | 50 | - | 45 | 50 | - |
| 30 | 55 | - | - | - | 55 | - | - | 55 | - |
| 31 | 35 | - | - | - | 35 | - | - | 35 | - |
| 32 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - |
| 33 | - | 15 | - | 15 | 10 | - | 15 | 15 | - |
| 34 | 30 | - | - | 15 | 15 | - | 25 | 10 | - |
| 35 | - | 40 | - | 25 | 15 | - | 20 | 25 | - |
| 36 | 40 | 25 | - | - | 50 | - | 45 | 25 | - |
| 37 | - | 50 | - | 45 | - | - | - | 35 | - |
| 38 | 40 | 25 | - | 40 | 25 | - | 40 | 25 | - |
| 39 | 25 | 75 | - | 25 | 75 | - | 25 | 75 | - |
| 40 | 25 | - | - | - | 20 | - | - | 18 | - |
| 41 | 15 | 10 | - | 15 | 10 | - | 15 | 10 | - |
| 42 | 35 | 25 | - | 35 | 25 | - | 35 | 25 | - |
| 43 | 25 | - | - | - | 25 | - | - | 25 | - |
| 44 | - | 18 | - | 10 | 5 | - | 5 | 10 | - |
| 45 | - | 10 | - | 8 | 10 | - | 6 | 15 | - |
| 46 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - |
| 47 | 15 | 20 | - | 15 | 20 | - | 15 | 20 | - |
| 48 | 25 | 10 | - | 25 | 10 | - | 25 | 10 | - |
| 49 | 15 | 10 | - | 15 | 20 | - | 15 | 25 | - |
| 50 | 25 | 25 | - | 20 | 20 | - | 15 | 15 | - |
| 51 | 45 | - | - | - | 50 | - | - | 45 | - |
| 52 | 15 | - | - | - | 18 | - | - | 15 | - |
| 53 | 25 | - | - | 15 | 10 | - | 15 | 15 | - |
| 54 | 20 | 20 | - | - | 25 | - | 25 | 25 | - |
| 55 | 18 | 10 | - | 18 | 10 | - | 18 | 10 | - |
| 56 | 25 | 15 | - | 25 | 15 | - | 25 | 15 | - |
| 57 | 15 | 35 | - | 15 | 35 | - | 15 | 35 | - |

Продолжение  прил. 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 20 | 45 | - | 20 | 45 | - | 20 | 45 | - |
| 59 | 150 | - | - | - | 150 | - | - | 150 | - |
| 60 | 15 | 10 | - | 15 | 10 | - | 15 | 10 | - |
| 61 | 8 | 15 | - | 8 | 15 | - | 8 | 15 | - |
| 62 | 6 | 12 | - | 6 | 12 | - | 6 | 12 | - |
| 63 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
| 64 | 35 | - | - | - | 35 | - | - | 35 | - |
| 65 | 45 | - | - | - | 45 | - | - | 45 | - |
| 66 | 125 | - | - | - | 125 | - | - | 125 | - |
| 67 | - | 125 | - | 125 | 80 | - | 50 | 155 | - |
| 68 | 250 | - | - | 125 | 350 | - | 100 | 350 | - |
| 69 | - | 68 | - | 35 | 60 | - | 45 | 25 | - |
| 70 | 80 | 50 | - | - | 55 | - | 45 | 75 | - |
| 71 | - | 25 | - | - | 35 | - | - | 45 | - |
| 72 | 15 | 20 | - | 15 | 20 | - | 15 | 20 | - |
| 73 | 10 | 35 | - | 10 | 35 | - | 10 | 35 | - |
| 74 | 45 | - | - | - | 45 | - | - | 45 | - |
| 75 | 35 | 65 | - | 35 | 65 | - | 35 | 65 | - |
| 76 | 20 | 65 | - | 25 | 25 | - | 35 | 45 | - |
| 77 | 45 | - | - | - | 45 | - | - | 45 | - |
| 78 | - | 30 | - | 30 | 25 | - | 20 | 30 | - |
| 79 | - | 25 | - | 35 | 18 | - | 25 | 45 | - |
| 80 | - | 35 | - | 35 | - | - | - | 35 | - |
| 81 | 150 | 125 | - | 125 | 125 | - | 150 | 100 | - |
| 82 | 20 | 10 | - | 20 | 15 | - | 25 | 15 | - |
| 83 | 85 | 65 | - | 85 | 65 | - | 85 | 65 | - |
| 84 | 8 | 12 | - | 8 | 12 | - | 8 | 12 | - |
| 85 | 20 | - | - | - | 45 | - | - | 35 | - |
| 86 | 45 | - | - | - | 35 | - | - | 50 | - |
| 87 | 65 | - | - | 65 | 65 | - | 45 | 85 | - |
| 88 | 25 | 45 | - | - | 75 | - | 45 | 100 | - |

Окончание  прил. 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | - | 125 | - | 45 | 100 | - | 50 | 90 | - |
| 90 | - | 250 | - | 150 | 125 | - | 45 | 150 | - |
| 91 | 125 | - | - | - | 125 | - | - | 125 | - |
| 92 | 45 | 15 | - | 45 | 15 | - | 45 | 15 | - |
| 93 | 35 | 85 | - | 35 | 85 | - | 35 | 85 | - |
| 94 | 25 | - | - | - | 25 | - | - | 25 | - |
| 95 | 20 | 85 | - | 20 | 85 | - | 20 | 85 | - |
| 96 | 50 | 25 | - | 50 | 25 | - | 50 | 25 | - |
| 97 | - | 12 | - | 12 | - | - | - | 12 | - |
| 98 | - | 35 | - | 25 | 10 | - | 25 | 10 | - |
| 99 | 100 | 100 | - | 50 | 50 | - | 25 | 25 | - |
| 100 | 25 | 45 | - | 25 | 45 | - | 25 | 45 | - |
| 101 | 15 | 85 | - | 35 | 15 | - | 15 | 65 | - |
| 102 | 15 | 35 | - | 15 | 35 | - | 15 | 35 | - |
| 103 | 55 | 85 | - | 55 | 85 | - | 55 | 85 | - |
| 104 | 25 | 55 | 35 | 25 | 45 | - | - | 45 | 25 |
| 105 | 55 | 125 | 45 | 150 | 45 | - | - | 85 | 25 |
| 106 | 250 | 125 | - | 250 | 125 | - | 250 | 125 | - |
| 107 | 15 | 35 | - | 15 | 35 | - | 15 | 35 | - |
| 108 | 45 | 85 | - | 45 | 85 | - | 45 | 85 | - |
| 109 | 35 | 55 | - | 35 | 55 | - | 35 | 55 | - |
| 110 | 8 | 25 | - | 8 | 25 | - | 8 | 25 | - |
| 111 | 10 | 50 | 35 | 25 | 25 | - | - | 20 | 45 |
| 112 | 40 | 10 | 20 | 50 | 25 | - | - | 35 | 25 |
| 113 | 45 | 25 | - | 45 | 25 | - | 45 | 25 | - |
| 114 | 15 | 35 | - | 15 | 35 | - | 14 | 15 | - |
| 115 | 12 | 8 | 14 | 12 | 15 | - | - | 10 | 20 |
| 116 | 15 | 35 | - | 15 | 35 | - | 15 | 35 | - |
| 117 | 25 | 45 | 25 | 45 | 35 | - | - | 25 | 50 |
| 118 | 25 | 35 | - | 25 | 35 | - | 25 | 35 | - |
| 119 | 15 | 25 | - | 15 | 20 | - | 20 | 35 | - |
| 120 | 15 | 25 | - | 15 | 25 | - | 15 | 25 | - |

Содержание

Введение	3

Задание № 1	5

Расчет цепи постоянного тока	5

Задание № 2	19

Расчет цепи синусоидального тока	19

Задание № 3	24

Расчет трехфазной цепи	24

Литература	28

Приложение 1	29

Приложение 2	38

Приложение 3	42

Приложение 4	52

Приложение 5	68

Приложение 6	70

# Text boxes

Рис. 7.                                                 Рис. 8.

Рис. 5.                                                 Рис. 6.

Рис. 3.                                                 Рис. 4.

Рис. 1.                                                 Рис. 2.

Рис.153.                                                 Рис. 16.

Рис. 13.                                                 Рис. 14.

Рис. 11.                                                 Рис. 12.

Рис. 9.                                                 Рис. 10.

Рис. 23.                                                 Рис.24.

Рис. 21.                                                 Рис. 22.

Рис. 19.                                                 Рис. 20.

Рис. 17.                                                 Рис. 18.

Рис. 31.                                                 Рис. 32.

Рис. 29.                                                 Рис. 30.

Рис. 27.                                                 Рис. 28.

Рис. 25.                                                 Рис. 26.

Рис. 39.                                                 Рис. 40.

Рис. 37.                                                 Рис. 38.

Рис. 35.                                                 Рис. 36.

Рис. 33.                                                 Рис. 34.

Рис.473.                                                 Рис. 48.

Рис. 45.                                                 Рис. 46.

Рис. 43.                                                 Рис. 44.

Рис. 41.                                                 Рис. 42.

Рис. 49.                                                 Рис. 50.

Рис. 55.                                                 Рис. 56.

Рис. 53.                                                 Рис. 54.

Рис. 51.                                                 Рис. 52.

Рис. 63.                                                 Рис. 64.

Рис. 61.                                                 Рис. 62.

Рис. 59.                                                 Рис. 60.

Рис. 57.                                                 Рис. 58.

Рис. 71.                                                 Рис. 72.

Рис. 69.                                                 Рис. 70.

Рис. 67.                                                 Рис. 68.

Рис.653.                                                 Рис. 66.

Рис. 73.                                                 Рис. 74.

Рис. 7.                              Рис. 8.                                  Рис. 9.

Рис. 4.                              Рис. 5.                                  Рис. 6.

Рис. 1.                              Рис. 2.                                  Рис. 3.

Рис. 16                              Рис. 17                                  Рис. 18.

Рис. 13.                              Рис. 14.                                  Рис. 15.

Рис. 10.                              Рис. 11.                                  Рис. 12.