ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ

ФГОУ СПО ПСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Специальность: 270103.51

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений »

Псков

2009

| «Утверждаю» I заместитель директора по учебной работе Псковского колледжа строительства и экономики ______________ Л. Б. Дрига «___» _____________ 200…г | «Одобрено» Методическим советом Псковского колледжа строительства и экономики __________А. С. Кузыченко «___» ____________ 200…г | «Согласовано» предметной (цикловой) комиссией _________________________ _________________________ _________________________ Председатель ___________________________ «___» ____________ 200…г |
| --- | --- | --- |

Составлена в соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника для специальностей среднего профессионального образования по специальности:   270103.51  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений »

Автор: Яковлев А.С.

## 1. Пояснительная записка

Предлагаемая программа по электротехнике, составлена в соответствие с требованиями Государственного стандарта.

Для специальности 270103.51  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений »

В процессе преподавания электротехники особая роль отводится демонстрационным экспериментам и лабораторным работам, на которых студенты получают навыки работы с измерительными приборами и производят обработку результатов.

Успешная реализация предлагаемой программы возможна при условии использования современных активных методов обучения. Для текущего контроля рекомендуется проводить письменные самостоятельные работы, тестирование для промежуточного контроля- зачеты и контрольные работы.

В примерном тематическом плане раскрыты последовательность изучения разделов и указано количество часов на их изучение.

Преподаватели имеют право вносить изменения , переставлять темы, увеличивать или уменьшать количество часов на изучение отдельных разделов и тем.

2. Примерный тематический план.

| Наименование разделов и тем | Максимальная учебная нагрузка студента, час | Аудиторная нагрузка | Самостоятельнаяработа студента |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Лабораторные работы | Практические занятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Введение |  | 1 |  |  |  |
| Раздел№1 Электрические цепи постоянного тока. Начальные сведения об электрическом токе Электрический ток Электрическая цепь Расчет электрических цепей постоянного тока | 5 8 8 13 | 1 1 1 1 | 1 1 | 2 | 4 6 6 10 |
| Раздел№2 Электрические цепи переменного тока 2.1Начальные сведения о переменном токе 2.2Элементы и параметры электрических цепей переменного тока 2.3 Расчет электрических цепей переменного тока с помощью векторных диаграмм 2.4 Трехфазные цепи при соединении нагрузки звездой 2.5 Трехфазные цепи при соединении нагрузки треугольником Итого: | 4 6 13 12 11 81 | 1 1 1 1 1 10 | 1 1 4 | 2 4 | 3 4 10 10 10 63 |

Методические указания к выполнению контрольных работ.

Для студентов заочного обучения предусмотрена одна контрольная работа. Количество вариантов –20. Номер варианта соответствует  порядковому номеру в приказе о зачислении (журнале). Требования к оформлению работы указаны в методических рекомендациях. Работа зачтена при выполнении всех заданий. В случае незачета работы указываются конкретные ошибки в решении или оформлении, при исправлении которых студент руководствуется замечаниями преподавателя.

Пример 1: Для схемы, приведенной на рис. 1, определить эквивалентное тивление цепи  RAB, токи в каждом резисторе и напряжение UAB приложение к цепи. Заданы сопротивления резисторов и ток I4. Как изменяться токи в резисторах при а) замыкании рубильника P1 (замыкание накоротко), б) расплавлении вставки предохранителя Пр4(выключается из схемы R4)? В обоих случаях напряжения UAB   остается неизменным.   Решение. Задача относится к теме «Электрические цепи постоянного тока». После усвоения условие задачи проводим поэтапное решение, предварительно обозначив стрелкой направление тока в каждом резисторе. Индекс тока должен соответствовать номеру резистора, по которому он проходит

- Определяем общее сопротивление разветвления R2 R3. Резисторы соединены параллельно, поэтому

Теперь схема цепи принимает вид, показанный на рис. 1,бю

- Резисторы R2,3 и R5 соединены последовательно, их общее сопротивление

Соответствующая схема приведена на рис. 1,в.

- Резисторы R2,3,5 и R4 соединены параллельно, их общее сопротивление

- Находим эквивалентное сопротивление всей цели:

RAB=R1+R2,3,4,5=5+5=10 Ом. (рис. 1,б)

5. Зная силу тока I4, находим напряжение на резисторе R4:

B.

Это же напряжение приложено к резисторам R2, 3 + R5. (рис 1, б). Поэтому ток в резисторе R5

A.

6. Находим падения напряжения на резисторе R5:

В.

Поэтому напряжение на резисторе R2, 3,

B.

7. Определяем точки в резисторах R2 и R3:

А;   А.

Применяя первый закон Кирхгофа, находим ток в резисторе R1:

А.

8. Вычисляем падения 7апряжение на резисторе R1:

B.

9. Находим напряжение UAB, приложенное ко всей цепи:

В.  или В.

10. При включении рубильника Р1 сопротивление R1 замыкается накоротко и схема цепи имеет вид, локальный на рис. 1, е. Эквивалентное сопротивление цепи в этом случае

Ом.

Поскольку напряжение UAB остаётся равным 100 В, можно найти токи в резисторах R4 и R5:

А;   А.

Определяем падение напряжение на резисторе R5

В.

Поэтому напряжение на резисторах R2, R3

B.

Теперь можно найти токи в резисторах R2 и R3:

A;  A.

Проверим правильность вычисления токов, используя первый закон Кирхгофа

А.

Однако

А.

Таким образом, задача решена верно.

11. При расплавлении предохранителя Пр4 резистор R4 выключается и схема принимает вид, показанный на рисунке 1, ж.

Вычисляем эквивалентное сопротивление схемы:

Ом.

Поскольку напряжение UAB остаётся неизменным, находим точки I1 и I5:

А.

Напряжение на резисторах R2 R3

В.

Находим токи I2, I3:

A;  A.

Сумма этих токов равна току I1:

A.

Пример 2. Активное сопротивление катушки Rk=6 Ом, индуктивное XL=10 Ом. Последовательно с катушкой включено активное сопротивление  R=2 Ом и конденсатор сопротивлением Хс=4 Ом (рис. 2, а). К цепи приложено напряжение U=50 В (действующее значение). Определить: 1) полное сопротивление цепи; 2) ток; 3) коэффициент мощности; 4) активную, реактивную и полную мощности; 5) напряжения на каждом сопротивлении. Начертите в масштабе векторную диаграмму цепи.

Решение. 1. Определяем полное сопротивление цепи:

2. Определяем ток:

I=U/z=50/10=5A

3. Определяем коэффициент мощности цепи.

по таблицам Брадиса находим =3650. Угол сдвига фаз  находим по синусу во избежании потери угла (косинус является четной функцией).

4. Определяем активную мощность цепи:

Вт

или

Вт.

Здесь .

5. Определяем реактивную мощность цепи:

Q=I2(XL- XC)=52(10- 4)=150 вар

или

вар.

6. Определяем полную мощность цепи:

или

.

7. Определяем падения напряжения на сопротивления цепи:

B; UL=I XL=5. 10=50 B;     B;

UC=I XC=5. 4=20B.

Построение векторной диаграммы начинаем с выбора масштаба для тока и напряжения. Задаёмся масштабом по току: в 1см – 1,0А и масштабом по напряжению: в 1см – 10В. Построение векторной диаграммы (рис. 2, б) начинаем с вектора тока, который откладываем по горизонтали в масштабе .

Вдоль вектора тока откладываем векторы падений напряжения на активных сопротивлениях URк и UR:

;     .

Из конца вектора UR откладываем сторону опережения вектора тока на 90о вектор падения напряжения UL на индуктивном сопротивлении длинной. Из конца вектора UL откладываем в сторону отставания от вектора тока на 90о вектор падения напряжения на конденсаторе UC длинной . Геометрическая сумма векторов URк, UR, UL и UC равна полному напряжению U, приложенному к цепи.

### Контрольная работа №1

# Задача №1

Цепь постоянного тока содержит несколько резисторов, соединенных смешанно. Определить эквивалентное (общее) сопротивление цепи, а также величину указанную в таблице. Пояснить характер изменения величины заданной в таблице, если один из резисторов замкнуть накоротко или выключить из схемы, при этом выполнить соответствующие расчеты.

# R3

R1                                             R5                                 R4

# А

# R2

# R6

# В

# R 1=4 Ом; R 2=15 Ом; R 3=10 Ом; R 4=5 Ом; R 5=10 Ом; R 6=4 Ом

| Номер варианта | Задаваемая величина | Опреде - лить | Действие с резистором | Измене -ние какой величины рассмот -реть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Замы-кается накорот-ко | Выклю-чается из схемы |  |
| 1 | U AB =50 B | I3 | R1 |  | I6 |
| 2 | I2=2 A | UAB |  | R2 | U1 |
| 3 | I1 =5 A | U4 | R3 |  | I1 |
| 4 | U5 =18 B | I1 |  | R6 | I2 |
| 5 | I3=1,2 A | UAB | R5 |  | U1 |
| 6 | I5 =6 A | I1 |  | R3 | U2 |
| 7 | UAB =80 B | I6 | R1 |  | U5 |
| 8 | I6 =3 A | U1 |  | R5 | U1 |
| 9 | U4 =10 B | UAB | R3 |  | I6 |
| 10 | U1 =20 B | I4 |  | R2 | I5 |
| 11 | I4 =2 A | UAB | R6 |  | I1 |
| 12 | U2 =30 B | I1 |  | R4 | I5 |
| 13 | I2 =4 A | U1 | R5 |  | U3 |
| 14 | U3 =20 B | UAB |  | R6 | U1 |
| 15 | UAB =60 B | I5 | R4 |  | I4 |
| 16 | I1 =20 A | I4 |  | R3 | U5 |
| 17 | U6=24 B | U1 | R6 |  | I2 |
| 18 | U1 =40 B | I6 |  | R5 | I4 |
| 19 | I6 =6 A | U6 | R4 |  | U1 |
| 20 | UAB =120B | I5 |  | R2 | U6 |

# Задача №2

В цепь переменного тока последовательно включены  различные приборы. Определить полное сопротивление, напряжение, силу тока,cos  ,sin,активную, реактивную и полную мощности, если они не заданы в таблице. Построить в выбранном масштабе векторную диаграмму.

Х C1                     ХL1               R 1     Хс2

~u

## Рис.1

Х C1                     ХL1               R 1

~u

# Рис.2

R1         Х C1               ХL1               R 2

~u

# Рис.3

ХL1                      Х C1            ХL2               R 1

~u

# Рис.4

| Номер варианта | Номер рисун-ка | R1, Ом | R2, Ом | XL1, Ом | XL2, Ом | XC1, Ом | XC2, Ом | Дополнительный параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 | 8 4 6 16 12 3 4 6 6 6 4 4 4 8 3 12 3 12 8 6 | _ _ 2 _ _ _ 4 _ _ _ 2 _ _ _ 3 _ _ _ 4 _ | 12 6 3 10 4 2 4 8 12 10 12 8 10 4 2 14 8 18 20 5 | _ _ _ 8 _ _ _ 4 _ _ _ 4 _ _ _ 10 _ _ _ 3 | 4 3 9 6 12 6 10 4 2 2 4 9 4 10 10 8 2 2 4 8 | 2 _ _ _ 8 _ _ _ 2 _ _ _ 3 _ _ _ _ 10 _ _ | P=200 Вт QL1=150 вар U=40 В U=80 В I=4 А U=50 В I=4 А P=54 Вт UL1=60 В I=5 А P=24 Вт Q=75 вар UC2=15 В P=800 Вт QC1=-160 вар UR1=60 В Q=-400 вар S=500 В А QL1=500 вар UC1=16 В |

Вопросы к экзамену по электротехнике.

- Электрический заряд.

- Напряжение. Потенциал.

- Конденсатор.

- Электрический ток.

- Сопротивление.

- Второй закон Кирхгофа.

- Магнитное поле.

- Электромагнитная индукция.

- Переменный электрический ток.

- Индуктивность и емкость в цепи переменного тока.

- Неразветвленная цепь переменного тока.

- Параллельная цепь переменного тока.

- Трехфазные системы.

- Соединение звездой.

- Соединение треугольником.

- Классификация измерительных приборов.

- Изменение пределов измерения

- Измерение сопротивлений.

- Измерение электрической энергии.(электрический счетчик)

- Измерение неэлектрических величин электрическими методами.

- Трансформатор.

- Получение вращающегося магнитного поля.

- Принцип действия асинхронного двигателя.

- Принцип действия синхронного двигателя.

- Принцип действия  двигателя постоянного тока.

- Электронные приборы.

- Катод.

- Вакуумный диод.

- Триод.

- Электрический ток в газе.

- Электрический ток в полупроводниках.

- Полупроводниковые вентили.

- Транзистор.

- Схемы включения транзисторов.

- Выпрямители переменного тока.

- Заряд конденсатора.

- Сглаживающие фильтры.

- Электронные усилители.

- Усилители с обратной связью.

- Электронные генераторы.

- Электронно-лучевые трубки.

- Электронные реле.

- Двоичная система счисления.

- Средства защиты.

- Виды электрических станций.

4.Литература

- Березкина Т.Ф. Задачник по общей  электротехнике с основами электроники-       М: Высшая школа,2005

- Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники-М: Высшая школа,2000

- Попов В.С. Общая  электротехника с основами электроники-М: «Энергия»,2004

- Сиднеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники Ростов н/Д:Феникс,2004