КДЗ по электротехническим измерениям

Вариант 8

Задание  №1

Разработать схему тестера (мультиметра) для измерения постоянных токов и напряжений, а также сопротивлений.

Рассчитать все  значения сопротивлений добавочных резисторов и шунтов, выбрать тип источника питания для омметра. Изобразить в масштабе шкалу тестера, предварительно рассчитав токи при  различных измеряемых сопротивлениях.

В качестве измерительного используется магнитоэлектрический (МЭ) механизм (милливольтметр) на  Uv и внутренним сопротивлением Rвн

| Вариант № | Uv, мВ | Rвн, Ом | Поддиапазоны напряжения, В | Поддиапазоны тока , мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (20) | 100 | 1000 | 0-10 (т.е U1=10 В) 0-100 (U2 = 100 В) | 0 -30 (т.е I1= 30·10¯³ А) 0-300 (I2 = 300·10¯³ А) |
| 2 (21) | 75 | 1000 | - // - | - // - |
| 3 (22) | 100 | 800 | - // - | - // - |
| 4 (23) | 75 | 800 | - // - | - // - |
| 5 (24) | 50 | 1000 | - // - | - // - |
| 6 (25) | 50 | 1500 | - // - | - // - |
| 7 (26) | 150 | 1000 | - // - | - // - |
| 8 (29) | 150 | 500 | - // - | - // - |
| 9 (30) | 100 | 1000 | 0 – 30 (т.е U1=30 В) 0 – 300 (U2 = 300 В) | 0 – 50 (т.е I1=30·10¯³ А) 0-500 (I2 =300·10¯³ А) |
| 10 (31) | 75 | 1000 | - // - | - // - |
| 11(32) | 100 | 800 | - // - | - // - |
| 12 (33) | 75 | 800 | - // - | - // - |
| 13 | 50 | 1000 | - // - | - // - |
| 14 | 50 | 1500 | - // - | - // - |
| 15 | 150 | 1000 | - // - | - // - |
| 16 | 150 | 500 | - // - | - // - |
| 17 | 100 | 1000 | 0 – 5 (т.е U1= 5 В) 0 - 50 (U2 = 50 В) | 0 – 10 (т.е I1=10·10¯³ А) 0 - 100 (I2 =100·10¯³ А) |
| 18 | 75 | 1000 | - // - | - // - |
| 19 | 100 | 800 | - // - | - // - |

Примечания:

1  - При расчетах не забывать переводить единицы  измерений  (см. исходные данные):

U →     мВ в В :            1 мВ = В         (напр, 100мВ = 100 · 10¯³ В) и

I  →   мА и мкА  в А: 1 мА= !0¯³ А;  1 мкА=10-6 А   (напр, 30 мА = 30 ·10¯³ А)

2. Номинальный ток, на который рассчитан амперметр опр-ся из исходных данных:

I ном = Uv / Rвн,   где значения Uv и Rвн – см. вариант задания

3. Коэффициенты расширения по току и напряжению (n  и m)  выбирают  кратными 10.

Задание №2

Разработать и изобразить в виде блок-схемы цифровой измерительный прибор, пояснить работу с помощью временных диаграмм.

| Вариант № | Схема для измерения |
| --- | --- |
| 1, 2, 3, 21, 28 | постоянного напряжения |
| 5, 6, 7, 22, 29, 31 | переменного напряжения |
| 9, 10, 11, 23, 32 | постоянного тока |
| 13, 14, 15, 27 | частоты |
| 16, 17, 18, 26 | сдвига фаз |
| 19, 20, 25, 33 | сопротивления |
| 4, 8, 24, 30 | переменного тока |

Задание № 3.

Рассчитать параметры моста переменного тока для измерений величин ёмкостей или индуктивностей, указанных в таблице  вариантов.

При расчетах не забывать переводить единицы измерения  (1 мкФ  = 10 -6 Ф;   1 мГн =10¯³ Гн)

| Вариант № | Ёмкость , мкФ (C = … · 10-6 Ф) | Индуктивность, мГн (L = … · 10-3 Гн) |
| --- | --- | --- |
| 1, 5, 9, 21,28 | 0,1 – 0, 4 |  |
| 2, 6, 10, 24,31 | 0, 05 – 0, 1 |  |
| 3, 7, 11, 26, 33 | 0,01 – 0, 05 |  |
| 13, 16, 19,29 |  | 100 - 500 |
| 14, 17, 20,27 |  | 500 - 1000 |
| 15, 18, 8, 22, 32 |  | 10 - 50 |
| 4, 12,25, 30 |  | 50 - 100 |

Примечания:

1.  Выбор параметров моста необходимо производить из условия получения  равновесия при крайних значениях заданных ёмкостей или индуктивностей.

Нужно иметь в виду, что для равновесия моста переменного тока необходимо добиться наряду с балансом амплитуд и баланса фаз, т.к  ёмкости и индуктивности наряду с реактивными сопротивлениями обладают и активными компонентами.

2.Для возможности балансировки моста  по амплитуде и по фазе в нем должны быть предусмотрены два органа настройки (чаще всего переменные резисторы) и обязательно какая-либо реактивность в одном из плечей моста.

3 . Ёмкость и индуктивность можно представить в виде последовательного соединения соответственно

- идеальной ёмкости и резистивного (активного) сопротивления  или

- идеальной индуктивности и резистивного сопротивления.

4. Величины этих резистивных последовательно включенных сопротивлений  Rn  можно определить по формулам:

для конденсатора                         R = tg δ /ωС = tg δ/ 2π f С

для катушки индуктивности       R = ωL / Q =   2πf L/Q      ,     где

tg δ – тангенс угла потерь (тангенс дельта), значение  которого у всех ёмкостей может лежать в пределах 0 – 0,05,  т.е.  tg δ = 0…0,05;

Q  -  добротность катушки, значение  которой у всех катушек лежит  в интервале 100 – 150, т.е.

Q =100…150 ,

ω – круговая частота, на которой работает мост и которую вы выбираете: ω = 2π f     (f = 50 Гц);

С, L – заданы вариантом.