МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ

ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, СЕРВИСА

И  ЭНЕРГЕТИКИ

Кафедра «Автомобили и тракторы»

Методические указания по изучению дисциплины «Тракторы и автомобили. ДВС» и задания для контрольной работы студентам 2 курса подготовки бакалавров  по направлению «Технические системы  в агробизнесе»

Составитель: к.т.н., доцент В.А. Филимонов.

УДК

Технические системы в агробизнесе. Методические указания и контрольные задания  по дисциплине «Тракторы и автомобили. ДВС» 6 /Санкт-Петербургский государственный аграрный университет; Сост. В.А. Филимонов, СПбГАУ, 2012, 20 с.

Предназначены для студентов 2 курса

Утверждены методической комиссией ИТССЭ: протокол №      от

Рецензенты:

Раздел 1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Тракторы и автомобили. ДВС» относится к базовой (обязательной) части цикла ООП. Методические указания по данной дисциплине составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, утвержденного Министерством образования и науки РФ	.	. 20  г. по направлению подготовки «Технические системы в агробизнесе», примерной программой по дисциплине, утвержденной Департаментом образовательных программ и стандартов	.	. 20	г. и рабочими учебными планами, утвержденными ученым советом ФГОУ ВПО РГАЗУ ___.20	г.

1.1. Цели и задачи дисциплины, её место в учебном процессе.

Получение знаний по теории, расчёту и испытаниям автотракторных двигателей, необходимых для последующего изучения профилирующих дисциплин и практического использования энергетических установок тракторов, комбайнов и других мобильных с.-х. машин с наибольшей эффективностью, экономичностью и надёжностью.

Предметом изучения являются действительные рабочие процессы, индикаторные и эффективные показатели, характеристики двигателей; показатели теплонапряжённости, долговечности и токсичности при разных режимах и условиях эксплуатации; кинематика, динамика и уравновешивание двигателей; основы расчёта механизмов и систем двигателей.

Содержание предмета изучения  ориентировано на реализацию задач продовольственной и энергетической программ страны в связи с получением студентами теоретических знаний и практического опыта необходимых для лучшего использования техники в сельском хозяйстве.

Задачи изучения дисциплины.

Получение знаний: по реализации условий наиболее эффективной, экономичной и надёжной работы двигателей; наименее токсичной работы двигателей; по совершенствованию конструкции, автоматизации управления и контроля работы двигателей; по основам расчёта цикла механизмов и систем двигателей; по улучшению условий труда и техники безопасности персонала, обслуживающего двигатели тракторов, комбайнов и других мобильных с.-х. машин.

Получение практических умений: по испытаниям автотракторных двигателей: по испытаниям топливной аппаратуры автотракторных двигателей; по применению ЭВМ в расчётах рабочего процесса двигателей; по диагностике технического состояния и прогнозированию остаточного ресурса цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма двигателей.

В результате изучения дисциплины студент должен:

-обладать компетенциями;

ПК-1 готовность к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средства эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов.

ПК-2 готовность к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов.

ПК-3 умение разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов.

ПК-4 умение проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, оказывать содействие в подготовке процесса из выполнения и обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием.

ПК-5 владение основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; основами умений рассмотрения и анализа различной технической документации.

ПК-6 владение знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по эксплуатации транспортных и технологических машин и оборудования, включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной документации на их деятельность.

ПК-17 способность в составе коллектива исполнителей к анализу передового научно-технического опыта и тенденций развития технологий эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов.

ПК-18 способность в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований по научно-техническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов.

ПК-19 способность к участию в составе коллектива исполнителей при выполнении лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов.

ПК-20 владение умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений.

ПК-21 владение умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства.

ПК-35 способность использовать данные оценки технического состояния транспортной техники с использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам.

ПК-36 способность использовать методы принятия решений о рациональных формах поддержания и восстановления работоспособности транспортных и технологических машин и оборудования.

-знать;

1) сущность и значение процессов, происходящих в цилиндре ДВС при реализации действительного цикла, закономерности и наиболее эффективные методы превращения химической энергии топлива в работу ДВС;

2) влияние основных конструктивных, эксплуатационных и атмосферно-климатических факторов на протекание процессов в ДВС и на формирование внешних показателей работы двигателя, современные методы улучшения технико-экономических показателей и характеристик двигателя, основные критерии работы ДВС и общепринятые характеристики;

3) тенденции и направления развития ДВС, диктуемые современными требованиями к подвижному составу автотранспорта.

-уметь;

Выполнять расчеты автомобильных двигателей используя знания полученные на теоретических занятиях.

-владеть;

Библиографический список

# Основной

1. Гельман Б.М., Москвин М.В. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили. – М.: Колос, 1993.

2. Николаенко А.В. Теория, конструкция и расчет  автотракторных двигателей. – М.: Колос, 1992.

3. Кутьков Г.М. Теория трактора и автомобиля. – М.: Колос, 1996.

4. Луканин В.Н., Морозов К.А., Хачиян А.С. и др. Двигатели внутреннего сгорания: Учебник. В 3-х кн. Изд. 2-е, перераб. и дополн. Кн. 1: Теория рабочих процессов. /Под ред. В.Н. Луканина. - М.: Высшая школа, 2005.- 479с.

5. Луканин В.Н., Алексеев И.В., Шатров М.Г. и др. Двигатели внутреннего сгорания: Учебник. В 3-х кн. Изд. 2-е, перераб. и дополн. Кн. 2: Динамика и конструирование. /Под ред. В.Н. Луканина и М.Г. Шатрова. - М.: Высшая школа, 2005. - 400 с.

6. Луканин В.Н., Шатров М.Г., Кричевская Т.Ю. и др. Двигатели внутреннего сгорания: Учебник. В 3-х кн. Изд. 2-е, перераб. и дополн. Кн. 3: Компьютерный практикум. Моделирование процессов в ДВС. /Под ред. В.Н. Луканина и М.Г. Шатрова. - М.: Высшая школа, 2005.-414 с.

# Дополнительный

1. Гуревич А.М и др.  Конструкция тракторов и автомобилей. – М.: Агропромиздат, 1989.

2. Двигатели внутреннего сгорания. / Под общ. ред. А.С. Орлина. – М.: Машиностроение, 1990.

3. Двигатели внутреннего сгорания. / Под ред. В.Н. Луканина. – М.: Высшая школа, 1995.

4. Скотников В.А., Мащенский А.А., Солонский А.С. Основы теории и расчета трактора и автомобиля. – М.: Агропромиздат, 1986.

5. Тракторы (теория). Учебник для вузов / Под общ. ред. В.В. Гуськова. – М.: Машиностроение,1989.

6. Кутьков Г.М. Технологические основы и тяговая динамика мобильных энергетических средств. Учебное пособие. – М.: МГАУ, 1999, 2000.

7. ГОСТ 15846-81. Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний. – М.: Стандарты, 1984.

8. ГОСТ 18509-88. Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых испытаний. – М.: Стандарты, 1988.

Распределение учебного времени по модулям (разделам) и темам дисциплины

Таблица 1.

| Темы, разделы дисциплины | Лекции (перечень рассматриваемых вопросов) | Ч а с о в | Практические занятия, семинары, лабораторные работы | Ч а с о в | Виды и содержание самостоятельной работы студентов | Ч а с о в | Методическое обеспечение разделов (учебники, учебные пособия, метод. указания) | Форма контроля знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Показатели энергетических установок на базе ДВС | 1. Содержание и задачи курса. Энергетические установки с использованием ДВС. Индикаторные диаграммы ДВС, значение параметров в характерных точках индикаторных диаграмм. | 2 | 1.Техника безопасности и противопожарные мероприятия. Методы стендовых испытаний ДВС. Установки и при- боры для испытаний ДВС. Методика и обработка результатов испытаний. | 2 | Лаб. работа №1. Оформление отчета. Проработка материала лекции №1. Основные термины и виды испытаний ДВС в соответствии с ГОСТ 18509-95 и ГОСТ 14846-81. | 2 | 1. Энергетические машины и установки. Двигатели внутреннего сгорания. Николаенко А.В., Шкрабак В.С. СПб. 2004 г. | Собеседование. |
| 2. Индикаторные показатели ДВС. Механические потери и эффективные показатели работы ДВС. | 2. Основные показатели работы ДВС. Индикаторные показатели рабочего цикла ДВС. Индикаторная мощность, среднее индикаторное давление, индикаторный КПД. Связь индикаторных показателей с другими показателями работы двигателя. | 2 | 2.Снятие и обработка индикаторных диаграмм ДВС. | 2 | Лаб. работа №2. Оформление отчета. Построение индикаторных диаграмм 2-х тактных двигателей. Анализ индикаторных диаграмм. Проработка материала лекции №2. | 2 | 2.. Теория рабочих процессов. ДВС. (Под редакцией В.Н. Луканина) Т. 1, 2, 3. М.: Высшая школа 2005, |  |
| 3. Действительные рабочие процессы цикла ДВС. | 3. Механические потери в ДВС. Показатели механических потерь. Эффективная мощность, среднее эффективное давление. Связь эффективных показателей с показателями работы ДВС. | 2 | 3. Определение условных механических потерь ДВС. Кино: "Двигатели внутреннего сгорания". 2 части. | 2 | Лаб. работа №3. Оформление отчета. Система охлаждения и смазочная система. Проработка материала лекции № 3. | 2 | Методические указания к проведению лабораторных работ по ДВС. Беляков В.В., Максимов А.Т. и др. СПб. СПбГАУ 2000 г. |  |
|  | 4. Процесс газообмена в ДВС. Процесс впуска и наполнения цилиндра свежим зарядом. Коэффициент наполнения. Процесс выпуска отработавших газов. Коэффициент остаточных газов. Фазы газораспределения. | 4 | 4. Регуляторная характеристика дизеля. Кино: "Газообмен в ДВС". 2 части. | 4 | Лаб. работа №4. Оформление отчета. Основы расчета механизма газораспределения ДВС. Проработка материала лекции №4. | 2 |  |  |
| Продолжение таблицы 1 |
|  | 5. Процессы сжатия и сгорания в ДВС легкого топлива и в дизелях. | 2 | 5. Скоростная характеристика ДВС. Кино: "Смесеобразование в ДВС". 2 части. | 2 | Лаб. работа №5. Оформление отчета. Системы питания ДВС Показатели токсичности ОГ. Проработка материала лекции №5. | 4 |  |  |
|  | 6. Процесс расширения. Определение основных размеров и удельных показателей работы ДВС. | 2 | 6. Лаб. работа №6. Характеристики топливного насоса высокого давления. | 2 | Лаб. работа №6. Оформление отчета Кинематика и динамика ДВС. Проработка материала лекции №6. | 4 |  |  |
| 4. Тепловой баланс ДВС. | 7. Тепловой баланс ДВС. Определение составляющих теплового баланса двигателя. | 2 | 7. Тепловой расчет ДВС. Выдача домашнего задания: "Тепловой расчет ДВС". | 2 | Выполнение домашнего задания и оформление отчета по тепловому расчету ДВС. Проработка материала лекции №7. | 6 |  |  |
| 5. Перспективы развития ДВС. | 8. Новые типы двигателей. Пути улучшения мощностных, топливно-экономических и экологических показателей работы ДВС. | 2 | 8. Конструкция, принцип работы, мощностные и топливно-экономические показатели новых типов двигателей. | 2 | Основы расчета на прочность деталей КШМ и ГРМ. Уравновешивание ДВС. Проработка материала лекции №7. Подготовка к экзамену. Консультации | 4 |  |  |
| Итого по дисциплине час |  | 18 |  | 18 |  | 26 |  |  |

Раздел 2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ

2.1. Методические указания по выполнению контрольной работы.

(расчёт действительного рабочего цикла двигателя).

Исходные данные для выполнения контрольной работы выбираются из приложения №1 согласно группе и варианту указанному преподавателем.

Расчёт рабочего цикла выполняется с целью определения индикаторных, эффективных показателей работы двигателя и тепловых условий работы двигателей, определения основных размеров двигателя, построения характеристик и решения ряда вопросов динамики двигателя.

Результаты теплового расчёта зависят от оценки ряда коэффициентов, учитывающих особенности данного двигателя; они будут тем ближе к действительным, чем больше были использованы данные испытаний двигателей близких к проектируемому.

При проектировании двигателя эффективная мощность задаётся конструктору или определяется методом тягового расчёта с учётом тех показателей, которые желательно получить при установке проектируемого двигателя на шасси трактора и автомобиля.

По заданной мощности  Ne можно определить рабочий объём цилиндра  Vh, а значит и основные размеры двигателя, если выбран тип двигателя (частота вращения, число цилиндров) и известно значение среднего индикаторного давления Pi. Определить значение Pi для проектируемого двигателя можно из индикаторной диаграммы, снятой с двигателя, принятого за прототип, или по параметрам расчётного цикла.

При выполнении контрольной работы Pi  определяется по параметрам расчётного цикла.

Пример индикаторной диаграммы бензинового двигателя с обозначениями характерных точек приведены в приложении № 2.

Порядок расчёта.

Определим параметры точек для индикаторной диаграммы с учётом принятых исходных данных проектируемого двигателя.

Тип двигателя: автомобильный, четырехтактный.

2.2. Параметры рабочего тела.

Теоретическое количество воздуха, необходимое для полного сгорания 1 кг топлива lo, кг:

Средний элементарный состав для бензина С=0,855; Н=0,145; О=0.

Для дизельного топлива С=0,857; Н=0,133; О=0,01.

Теоретическое количество воздуха, необходимое для полного сгорания 1 кг топлива, кмоль:

Где: μв – молярная масса воздуха равная 28,96 кг/кмоль.

Количество свежего заряда (горючей смеси), кмоль/кг топлива для бензиновых двигателей:

Где: μт – молярная масса топлива равна 115 кг/кмоль.

Количество свежего заряда, кмоль/кг топлива для дизелей:

Общее количество продуктов сгорания, кмоль для бензиновых двигателей при α<1:

Общее количество продуктов сгорания, кмоль для бензиновых и дизельных двигателей при α≥1

Химический коэффициент молекулярного изменения горючей смеси

Параметры окружающей среды и остаточные газы.

Принимаем атмосферные условия: Давление окружающей среды р0=0,1 МПа, температура окружающей среды Т0=293 К.

Давление наддувочного воздуха для турбодизеля pk=(1,6…1,8)р0, МПа.

Принимаем показатель политропы сжатия воздуха в компрессоре nк=1,5…1,8. Тогда температура воздуха за компрессором (температура наддувочного воздуха):

Давление остаточных газов, МПа:

или для турбодизеля

Принимаем температуру остаточных газов Tr, К:

бензиновый ДВС                        Тr=900…1100 К.

Дизель, турбодизель                   Тr=600…900 К

2.3. Процесс впуска.

Плотность заряда на впуске,  - кг/м3

Для бензинового и дизельного ДВС без наддува

Для турбодизеля

Где: Rв – удельная газовая постоянная воздуха. Rв=287 Дж/кг*К

Давление в конце впуска Pa, МПа:

В соответствии со скоростным режимом двигателя nн, мин-1 и качеством обработки внутренней поверхности впускной системы принимаем =2,4…..4 и ωвп=50…..130 м/с.

Где: β2 – коэффициент затухания скорости движения заряда в рассматриваемом сечении цилиндра;  ξвп -  коэффициент сопротивления впускной системы, отнесенный к наиболее узкому ее сечению; ωвп – средняя скорость движения заряда в наименьшем сечении впускной системы.

Потери давления на впуске в двигатель ΔPa, МПа

Коэффициент остаточных газов γr:

Где: ∆t  - температура подогрева свежего заряда от нагретых деталей двигателя на номинальном скоростном режиме. Для четырехтактных автотракторных двигателей значения  Δt принимают в следующих пределах: для бензиновых двигателей –5…+25о; для дизелей без наддува - +20…+40о; для дизелей с наддувом – 0…+10о.

Значения γr для автотракторных двигателей варьируют в следующих пределах для бензиновых и газовых двигателей без наддува – 0,04…0,008; для дизелей без наддува и с наддувом – 0,03…0,06.

Температура в конце впуска Ta, К:

Значения Та в конце впуска: для бензиновых двигателей 320…380К; для дизелей без наддува – 310…350; для дизелей с наддувом – 320…400К.

Коэффициент наполнения ηv:

Для четырехтактных двигателей значение ηv составляет: для бензиновых двигателей 0,75…0,85; для дизелей без наддува – 0,80…0,90; для дизелей с наддувом –0,80…0,95.

2.4. Процесс сжатия.

Определим показатель политропы сжатия n1 по формуле:

Где nн- частота вращения вала двигателя, (исходные данные).

Давление в конце сжатия Рс, МПа:

Температура в конце сжатия Тс, К:

Ориентировочные значения параметров рабочего тела в конце сжатия Рс и Тс на номинальном режиме работы двигателя. Бензиновые двигатели: Рс=0,9…1,6 МПа,  Тс=650…800К; для дизелей без наддува: Рс=3,5…5 МПа;  Тс=700…900К; для дизелей с наддувом: Рс=6…8 МПа; Тс=900…1000К.

Средняя молярная теплоёмкость для свежего заряда в конце сжатия (без учета влияния остаточных газов) μСvc, кДж/(кмоль*град):

Число молей остаточных газов Мγ, кмоль:

Число молей газов в конце сжатия до сгорания Мс, кмоль:

2.5. Процесс сгорания.

Средняя молярная теплоемкость для продуктов сгорания жидкого топлива (при α<1):

Средняя молярная теплоемкость для продуктов сгорания жидкого топлива (при α≥1):

Число молей газов после сгорания Мz, кмоль:

Расчетный коэффициент молекулярного изменения рабочей смеси β:

Принимаем коэффициент использования теплоты ξ=0,85. Тогда количество теплоты, передаваемой газам на участке cz при сгорании 1 кг топлива Q, кДж/кг:

Количество теплоты, потерянное вследствии химической неполноты сгорания (при α<1):

Температуру в конце сгорания для бензинового двигателя определяют из уравнения сгорания (при α<1), К

При решении данного квадратичного уравнения находим два значения температуры Tz, истинным является значение со знаком «+».

Максимальное давление в конце сгорания (теоретическое) для бензинового двигателя Pz, МПа:

Максимальное давление в конце сгорания (действительное), МПа:

Степень повышения давления λ:

Температуру в конце сгорания для дизеля (турбодизеля) определяют из уравнения сгорания, К

Давление в конце сгорания для дизеля определяем из выражения:

Принимаем степень повышения давления λ=1,5…1,8, тогда:

Степень предварительного расширения:

Значения максимальной температуры и давления цикла для современных автотракторных двигателей при работе с полной нагрузкой составляют: Бензиновые двигатели: Рz=3,5…5,5 МПа,  Тz=2400…2900К; для дизелей: Рz=5…12 МПа;  Тz=1800…2300К.

2.6. Процесс расширения.

Для дизеля находим степень последующего расширения:

С учетом характерных значений показателя политропы расширения для заданных параметров двигателя принимаем:

n2=1.23….1,30 для бензинового ДВС

n2=1.18….1,28 для дизеля и турбодизеля

Тогда для бензинового ДВС давление Pb и температура Tb в конце расширения:

, МПа

, К

Для дизеля:

Значения температуры и давления Tb и Pb для современных автотракторных двигателей при работе на номинальном режиме составляют: Бензиновые двигатели: Рb=0,35…0,6 МПа,  Тb=1400…1700К; для дизелей: Рb=0,2…0,5 МПа;  Тb=1000…1400К. При этом для высокооборотных двигателей характерны более высокие значения.

Проверим правильность ранее принятой температуры остаточных газов

;К

Допустимое отклонение между принятой и полученной температурой Тr не должно превышать 5%. При отклонении полученной температуры Тr более допустимого значения необходимо вернутся в начало расчета и изменить принятую температуру остаточных газов.

2.7. Индикаторные параметры рабочего цикла двигателя.

Среднее индикаторное давление цикла бензинового ДВС для нескругленной индикаторной диаграммы, МПа

Среднее индикаторное давление цикла дизеля и турбодизеля для нескругленной индикаторной диаграммы, МПа

Принимаем коэффициент полноты индикаторной диаграммы ν:

Для бензинового ДВС       ν=0,94….0,97

Для дизеля и турбодизеля ν=0,92….0,95

Среднее индикаторное давление цикла для скругленной индикаторной диаграммы, МПа:

,

При работе четырехтактных двигателей на номинальном режиме значение Pi находится в следующих пределах: Бензиновые двигатели: Рi=0,8…1,2 МПа; для дизелей без наддува: Рi=0,75…1,05 МПа; для дизелей с наддувом: Рi – до 2,2 МПа;

Индикаторный КПД:

Где  Qн – низшая теплота сгорания топлива: бензин = 43,93 МДж/кг

Дизельное топливо = 42,5 МДж/кг

Индикаторный удельный расход топлива, г/(кВт*ч):

Значения индикаторного КПД и индикаторного удельного расхода топлива составляют: Бензиновые двигатели: ηi=0,28…0,38, gi=235…290гр/кВт*ч; для дизелей: ηi=0,42…0,52, gi=175…220гр/кВт*ч.

2.8. Эффективные показатели двигателя.

Предварительно принимаем среднюю скорость поршня Wп.ср.=6…15м/с.

Среднее давление механических потерь, МПа:

Значения коэффициента a и b в уравнении для определения среднего давления механических потерь представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| Тип двигателя | a, МПа | b, МПа·с/м |
| --- | --- | --- |
| Дизели с неразделенной камерой сгорания | 0,105 | 0,012 |
| Дизели с разделенной камерой сгорания | 0,105 | 0,0138 |
| Бензиновые двигатели: Отношение хода поршня S1 к диаметру цилиндра D (S/D>1) S/D<1 | 0.05 0.04 | 0.0155 0.0135 |

Значения среднего давления механических потерь находятся в следующих пределах: Бензиновые двигатели: Рм=0,15…0,25 МПа; для дизелей: Рм=0,2…0,3 МПа.

Среднее эффективное давление, МПа:

Механический КПД:

Эффективный КПД:

Эффективный удельный расход топлива, г/(кВт*ч):

При этом значения эффективного КПД и эффективного удельного расхода топлива составляют: Бензиновые двигатели: ηe=0,25…0,33, ge=300…370 гр/кВт*ч; для дизелей с неразделенными камерами сгорания: ηe=0,,35…0,40, ge=225…260 гр/кВт*ч; с разделенными камерами сгорания ηe=0,,35…0,40, ge=245…270 гр/кВт*ч.

2.9. Основные размеры цилиндра и удельные параметры двигателя.

Литраж двигателя Vл, л:

Рабочий объем цилиндра Vh, л:

С учетом  основных размеров двигателя, принятого в качестве прототипа, задаемся ρ=S/D=0.95. Тогда диаметр цилиндра и ход поршня, мм:

Площадь поршня, см2:

Средняя скорость поршня, м/с:

Проверим правильность ранее принятой средней скорости поршня:

Допустимое отклонение между принятой и полученной средней скоростью поршня Wп.ср. не должно превышать 5%. При отклонении полученной средней скорости поршня Wп.ср. более допустимого значения необходимо  изменить принятую Wп.ср..

Эффективный крутящий момент двигателя, Н*м:

Часовой расход топлива, кг/ч:

Литровая мощность, кВт/л:

Удельная поршневая мощность, кВт/дм2:

Если принять массу сухого двигателя по прототипу, то литровая масса, кг/л:

и удельная масса, кг/кВт:

Основные результаты расчетов представить как показано в таблице 3.

Таблица 3.

| № | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Эффективная мощность двигателя, Ne. кВт |  |
| 2 | Мощность механических потерь, Nм.п. кВт |  |
| 3 | Частота вращения двигателя, n. мин-1 |  |
| 4 | Диаметр цилиндра, D. мм. |  |
| 5 | Ход поршня, S. мм. |  |
| 6 | Литраж двигателя, Vh. л. |  |
| 7 | Индикаторный КПД, ηi |  |
| 8 | Эффективный КПД, ηe. |  |
| 9 | Механический КПД, ηм. |  |
| 10 | Удельный эффективный расход топлива, ge. гр/кВт*ч |  |
| 11 | Удельный индикаторный расход топлива, gi. гр/кВт*ч |  |
| 12 | Часовой расход топлива, Gт. кг/ч |  |
| 13 | Среднее эффективное давление, Ре. МПа. |  |
| 14 | Среднее индикаторное давление, Рi. МПа. |  |
| 15 | Степень повышения давления, λ |  |
| 16 | Максимальная температура цикла, Тz. К |  |
| 17 | Коэффициент наполнения, ηv. |  |
| 18 | Удельная поршневая мощность, Nп. кВт/дм^2 |  |
| 19 | Литровая мощность, gл. кВт/л |  |
| 20 | Средняя скорость поршня, Wп.ср. м/с |  |

2.10. Построение индикаторной диаграммы.

Индикаторную диаграмму поршневого двигателя строят по результатам теплового расчета для номинального режима его работы аналитическим методом. При этом используют расчетные значения давлений в характерных точках диаграммы: давления в начале сжатия Ра, в конце сжатия Рс, в конце сгорания Рz, в конце выпуска газов Рb, показатели политроп сжатия n1 и расширения n2, степень сжатия ε, степени предварительного ρ и последующего δ расширений.

Для построения индикаторной диаграммы необходимо определить ординаты промежуточных расчетных точек политроп сжатия и расширения, расчет которых выполняют в табличной форме (табл. 3). Индикаторную диаграмму строят в координатах Рr-Sx (давление газов – ход поршня) или Рr-φ (давление газов – угол поворота кривошипа).

При расчете политроп в выражение для степени сжатия подставляют относительные значения высоты камеры сгорания после сжатия hc и после расширения hs.

Учитывая, что полный ход поршня  и высота камеры сгорания  и , получим выражение для степени сжатия в следующем виде:

, откуда

Так как степень предварительного расширения

, то

При этом текущее значение степени сжатия:

,

Где - безразмерное перемещение поршня.

определяется по формуле:

Где  -отношение радиуса кривошипа к длине шатуна λ=0,25…0,30.

Текущие значение абсолютного давления на участке сжатия:

Текущие значения степени последующего расширения:

.

При этом необходимо учитывать, что давление в процессе расширения для бензинового двигателя изменяется в интервале от 1 до ε, а для дизеля – от 1 до δ. Тогда текущие значения абсолютного давления на участке расширения определяют по зависимости:

.

Для бензинового двигателя δ=ε, ρ=1 и .

После определения ординат промежуточных расчетных точек сжатия и расширения строят индикаторную диаграмму.

Таблица 4.

К расчету точек политроп расчетной диаграммы для λ=0,279.

| φ, град. п.к.в. |  |  | Политропа расширения | Политропа сжатия | φ, град. п.к.в. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 | 0,000 0,019 0,077 0,169 0,292 0,439 0,605 0,782 0,962 1,140 1,309 1,466 1,605 1,725 1,824 1,901 1,956 1,989 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 |

Промежуточные значения давлений для тактов всасывания свежего заряда и выпуска отработавших газов не рассчитывают; их принимают постоянными и равными значениям, полученным на основании теплового расчета.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Исходные данные для теплового расчета. Агроинженерия  (гр. 122221)

| № варианта № | Прототип двигателя (марка автомобиля) | Эффективная мощность Ne, кВт | Частота вращения nн мин-1 | Число цилиндров i. | Степень сжатия, ε | Отношение S/D | Коэффициент избытка воздуха, α | Давление окружающей среды, Po, МПа | Температура окружающей среды, To, К. | Теплотворная способность топлива, Qн кДж/кг | Сухая масса двигателя mдв, кг.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 (ГАЗ 3110) | 105 | 5200 | 4 | 9,0 | 0,95 | 0,98 | 0,1 | 293 | 43930 | 150 |
| 2 | ЯМЗ 236 (МАЗ) | 100 | 2300 | 6 | 16 | 0,95 | 1,58 | 0,1 | 293 | 42500 | 600 |
| 3 | 1,9 TD (VW Passat) | 55 | 4200 | 4 | 22 | 0,95 | 1,65 | 0,1 | 293 | 42500 | 140 |
| 4 | 2,0 (Ford Mondeo) | 100 | 6000 | 4 | 10,0 | 0,95 | 0,97 | 0,1 | 293 | 43930 | 165 |
| 5 | КамАЗ 740 (КамАЗ 5220) | 154 | 2800 | 8 | 16 | 0,95 | 1,50 | 0,1 | 293 | 42500 | 750 |
| 6 | 1,6TD (VW Golf) | 51 | 4500 | 4 | 22 | 0,95 | 1,60 | 0,1 | 293 | 42500 | 130 |
| 7 | 1,6 (VW Golf) | 50 | 5000 | 4 | 9 | 0,95 | 0,98 | 0,1 | 293 | 43930 | 125 |
| 8 | 1,8 (Toyota Karina) | 63 | 5400 | 4 | 9,1 | 0,95 | 0,99 | 0,1 | 293 | 43930 | 130 |
| 9 | 1,7D (Opel Astra) | 42 | 4600 | 4 | 23 | 0,95 | 1,66 | 0,1 | 293 | 42500 | 125 |
| 10 | 1,5 (ВАЗ 2107) | 55 | 5600 | 4 | 8,5 | 0,95 | 0,97 | 0,1 | 293 | 43930 | 120 |
| 11 | Д-245 (ЗИЛ 5301) | 77 | 2200 | 4 | 16 | 0,95 | 1,72 | 0,1 | 293 | 42500 | 450 |
| 12 | 1,8 (Ford Mondeo) | 82 | 5750 | 4 | 10,0 | 0,95 | 0,99 | 0,1 | 293 | 43930 | 160 |
| 13 | 2,0D (Nissan Almera) | 55 | 4800 | 4 | 22,2 | 0,95 | 1,52 | 0,1 | 293 | 42500 | 145 |
| 14 | 1,3 (VW Golf) | 40 | 5200 | 4 | 9,5 | 0,95 | 0,97 | 0,1 | 293 | 43930 | 120 |
| 15 | 1,1 (Ford Escort) | 40 | 5200 | 4 | 9,5 | 0,95 | 0,96 | 0,1 | 293 | 43930 | 115 |
| 16 | 1,7TD (Opel Astra) | 50 | 4500 | 4 | 22 | 0,95 | 1,64 | 0,1 | 293 | 42500 | 155 |
| 17 | 1,6 (VW Passat) | 55 | 5200 | 4 | 9 | 0,95 | 0,99 | 0,1 | 293 | 43930 | 125 |
| 18 | 2,3 (MB E230) | 97 | 5100 | 4 | 9 | 0,95 | 0,97 | 0,1 | 293 | 43930 | 160 |
| 19 | 1,6 (ВАЗ 2106) | 57 | 5400 | 4 | 8,5 | 0,95 | 0,96 | 0,1 | 293 | 43930 | 110 |
| 20 | 1,8D (Ford Escort) | 44 | 4800 | 4 | 21,5 | 0,95 | 1,60 | 0,1 | 293 | 42500 | 170 |
| 21 | 1,4 (VW Golf) | 44 | 4700 | 4 | 9,5 | 0,95 | 0,98 | 0,1 | 293 | 43930 | 120 |
| 22 | 2,2 (Opel Vectra) | 108 | 5800 | 4 | 10 | 0,95 | 0,95 | 0,1 | 293 | 43930 | 150 |
| 23 | 1,6D (VW Golf) | 40 | 4800 | 4 | 22 | 0,95 | 1,55 | 0,1 | 293 | 42500 | 130 |
| 24 | 2,0 (BMW 320) | 92 | 5800 | 4 | 9,8 | 0,95 | 0,99 | 0,1 | 293 | 43930 | 150 |
| 25 | 1,6 (ВАЗ 2110) | 60 | 5600 | 4 | 9,3 | 0,95 | 0,95 | 0,1 | 293 | 43930 | 110 |
| 26 | 2,0 (VW Passat) | 85 | 5400 | 4 | 10,4 | 0,95 | 0,96 | 0,1 | 293 | 43930 | 140 |
| 27 | 2,0 (Opel Vectra) | 74 | 5200 | 4 | 9,2 | 0,95 | 0,99 | 0,1 | 293 | 43930 | 135 |
| 28 | 1,2 (Skoda Fabia) | 40 | 4750 | 3 | 10.3 | 0.95 | 0.94 | 0.1 | 293 | 43930 | 120 |
| 29 | 1.9TD (Volvo 460) | 66 | 4250 | 4 | 20.5 | 0,95 | 1.80 | 0,1 | 293 | 42500 | 145 |
| 30 | Д-65 (ЮМЗ-6) | 47 | 1700 | 4 | 16.0 | 0,95 | 1.61 | 0,1 | 293 | 42500 | 420 |

(гр. 122222)

| № варианта № | Прототип двигателя (марка автомобиля) | Эффективная мощность Ne, кВт | Частота вращения nн мин-1 | Число цилиндров i. | Степень сжатия, ε | Отношение S/D | Коэффициент избытка воздуха, α | Давление окружающей среды, Po, МПа | Температура окружающей среды, To, К. | Теплотворная способность топлива, Qн кДж/кг | Сухая масса двигателя mдв, кг.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,8 (Volvo 760) | 105 | 5100 | 6 | 9,5 | 0,95 | 0,98 | 0,1 | 293 | 43930 | 160 |
| 2 | 2,3 (Audi 80) | 98 | 5500 | 5 | 10,0 | 0,95 | 0,95 | 0,1 | 293 | 43930 | 145 |
| 3 | 1,7D (Nissan Sunny) | 40 | 4800 | 4 | 22,2 | 0,95 | 1,62 | 0,1 | 293 | 42500 | 154 |
| 4 | 2,5 (Ford Mondeo) | 125 | 6250 | 6 | 9,7 | 0,95 | 0,98 | 0,1 | 293 | 43930 | 190 |
| 5 | 2,5 TD (VW LT35) | 66 | 3800 | 5 | 19,5 | 0,95 | 1,60 | 0,1 | 293 | 42500 | 190 |
| 6 | 2,2 (Opel Vectra) | 108 | 5800 | 4 | 10,0 | 0,95 | 0,99 | 0,1 | 293 | 43930 | 144 |
| 7 | 2,4D (VW Т4) | 57 | 3700 | 5 | 23,0 | 0,95 | 1,61 | 0,1 | 293 | 42500 | 170 |
| 8 | 2,0 (Toyota Camry) | 79 | 5200 | 4 | 9,0 | 0,95 | 0,99 | 0,1 | 293 | 43930 | 140 |
| 9 | 1,3 (ВАЗ 2106) | 48 | 5600 | 4 | 8,5 | 0,95 | 0,97 | 0,1 | 293 | 43930 | 120 |
| 10 | 2,0D (МB 200) | 53 | 4600 | 4 | 22,0 | 0,95 | 1,68 | 0,1 | 293 | 42500 | 150 |
| 11 | 2,0 (VW Golf) | 85 | 5400 | 4 | 8,5 | 0,95 | 0,99 | 0,1 | 293 | 43930 | 145 |
| 12 | 1,8 (VW Passat) | 66 | 5500 | 4 | 10,0 | 0,95 | 0,96 | 0,1 | 293 | 43930 | 150 |
| 13 | 2,5 (VW T4) | 81 | 4500 | 5 | 8,5 | 0,95 | 0,98 | 0,1 | 293 | 43930 | 170 |
| 14 | 2,0TD (Audi 100) | 66 | 4500 | 5 | 23,0 | 0,95 | 1,65 | 0,1 | 293 | 42500 | 162 |
| 15 | 1,6 (Ford Escort) | 77 | 6000 | 4 | 9,75 | 0,95 | 0,97 | 0,1 | 293 | 43930 | 146 |
| 16 | 1,8D (Toyota Corolla) | 47 | 4700 | 4 | 23,0 | 0,99 | 1,65 | 0,1 | 293 | 42500 | 154 |
| 17 | 1,0 (VW Polo) | 37 | 5000 | 4 | 10,5 | 0,95 | 0,99 | 0,1 | 293 | 43930 | 100 |
| 18 | 2,0 (MB E200) | 87 | 5500 | 4 | 9,1 | 0,95 | 0,96 | 0,1 | 293 | 43930 | 140 |
| 19 | 1,7 (ВАЗ 2121) | 60 | 5400 | 4 | 9,3 | 0,95 | 0,96 | 0,1 | 293 | 43930 | 132 |
| 20 | 2,0D (Audi 100) | 51 | 4800 | 5 | 23,0 | 0,95 | 1,60 | 0,1 | 293 | 42500 | 155 |
| 21 | 1,4 (VW Golf) | 40 | 4700 | 4 | 9,5 | 0,95 | 0,98 | 0,1 | 293 | 43930 | 110 |
| 22 | 2,2 (Opel Omega) | 106 | 5400 | 4 | 10,5 | 0,95 | 0,99 | 0,1 | 293 | 43930 | 150 |
| 23 | 1,7TD (Opel Astra) | 60 | 4400 | 4 | 22,5 | 0,95 | 1,66 | 0,1 | 293 | 42500 | 150 |
| 24 | 2,3 (BMW 323) | 143 | 6750 | 4 | 10,5 | 0,95 | 0,99 | 0,1 | 293 | 43930 | 154 |
| 25 | 1,3 (Toyota Corolla) | 55 | 6200 | 4 | 9,0 | 0,95 | 0,97 | 0,1 | 293 | 43930 | 122 |
| 26 | 2,4TD (Volvo 960) | 79 | 4800 | 6 | 23,0 | 0,95 | 1,74 | 0,1 | 293 | 42500 | 170 |
| 27 | 1,8 (Ford Sierra) | 59 | 5400 | 4 | 9,5 | 0,95 | 0,98 | 0,1 | 293 | 43930 | 150 |
| 28 | 2,1 (VW Т-4) | 70 | 4800 | 4 | 9.0 | 0,95 | 0.97 | 0,1 | 293 | 43930 | 135 |
| 29 | 2,4D (MB-240D) | 53 | 4400 | 4 | 21.5 | 0,95 | 1.64 | 0,1 | 293 | 42500 | 170 |
| 30 | ЯМЗ 238 (МАЗ) | 130 | 2100 | 8 | 16 | 0,95 | 1.62 | 0,1 | 293 | 42500 | 700 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.

Пример построения индикаторной диаграммы бензинового двигателя.