Гидропневмосистемы

Задание к контрольной работе и методические указания

по её выполнению

для студентов направлений 190600, 190700

заочного обучения

В гидротормозной системе автомобиля передача усилия F от ножной педали к тормозам колес производится посредством жидкости, вытесняемой поршнем 1 из главного тормозного цилиндра 2 по трубопроводам в рабочие тормозные цилиндры передних 3 и задних колес 4. На первом этапе торможения за счет хода поршней рабочих цилиндров выбирается зазор между тормозными колодками и барабанами. На втором этапе торможения происходит сжатие всего объема жидкости V в системе, выравнивание давления и прижатие колодок к барабанам. Диаметры всех цилиндров одинаковы.

Определить: 1) скорости перемещения поршней колесных тормозных цилиндров для передних (vп) и задних (vз) колес; 2) ход педали, необходимый для упругого сжатия тормозной жидкости в системе.

Дано: F = 500 H;  dц = 22 мм; a/b = 5; l3 = 1 м; V = 0,5 л; ( = 1000 кг/м3; (  = l Ст; объемный модуль упругости жидкости  К = 1000 МПа.

Недостающие исходные данные, в зависимости от варианта, выбрать из таблицы.

Исходные данные к заданию

| Предпослед-няя цифра шифра | l1, м | d1, мм | Последняя цифра шифра | l2, м | d2, мм | d3, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,5 | 3,0 | 0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 |
| 1 | 1,6 | 3,2 | 1 | 2,6 | 4,2 | 3,2 |
| 2 | 1,7 | 3,4 | 2 | 2,7 | 4,4 | 3,4 |
| 3 | 1,8 | 3,6 | 3 | 2,8 | 4,6 | 3,6 |
| 4 | 1,9 | 3,8 | 4 | 2,9 | 4,8 | 3,8 |
| 5 | 2,0 | 4,0 | 5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 |
| 6 | 2,1 | 4,2 | 6 | 3,1 | 5,2 | 4,2 |
| 7 | 2,2 | 4,4 | 7 | 3,2 | 5,4 | 4,4 |
| 8 | 2,3 | 4,6 | 8 | 3,3 | 5,6 | 4,6 |
| 9 | 2,4 | 4,8 | 9 | 3,4 | 5,8 | 4,8 |

1. Определить давление создаваемое в гидроцилиндре

2. Согласно рисунку имеется параллельное соединение 3 трубопроводов и потери давления в них будут одинаковые. Поэтому можно записать уравнение

,

где (р2 + (р3  – потери давления в последовательно соединенных трубопроводах последней третьей ветви.

Для определения потерь напора использовать формулу Дарси

,

из которой выражаются скорости течения жидкости в трубопроводе, а далее скорости перемещения поршней в соответствующих тормозных цилиндрах.

Коэффициент сопротивления трения определяется для ламинарного режима.

.

3. При определении хода педали, необходимого для упругого сжатия тормозной жидкости необходимо знать, что сжимаемость  жидкостей  характеризуется  модулем объемной упругости  К, входящим в обобщенный закон Гука

,

где (V - приращение (в данном случае уменьшение) объема жидкости V, обусловленное увеличением давления на (p.