ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по теме «Соединения деталей машин»

Расчет сварного соединения кронштейна и болтовых соединений его опорной плитой с фундаментом (рис. 3).

Рисунок 3. Кронштейн:

1 – стенка кронштейна; 2 – опорная плита; 3 – болты, соединяющие кронштейн с колонной.

Р – усилие действующее на кронштейн.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

|  | ВАРИАНТ (последняя цифра шифра) |
| --- | --- |
| ДАНО |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Pmax, кН |  |  |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |
| Pmin, кН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α, град |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |
| L,мм |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |
| δ, мм |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Сварка | Ручная электродуговая |
| Электроды | МР - 3 |

Требуется:

1.Дать анализ и характеристику основных параметров разъемных и неразъемных соединений деталей и узлов машин. Отметить достоинство и недостатки болтовых и сварных соединений.

2. Определить размеры B и L опорной плиты кронштейна исходя из допускаемого удельного давления на фундамент (рис. 3).

3. Рассчитать болтовое соединение опорной плиты кронштейна с фундаментом:

- составить и начертить расчетную силовую схему для заданной группы болтов кронштейна;

- определить силовые нагрузки, действующие на болтовое соединение (осевое усилие приходящиеся на каждый болт от растягивающей силы; осевое усилие, приходящиеся на наиболее нагруженный болт от опрокидывающего момента; суммарное осевое усилие для наиболее нагруженного болта);

- рассчитать и построить эпюры напряжений на стыке плиты кронштейна и фундамента после предварительной затяжки болтов и приложения внешней нагрузки;

- определить внутренний диаметр резьбы болта и согласовать его со стандартом.

4. Выполнить расчет стыка плиты кронштейна и фундамента. При этом учесть, что остаточные напряжения под кромкой плиты должны удовлетворять условию нераскрытия стыка.

5. Назначить размеры a и k (см. рис.3) сварных швов.

Определить допускаемое напряжение сварного шва.

Проверить напряжение в опасной точке сварного шва и сравнить его с допускаемым.

6. Начертить в масштабе общий вид кронштейна в двух проекциях с указанием размеров и условных обозначений сварных швов и резьбы.

Задание выдано «____»  _________________________201      г.

Руководитель_____________________________________________  _________________

фио                                                                                                         подпись

РЕЦЕНЗИЯ на ТЗ №3

Расчет сварного соединения кронштейна и болтовых соединений его опорной плитой с фундаментом.

| № | Наименование раздела ТЗ | Отметка о выполнении | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ и характеристика основных параметров разъемных и неразъемных деталей и узлов. Достоинства и недостатки болтовых и сварных соединений. |  |  |
| 2 | Размеры B и L опорной плиты кронштейна. |  |  |
| 3 | Расчет болтового соединения опорной плиты кронштейна с фундаментом: - расчетная силовая схема для заданной группы болтов кронштейна; - силовые нагрузки, действующие на болтовое соединение; - эпюры напряжений на стыке плиты кронштейна и фундамента после предварительной затяжки болтов и приложения внешней нагрузки; - внутренний диаметр резьбы болта и его согласование со стандартом. |  |  |
| 4 | Расчет стыка плиты кронштейна и фундамента. |  |  |
| 5 | Размеры a и k сварных швов. Проверка напряжений в опасной точке сварного шва и сравнение их с допускаемым. |  |  |
| 6 | Общий вид кронштейна в двух проекциях с указанием размеров и условных обозначений сварных швов и резьбы. |  |  |

В работе  -   отсутствуют    (имеются)      орфографические и синтаксические ошибки.

-   отсутствуют    (имеются)      ошибки вычислений.

Следует обратить внимание :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В целом работа выполнена в соответствии (не в соответствии) с предъявляемыми требованиями и может (не может) быть допущена до защиты ________________________

_____________________________________________________________________________

Рецензент    _____________________________________________  _________________

фио                                                                                                         подпись