Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Физико-технический факультет
Кафедра вычислительной техники и электроники (ВТиЭ)

Методические указания

к лабораторной работе

№ 3 «Исследование дифференциальной модели колебательной системы»
(по курсу «Моделирование (вычислительных систем)»)

Подготовил: к.ф.-м.н., доцент каф. ВТиЭ
ИорданВ.И.
«____»____________2013 г.

Барнаул 2013

Краткая теория и Задание

Исследование нелинейного дифференциального уравнения модели

Допустим, математическая модель исходного объекта (системы) задана в виде нелинейного дифференциального уравнения 2-го порядка

.					(1)

Часто модели разных явлений могут быть представлены в виде системы дифференциальных уравнений:

.							(2)

Если модель задана в виде нелинейного дифференциального уравнения 2-го порядка (1), то, используя замены:  и , из уравнения 2-го порядка (1) можно получить систему нелинейных дифференциальных уравнений 1-го порядка (2).

Определение 1. Фазовым портретом такой системы называется совокупность графиков зависимости  для всевозможных начальных условий (начальных значений x и y  при t=0).

Функция  может быть найдена путем решения дифференциального уравнения

,						(3)

которое получается делением, соответственно, левых и правых частей второго уравнения на первое в исходной системе (2). При этом существует некоторое количество точек, в которых значение  не определено. Это точки, в которых одновременно выполняются условия .

Определение 2. Точки, в которых одновременно выполняются условия , называются «особыми» точками и в этих точках система находится в равновесии (устойчивом или неустойчивом). В зависимости от поведения системы вблизи особой точки, особые точки делятся на 4 типа: «центр», «седло», «узел», «фокус».

Решение системы уравнений (2) в окрестности особых точек

В окрестности особой точки типа «центр» фазовые траектории (зависимости ) – эллипсы, в окрестности особой точки типа «седло» - гиперболы, в окрестности особой точки типа «узел» - параболы, в окрестности особой точки типа «фокус» - спирали. Чтобы построить фазовый портрет в окрестности особой точки надо разложить функции  в ряд Тейлора и оставить только линейные слагаемые. Допустим, в точке с координатами x0, y0 выполняются условия . Тогда разложение в ряд Тейлора будет следующим:

Обозначим

,

где  и  - нелинейные члены разложений.

Тогда по отношению к исходной системе (1) можно записать «линеаризованную» систему уравнений

.						(4)

Для системы (4) решение выглядит в следующем виде:

Подставим в систему и получим:

или

Полученная система уравнений однородна, она имеет решение только в случае, когда ее определитель равен нулю

Решая полученное квадратное уравнение, найдем два корня

.			(5)

Вид корней определяет тип особой точки.

| Условия | Тип особой точки | Вид фазовых траекторий |
| --- | --- | --- |
|  | «седло» (неуст.) -действительные корни разных знаков | гиперболы |
|  | «центр» (уст.) -оба чисто мнимые корни (комплексно-сопряженные без действ. части) | эллипсы |
|  | «узел» (неуст.) -оба положительные | параболы |
|  | «узел» (уст.) -оба отрицательные | параболы |
|  | «фокус» (неуст.) -оба комплексно-сопряженные с положительной действ. частью | спирали |
|  | «фокус» (уст.) -оба комплексно-сопряженные с отрицательной действ. частью | спирали |

Поскольку характеристических корней 2, решение будет линейной комбинацией следующего вида:

причем соотношение между коэффициентами A и B может быть найдено, например, из первого уравнения

,

так что для линеаризованной системы (3) решение выглядят так

.

Неизвестные коэффициенты А1 и А2 должны быть найдены из начальных условий (при t=0 следует задать какие-нибудь значения для и найти коэффициенты). Затем, задавая последовательные значения для времени, можно вычислять и строить график.

Однако исходная система (2) является нелинейной. Опираясь на результаты анализа линеаризованной системы (4), анализ нелинейной системы заключается в следующем.

- Определяют особые точки системы (2).

- Вблизи особых точек (для каждой из них будем использовать общее обозначение ) приводят исходную систему к виду, используя разложения в ряды Тейлора (как это было показано выше)

.				(6)

Причем, если  - особая точка, то должны выполняться условия

.			(7)

- Ограничиваются учетом только линейных слагаемых.

- Определяют тип особых точек линеаризованной системы вида (4) при отбрасывании нелинейных членов  и  из системы (6) с учетом (7). Характер особых точек линеаризованной (4) и исходной систем (2) совпадают, кроме следующих случаев:

(а) если особая точка линеаризованной системы (4) – центр, то особая точка исходной системы, либо центр, либо фокус;

(б) если хотя бы один из корней (5) равен 0, то для анализа особой точки исходной нелинейной системы требуется дополнительное исследование.

Резюмируя выше сказанное, последовательность выполнения задания такова:

а) Исходное нелинейное дифференциальное уравнение 2-го порядка (1) необходимо привести к системе двух нелинейных дифференциальных уравнений 1-го порядка (2) с помощью замен и . Для упрощения анализа системы необходимо провести этап «обезразмеривания» системы уравнений.

б) Найти все особые точки с помощью анализа нелинейной системы (см. пункты 1-4) и определить их тип.

в) Построить фазовые портреты вблизи каждой особой точки.

г) Построить общий фазовый портрет системы (используя программную реализацию, например, метода Рунге-Кутта 4-го порядка).

Замечание: в некоторых случаях удается аналитически решить нелинейное дифференциальное уравнение (3), решения которого определяют фазовые траектории (фазовый портрет). В любом случае, необходимо получить фазовый портрет и с помощью компьютерного моделирования, применяя программную реализацию метода Рунге-Кутта 4-го порядка.

- Определить на фазовой плоскости особые точки динамической системы, заданной дифференциальной моделью 2-го порядка, и их характер