Теоретические основы электротехники.

Варианты 2, 11, 12.

Особые требования: Комплексные токи должны быть обозначены. В расчетах формулы для решения. Что откуда получается?

Общие указания

Каждый из вариантов РГР предусматривает решение трех задач по индивидуальным исходным данным. Во всех задачах студент выбирает задание в соответствии с номером по списку в журнале учебной группы.

РГР выполняется на листах формата А4, причем запись ведется на одной стороне листа. На титульном листе (приложение А) указываются: тема РГР, номер варианта, фамилия и инициалы студента, фамилия и инициалы преподавателя. Размещение надписей на титульном листе производится в соответствии с образцом. Со следующей страницы начинается выполнение РГР, которое должно сопровождаться краткими обоснованными пояснениями в виде применяемых формул, законов, изложением последовательности расчетов и указанием полученного результата. Единицы измерения данных и получаемых в процессе решения величин указывать обязательно. В завершении решения каждой задачи записывается ответ. В конце работы следует привести литературу, которая была использована при выполнении задания.

При вычерчивании электрических схем необходимо соблюдать масштаб условные графические обозначения элементов согласно ЕСКД. При вычерчивании векторных диаграмм также необходимо соблюдать выбранный масштаб, который также указывается в работе.

Допускается выполнение работы в печатном виде, шрифт Times New Roman (TNR) №14, полуторный межстрочным интервал на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Цвет шрифта должен быть черным.

Успешное выполнение РГР является условием допуска к экзамену.

Оценка за РГР ставится по четырехбальной системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» .в соответствии с критериями выставления оценок:

«отлично» – правильно решены все задачи, электрические схемы выполнены без ошибок со всеми обозначениями, сделана проверка решения, грамотное изложение материала решения, работа аккуратно оформлена в соответствии с требованиями;

«хорошо» – полностью выполнен алгоритм решения всех задач, электрические схемы выполнены в основном без ошибок, имеются два-три вычислительные ошибки, или отклонения от ГОСТ при  вычерчивании схем,   в основном грамотное изложение материала решения, одно-два замечания по оформлению работы;

«удовлетворительно» – в основном решены две задачи,  электрические схемы выполнены в основном без ошибок, имеются  вычислительные ошибки или отклонения от ГОСТ при  вычерчивании схем,   в основном грамотное изложение материала решения, два-три замечания по оформлению работы;

«неудовлетворительно» – не решены две и более задач, отсутствуют пояснения в тексте решения, электрические схемы выполнены с грубыми ошибками, работа не оформлена.

Содержание работы

Задача 1.

Определить А-параметры, входные и характеристические сопротивления, коэффициент передачи, коэффициент распространения, коэффициент затухания и  коэффициент фазы четырехполюсника при подключении к его входу 1-1’ источника синусоидального напряжения u, а ко входу 2-2’ нагрузки  Zн.

Схема цепи и параметры элементов указаны:

- на рисунке 1.1 и в таблице 1.1 (нечетные варианты);

- на рисунке 1.2 и в таблице 1.2 (четные варианты).

Рисунок 1.1

Таблица 1.1

| № п/п | u, В | R1, Ом | XС, Ом | XL, Ом | Zн, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30sin200t | 1000 | 10 | 100 | 1000 |
| 3 | 40sin500t | 200 | 500 | 20 | j5000 |
| 5 | 30sin100t | 5000 | 20 | 500 | -j200 |
| 7 | 20sin600t | 400 | 250 | 40 | j2500 |
| 9 | 60sin1000t | 2500 | 40 | 250 | 200-j400 |
| 11 | 90sin400t | 10000 | 10 | 1000 | 100 |
| 13 | 60sin200t | 4000 | 25 | 400 | j250 |
| 15 | 80sin450t | 250 | 400 | 25 | -j4000 |
| 17 | 50sin1200t | 5000 | 20 | 500 | j200 |
| 19 | 50sin300t | 2000 | 50 | 200 | -j500 |

Рисунок 1.2

Таблица 1.2

| № п/п | u, В | R1, Ом | XL, Ом | XC, Ом | Zн, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 30sin200t | 1000 | 100 | 10 | 1000 |
| 4 | 40sin500t | 200 | 500 | 20 | j5000 |
| 6 | 30sin100t | 5000 | 20 | 500 | -j200 |
| 8 | 20sin600t | 400 | 250 | 40 | j2500 |
| 10 | 60sin1000t | 2500 | 40 | 250 | 200-j400 |
| 12 | 90sin400t | 10000 | 10 | 1000 | 100 |
| 14 | 60sin200t | 4000 | 25 | 400 | j250 |
| 16 | 80sin450t | 250 | 400 | 25 | -j4000 |
| 18 | 50sin1200t | 5000 | 20 | 500 | j200 |
| 20 | 50sin300t | 2000 | 50 | 200 | -j500 |

Задача 2.

В момент времени t = 0 цепь с помощью ключа S отключается от источника постоянного напряжения. Определить токи во всех ветвях в момент коммутации и в установившемся режиме. Определить функцию переходного напряжения на резисторе R2 и построить график зависимости ur2(t).

Схема цепи и параметры элементов указаны:

- на рисунке 2.1 и в таблице 2.1 (нечетные варианты);

- на рисунке 2.2 и в таблице 2.2 (четные варианты).

Рисунок 2.1

Таблица 2.1

| № п/п | U, В | R1, Ом | С1, мкФ | R2, Ом | С2, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 1000 | 100 | 100 | 1000 |
| 3 | 40 | 200 | 500 | 20 | 5000 |
| 5 | 30 | 5000 | 20 | 500 | 200 |
| 7 | 20 | 400 | 250 | 40 | 2500 |
| 9 | 60 | 2500 | 40 | 250 | 400 |
| 11 | 90 | 10000 | 10 | 1000 | 100 |
| 13 | 60 | 4000 | 25 | 400 | 250 |
| 15 | 80 | 250 | 400 | 25 | 4000 |
| 17 | 50 | 5000 | 20 | 500 | 200 |
| 19 | 50 | 2000 | 50 | 200 | 500 |

Рисунок 2.2

Таблица 2.2

| № п/п | U, В | L1, мГн | L2, мГн | R1, Ом | R2, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 30 | 200 | 40 | 6 | 4 |
| 4 | 40 | 400 | 20 | 8 | 4 |
| 6 | 30 | 100 | 50 | 8 | 3 |
| 8 | 20 | 300 | 30 | 4 | 5 |
| 10 | 60 | 500 | 10 | 4 | 6 |
| 12 | 90 | 200 | 40 | 12 | 9 |
| 14 | 60 | 400 | 20 | 12 | 8 |
| 16 | 80 | 100 | 50 | 10 | 5 |
| 18 | 50 | 300 | 30 | 10 | 5 |
| 20 | 50 | 500 | 10 | 7 | 3 |