КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Теория механизмов и машин»

Задача №1

Задание

1.Выполнить структурный анализ рычажного шестизвенника.

Предлагается:

- 10 вариантов структурных схем рычажных шестизвенников;

Студент выбирает структурную схему по последней цифре зачетной книжки.

СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ РЫЧАЖНЫХ ШЕСТИЗВЕННИКОВ

| 1.Механизм сенного пресса | 2.Механизм формовочной машины |
| --- | --- |
| 3.Механзм пресса | 4.Механизм грохота |

| 5.Механизм вытяжного пресса | 6.Механизм двигателя внутреннего сгорания |
| --- | --- |
| 7.Механизм штамповочной машины | 8.Механизм машины для приготовления смесей |
| 9.Механизм качающегося конвейера | 0.Механизм поршневого компрессора |

Задачи №2,3,4,5

Задание

1.По заданным размерам построить кинематическую схему механизма в расчетном положении, которое определяется углом φ. Угол φ откладывается в направлении угловой скорости ω1 от оси О-О.

2.Определить скорости точек А, В и С. Для этого построить план скоростей.

3.Определить угловую скорость звена 2  ω2. Указать на схеме направление ω2 круговой стрелкой.

4.Определить ускорения точек А, В, С, S1, S2, S3. Для этого построить план ускорений.

(Точки S1, S2, S3 - центры масс звеньев. Находятся на серединах полных длин соответствующих звеньев. Для ползуна 3 точки В и S3  совпадают).

5.Определить угловое ускорение звена 2 ε2. Указать на схеме направление ε2 круговой стрелкой.

6.Определить реакции в кинематических парах от действия сил тяжести и инерционных нагрузок.

7.Определить уравновешивающую силу.

Предлагается:

- 10 вариантов схем кривошипно-ползунных механизмов;

- каждая схема содержит 10 вариантов числовых данных.

Студент выбирает задачу по двум последним цифрам зачетной книжки:

- номер схемы – по последней цифре зачетной книжки;

- числовые данные из таблицы — по предпоследней цифре зачетной книжки.

СХЕМЫ КРИВОШИПНО-ПОЛЗУННЫХ МЕХАНИЗМОВ

| Задание | Схема |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 0 |  |

ЧИСЛОВЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА

| Величина | Предпоследняя цифра |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ОА, мм | 25 | 30 | 32 | 28 | 26 | 250 | 320 | 300 | 280 | 260 |
| АВ, мм | 80 | 90 | 90 | 84 | 80 | 800 | 900 | 900 | 840 | 800 |
| АС, мм | 30 | 38 | 36 | 30 | 30 | 300 | 360 | 380 | 300 | 300 |
| AS2, мм | 25 | 26 | 27 | 27 | 25 | 250 | 270 | 260 | 270 | 250 |
| е, мм | 13 | 26 | 24 | 18 | 20 | 130 | 240 | 260 | 180 | 200 |
| φ, град | 30 | 45 | 60 | 120 | 135 | 150 | 225 | 240 | 300 | 315 |
| ω1, 1/сек | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 44 | 48 | 50 | 55 | 60 |
| m1, кг | (длина ОА поставляется в метрах) |
| m2, кг | (длина ВС поставляется в метрах) |
| m3, кг |  |
| IS2, | (длина ВС поставляется в метрах) |