Министерство образования Российской Федерации

# Тульский государственный университет

### КАФЕДРА ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к расчетно-графической работе №4

по теме “Расчет переходных процессов в линейных электрических цепях с сосредоточенными параметрами”

## Тула 2001

Задача 1(рис.1,а – 1,г, табл.1,2,3)

- Найти закон изменения во времени переходного тока или переходного напряжения в электрической цепи, схема которой приведена на рис.1, при действии в ней постоянной ЭДС Е=100В.

Расчет выполнить классическим методом. Составить эквивалентную операторную схему.

Построить в масштабе график переходной величины, найденной в п.1.           Схема цепи в соответствии с номером варианта задана в табл.1. значения R1, R2, R3, L, C, а также определяемая переходная величина указана в табл.2. Величина R4 приведена в табл.3 в соответствии с индексом группы и номера схемы.

Содержание графической части:

- Схема исходной (заданной) цепи с указанием положительных направлений токов во всех ветвях.

- Эквивалентная операторная схема с указанием положительных направлений операторных токов и внутренних ЭДС.

- График (в масштабе) найденой переходной величины.

Задача 2 (рис.2а - 2г, табл.4, 5)

- Найти закон изменения искомой величины, указанной в табл.4, если к цепи, схема которой указана в табл.5, подключается постоянное напряжение U=100В.

- Определить переходную и импульсную характеристики цепи для искомой величины.

Содержание графической части:

- Схема цепи.

#### Таблица 1

| Номер варианта | 1-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер варианта | 1а | 1б | 1в | 1г |

#### Таблица 2

| Номер варианта | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | С, мкФ | L, мГн | Искомая величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 | 17 18 19 20 21 22 23 24 | 25 26 27 28 29 30 31 32 | 100 100 100 100 0 100 100 100 | 50 50 50 100 1000 50 100 1000 | 50 100 50 100 100 100 100 - | 8,5 4,1 4,3 3,94 1,43 3,94 7,38 1,3 | 25,8 30,5 12,9 31,7 77,0 21,1 45,1 70,0 | i1 i2 i3 uc uL u1 u2 u1 |

#### Таблица 3

| Индекс группы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R4, Ом | Схема 1,а,в | 10 | 20 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|  | Схема 1,б,г | 500 | 550 | 650 | 70 | 800 | 600 | 850 | 900 |

Таблица 4

| Вариант | Искомая величина | R, Ом | L или С | Вариант | Искомая величина | R, Ом | L или С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L, мГн | С, мкФ |  |  |  | L, мГн | С, мкФ |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | uав uвс i1 i2 i3 i4 i5 i6 uав uвс i1 i2 i3 i4 i5 i6 | 1 5 10 50 1 5 10 50 2 4 20 40 2 4 20 40 | 100 20 10 2 1000 200 100 20 100 25 10 250 2000 1000 200 100 | 1000 200 100 20 100 20 10 2 1000 250 100 2500 200 100 20 10 | 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | uав uвс i1 i2 i3 i4 i5 i6 uав uвс i1 i2 i3 i4 i5 i6 | 4 2 40 20 4 2 40 20 5 1 50 10 5 1 50 10 | 25 100 250 2 1000 2000 100 200 20 100 2 10 200 1900 20 100 | 250 1000 100 2500 100 200 10 20 200 1000 20 100 20 100 2 10 |

#### Таблица 5

| Номер варианта | Индекс группы |
| --- | --- |
| 1-8 9-16 17-24 25-32 | 2а 2б 2в 2г | 2б 2в 2г 2а | 2в 2г 2а 2б | 2г 2а 2б 2в | 2в 2б 2а 2г | 2б 2а 2г 2в | 2а 2г 2в 2б | 2г 2в 2б 2а |

Примечание:

- Вариант выбирается в соответствии с порядковым номером студента в журнале группы.

- Работа выполняется на листах бумаги формата А4 с применением чертежных инструментов.

- Расчетно-графическая работа защищается студентом лично.

- В конце работы должны стоять подпись студента и дата окончания выполнения работы.

- При выполнения работы рекомендуется использовать литературу [1, гл.14, 15; 2, 8.1…8.27, 8.37…8.55].

##### Библиографический список

- Основы теории цепей. Г.В.Зевеке, Н.А.Ионкин, А.В.Нетушил, С.В.Страхов. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 527 с.

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи, 1 ч. – М.: Высш. школа, 1984. – 558 с.

Разработали: А.Д. Богородицкий, канд. тех. наук, доцент,

###### В.С. Илюшин, канд. техн. наук, доцент

Рассмотрено на заседании кафедры                                               Нормоконтролер,

Протокол № 4 от “6” декабря 2013г.              ответственный по стандартизации

Заведующий кафедрой ЭТЭО                             на кафедре

_____________     Б.В.Сухинин                 __________________ В.И. Баженов

“___”   _________________ 2013г.

Заказ ___ Тираж ___

Отпечатано в ТулГУ