Курсовая работа отражает механику электромеханической системы ТП-Д и электромеханические свойства двигателя и представляется в виде расчётно-пояснительной записки и графической части. Она включает в себя расчёт мощности двигателя постоянного тока независимого возбуждения, по заданной тахограмме и механической характеристике механизма, выбор двигателя и преобразователя, расчёт и построение статических механических характеристик электропривода по системе ТП-Д (тиристорный преобразователь-двигатель). В таблице №1 приведены исходные данные для расчёта системы ТП-Д.

Согласно заданию необходимо:

- Построить тахограмму рабочей машины  за цикл работы и найти расчётную продолжительность включения ПВ%.

- Построить механическую характеристику М рабочей машины.

- Построить нагрузочную диаграмму М рабочей машины.

- Определить требуемую мощность двигателя.

- Выбрать электродвигатель по мощности и определить требуемое передаточное отношение редуктора между двигателем и механизмом.

- Выбрать управляемый тиристорный преобразователь.

- Построить тахограмму работы двигателя .

- Рассчитать приведённые к валу двигателя статические моменты сопротивления  рабочей машины и построить зависимость.

- Рассчитать и построить статические механические характеристики системы ТП-Д, на которых двигатель должен работать в течении цикла.

- Проверить предварительно выбранный двигатель по нагреву методом средних потерь.

- Изобразить принципиальную электрическую схему системы ТП-Д.

Методические указания по выполнению курсовой работы.

К п1. Тахограмма рабочей машины  строится по данным таблицы =1. В ней указаны 3 установившиеся скорости , , , и время работы с этими скоростями , , . Время паузы =.

Расчётная ПВ% определяется как

ПВ%

К п.2. Механическая характеристика рабочей машины  задана уравнением в таблице №1. При её построении (в том числе и в 3 квадранте) в уравнение подставляется абсолютное значение скорости.

К п.3. Нагрузочная диаграмма рабочей машины М строится на основании её тахограммы и механической характеристики. Для каждой из 3 установившихся скоростей по механической характеристике определяются моменты сопротивления. Нагрузочная диаграмма получается путём замены на тахограмме скорости соответствующим ей моментом М сопротивления.

К п.4. Для определения требуемой мощности двигателя по нагрузочной диаграмме механизма сначала находится средний статический момент сопротивления:

Требуемый номинальный момент двигателя:

М

где 1,1-1,3 коэффициенты, учитывающие дополнительную нагрузку двигателя в переходных режимах из-за появления динамических моментов.

Требуемая мощность двигателя:

где - основная скорость, на которой двигатель должен работать. За  рекомендуется принимать максимальную скорость при однозонном регулировании или меньшую (но не самую малую) при 2 зонном регулировании, например при ослаблении магнитного потока. Двухзонное регулирование целесообразно применять в тех случаях, когда   уменьшается с ростом скорости.

Найденную расчетную мощность следует пересчитать на номинальную по формуле:

P=P

К п.5  По найденному значению Р выбирается двигатель повторно – кратковременного режима серии Д согласно условию:

>P при ПВ%=40%

Студент самостоятельно принимает решение о величине напряжения двигателя (на 220 В или 440 В) и о том, каким он должен быть – быстроходным или тихоходным. Основные технические данные двигателей независимого возбуждения серии Д  приведены в таблице №2.

Передаточное число найдётся как отношение номинальной скорости двигателя к основной скорости:

К п.6. По справочнику выбирается тиристорный преобразователь согласно условию

,

Основные технические данные тиристорных преобразователей приведены в таблице №3. Если требуется изменение направления вращения, что видно из тахограммы механизма, преобразователь выбирается реверсивный. Одновременно с выбором преобразователя выбирается тип и мощность питающего трансформатора. Расчётное значение его мощности:

где Р,  - номинальные значения мощности двигателя его КПД и КПД преобразователя;

и - номинальный КПД трансформатора и его коэффициент использования;

( ).

Условие выбора трансформатора:  S>S.

По справочнику выбирается трансформатор серии ТСП (трёхфазный сухой преобразовательный). Технические данные трансформаторов серии ТСП приведены в таблице №4.

Если студенты выбирают двигатель по напряжению 440 В, трансформатора не требуется, вместо него тиристорный преобразователь подключается к сети 380 В через токоограничивающие реакторы. Расчётное значение индуктивности ТОР.

;      I=(7-8)I, где

I и I- допустимый ударный ток короткого замыкания и номинальный выпрямленный ток преобразователя.

Условия выбора ТОР:>;   >

Основные технические данные токоограничивающих реакторов приведены в таблице №5.

К п.7. Тахограмма  работы двигателя с установившимися скоростями строится по тахограмме рабочей машины и передаточному числу редуктора.

К п.8. При расчёте приведённых к валу двигателя моментов сопротивления механизма необходимо учесть момент холостого хода двигателя:

,

где - номинальный электромагнитный момент двигателя и номинальный момент на валу.

где   -коэффициент ЭДС двигателя

Фактический момент сопротивления рабочей машины:

Приведенный момент сопротивления рабочей машины, соответствующий каждой из установившихся скоростей .

.

К п.9  Для расчёта и построения статических механических характеристик системы ТП-Д, соответствующих установившимся скоростям вращения двигателя, необходимо предварительно определить эквивалентное сопротивление якорной цепи:

где m-число пульсаций выпрямленного напряжения. Для мостовой схемы m=6.Активное и реактивное сопротивление согласующего трансформатора:

где -потери короткого замыкания трансформатора, Вт,

-напряжение короткого замыкания трансформатора,

- коэффициент трансформации трансформатора,

-номинальный первичный ток трансформатора, который определяется по формуле:

=	                                                                                                Сопротивления сглаживающего и уравнительного дросселей (реакторов):

;        ;

Здесь - падение напряжения на дросселях при номинальном токе выпрямителя (преобразователя).

При бес трансформаторной схеме преобразователя (с ТОР) эквивалентное сопротивление якорной цепи определяется по формуле:

где  и  - индуктивное и активное сопротивление токоограничивающего реактора, причём:

Здесь .

Статические механические характеристики рассчитываются по уравнению: ,

Здесь .

Угол задержки открывания вентилей , необходимый для обеспечения работы двигателя с установившейся скоростью :

,

где - ток статической нагрузки, которому соответствует приведённый момент .

В данной курсовой работе предлагается пренебрегать зоной прирывистых токов преобразователя и считать характеристики линейными.

При построении статических механических характеристик системы ТП-Д на том же графике следует изобразить механические характеристики рабочей машины и указать установившиеся скорости. Если привод реверсивный, характеристики располагаются в 1 и 3 квадрантах графика.

К п.10.  При проверке выбранного двигателя по нагреву методом средних потерь, не учитывать потери в переходных режимах.

Порядок определения средних потерь следующий:

Определяются мощности, развиваемые двигателем на каждой из установившихся скоростей

, где-приведённый момент сопротивления, соответствующий каждой из установившихся скоростей двигателя .

Определяются коэффициенты загрузки двигателя  по мощности на каждой из.

Определяются полные номинальные, номинальные переменные и постоянные потери двигателя, а также коэффициент потерь

;    К=;    а=

Потери в двигателе  на каждом участке работы с установившейся скоростью

Средние потери в двигателе за цикл работы:

, где - потери в двигателе на возбуждении принять равными 2% от .

Пересчёт потерь из условий, что ,

Делается вывод о возможности установки двигателя если выполняется указанное условие. Если необходимо выбрать двигатель ближайшей большей мощности.

Таблица №1 Исходные данные

| № варианта тахограммы |  |  |  |  |  |  |  | №варианта механической характеристики | Закон изменения момента сопротивления рабочей машины | Момент инерции рабочей машины J в долях от момента инерции двигателя, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рад/с | сек. |  |  |  |
| 0 | 10 | 15 | -5 | 20 | 10 | 10 | 75 | 0 | 30 | 4,5 |
| 1 | 20 | 10 | 2 | 180 | 20 | 20 | 180 | 1 | 1600-40 | 6,0 |
| 2 | 25 | 10 | -5 | 10 | 40 | 30 | 65 | 2 | 500+20 | 4,5 |
| 3 | 20 | -10 | -2 | 10 | 30 | 10 | 40 | 3 | 2000 | 7,0 |
| 4 | 25 | 20 | -5 | 15 | 10 | 45 | 70 | 4 | 600+50 | 6,0 |
| 5 | 10 | -20 | -3 | 80 | 75 | 25 | 95 | 5 | 800+10 | 3,0 |
| 6 | 15 | -10 | 2 | 50 | 30 | 30 | 70 | 6 | 2000-50 | 4,0 |
| 7 | 20 | 15 | 4 | 10 | 20 | 60 | 110 | 7 | 1500 | 4,5 |
| 8 | 15 | 8 | -3 | 15 | 10 | 5 | 30 | 8 | 40 | 5,0 |
| 9 | 15 | -2 | 10 | 30 | 15 | 15 | 75 | 9 | 800 | 3,5 |

Таблица №2 Основные технические и обмоточные данные краново-металлургических двигателей независимого возбуждения серии Д, закрытых с естественным охлаждением при ПВ%=40%.

| Серия | квт | А | n, об/мин | N | 2а |  | мВб | А | , Ом | ом | J |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Тихоходные

| Д12 | 2,4 | 14 | 1200 | 990 | 2 | 1800 | 4,6 | 0,7 | 1,63 | 270 | 0,05 | 57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д21 | 3,6 | 21 | 1060 | 920 | 2 | 1650 | 5,8 | 1,2 | 0,95 | 128 | 0,125 | 90 |
| Д22 | 4,8 | 26 | 1120 | 696 | 2 | 1480 | 7,4 | 1,18 | 0,57 | 130 | 0,155 | 108 |
| Д31 | 6,8 | 37 | 850 | 738 | 2 | 1700 | 8,8 | 1,18 | 0,42 | 107 | 0,3 | 201 |
| Д32 | 9,5 | 51 | 770 | 558 | 2 | 1470 | 13,2 | 1,62 | 0,27 | 94 | 0,425 | 319 |
| Д41 | 13 | 70 | 700 | 492 | 2 | 1480 | 17 | 2,16 | 0,17 | 70 | 0,8 | 476 |
| Д806 | 16 | 84 | 700 | 372 | 2 | 1400 | 25 | 2,7 | 0,1085 | 65 | 1,0 | 678 |
| Д808 | 22 | 112 | 620 | 278 | 2 | 1250 | 38 | 3,93 | 0,054 | 44 | 2,0 | 1290 |
| Д810 | 29 | 148 | 590 | 234 | 2 | 1500 | 47,5 | 3,9 | 0,0356 | 46,2 | 3,6 | 1915 |
| Д812 | 38 | 192 | 555 | 210 | 2 | 1350 | 57,2 | 5,74 | 0,023 | 34,4 | 7,0 | 2800 |
| Д814 | 55 | 280 | 550 | 608 | 8 | 1200 | 82,1 | 6,25 | 0,0129 | 35,2 | 10,25 | 4270 |
| Д816 | 70 | 350 | 525 | 504 | 8 | 1160 | 104 | 7,44 | 0,0087 | 24,7 | 11,25 | 6640 |
| Д818 | 83 | 415 | 460 | 604 | 8 | 1000 | 111 | 10,2 | 0,0066 | 17,5 | 12,5 | 7950 |

Тихоходные

| Д21 | 3,1 | 9,5 | 1280 | 1610 | 2 | 1650 | 5,6 | 1,24 | 3,54 | 128 | 0,125 | 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д31 | 5,2 | 14,5 | 890 | 1476 | 2 | 1700 | 8,8 | 1,42 | 2,08 | 107 | 0,3 | 128 |
| Д41 | 12,5 | 34 | 710 | 984 | 2 | 1480 | 17 | 2,2 | 0,695 | 70 | 0,8 | 349 |
| Д808 | 22 | 56 | 620 | 556 | 2 | 1250 | 38,6 | 3,6 | 0,208 | 50 | 2,0 | 1030 |
| Д810 | 29 | 74 | 590 | 468 | 2 | 1500 | 46,8 | 3,85 | 0,146 | 46,2 | 3,82 | 1511 |
| Д812 | 36 | 92 | 560 | 418 | 2 | 1350 | 57,3 | 5,1 | 0,099 | 36,4 | 7,0 | 2060 |
| Д814 | 55 | 138 | 550 | 1216 | 8 | 1200 | 82,1 | 5,5 | 0,052 | 34 | 10,25 | 3390 |
| Д816 | 70 | 175 | 530 | 1008 | 8 | 1060 | 103 | 7,44 | 0,0324 | 24,7 | 16,25 | 4760 |
| Д818 | 83 | 205 | 460 | 1008 | 8 | 1000 | 111 | 10,2 | 0,026 | 17,3 | 27,5 | 6370 |

Быстроходные

| Д21 | 4,4 | 25 | 1460 | 690 | 2 | 1650 | 5,8 | 1,24 | 0,531 | 128 | 0,125 | 79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д22 | 6,5 | 34 | 1510 | 522 | 2 | 1460 | 7,45 | 1,18 | 0,322 | 130 | 0,155 | 119 |
| Д31 | 9,5 | 50 | 1360 | 492 | 2 | 1700 | 8,8 | 1,42 | 0,194 | 107 | 0,3 | 183 |
| Д32 | 13 | 68 | 1190 | 372 | 2 | 1470 | 13,2 | 1,6 | 0,125 | 94 | 0,425 | 305 |
| Д41 | 17,5 | 90 | 1120 | 310 | 2 | 1480 | 17 | 2,16 | 0,072 | 70 | 0.8 | 438 |
| Д806 | 21 | 110 | 1050 | 246 | 2 | 1400 | 25 | 2,7 | 0,047 | 65 | 1,0 | 645 |
| Д808 | 26 | 134 | 810 | 210 | 2 | 1250 | 37,2 | 3,9 | 0,0295 | 44 | 2,0 | 1180 |

Быстроходные

| Д22 | 5,6 | 16 | 1510 | 1044 | 2 | 1145 | 7,45 | 3,6 | 1,69 | 45 | 0,155 | 79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д32 | 12 | 32 | 1200 | 738 | 2 | 1140 | 13,2 | 4,3 | 0,534 | 57 | 0.425 | 235 |
| Д806 | 21 | 55 | 1050 | 492 | 2 | 1400 | 25 | 2,7 | 0,205 | 65 | 1,0 | 510 |

Примечание: Двигатели допускают увеличение скорости в 2 раза за счёт ослабления магнитного потока. При этой скорости максимальный момент не должен превышать 0,8

М при  и 0,64 М при . Сопротивление обмоток даны при : рабочая температура обмоток :число пар полюсов р.

Таблица №3  Основные технические данные тиристорных агрегатов серий ТЕ, ТЕР с естественным охлаждением.

| тип агрегата | напряжение сети | Выходные параметры |
| --- | --- | --- |
|  |  | номинальный выпрямл.ток,А | максим.выпрямл. ток,А | номинальное выпрямл.напряж.,В | номинальная мощность,кВт |

Нереверсивные

| ТЕ4-63/230 | 190-220 | 63 | 141,75 | 230 | 14,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕ4-63/460 | 380 | 63 |  | 460 | 29 |
| ТЕ4-100/230 | 190-220 | 100 | 225 | 230 | 23 |
| ТЕ4-100/460 | 380 | 100 |  | 460 | 46 |
| ТЕ4-160/230 | 190-220 | 160 | 360 | 230 | 36,8 |
| ТЕ4-160/460 | 380 | 160 |  | 460 | 73,6 |
| ТЕ4-200/230 | 190-220 | 200 | 450 | 230 | 46 |
| ТЕ4-200/460 | 380 | 200 |  | 460 | 92 |

Реверсивные

| ТЕ4-63/230 | 190-220 | 63 | 141,75 | 230 | 14,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕ4-63/460 | 380 | 63 |  | 460 | 29 |
| ТЕ4-100/230 | 190-220 | 100 | 225 | 230 | 23 |
| ТЕ4-100/460 | 380 | 100 |  | 460 | 46 |
| ТЕ4-160/230 | 190-220 | 160 | 360 | 230 | 36,8 |
| ТЕ4-160/460 | 380 | 160 |  | 460 | 73,6 |
| ТЕ4-200/230 | 190-220 | 200 | 450 | 230 | 46 |
| ТЕ4-200/460 | 380 | 200 |  | 460 | 92 |

Примечание: номинальный КПД =0,96

Таблица №4 Технические данные трансформаторов серии ТСП

Номинальное напряжение первичной обмотки

| Тип тр-ра | кВА | Параметры вторичной обмотки | Параметры тирист.пр-ля | Потери мощности Вт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСП-10/0,7 | 7,5 | 118 | 20,5 | 230 | 25 | 130 | 320 | 4,7 | 16 |
| ТСП-16/0,7 | 14,6 | 118 | 41 | 230 | 50 | 140 | 550 | 5,2 | 10 |
| ТСП-16/0,7 | 14,6 | 236 | 20,5 | 460 | 25 | 140 | 550 | 5,2 |  |
| ТСП-25/0,7 | 29,1 | 118 | 82 | 230 | 100 | 210 | 1100 | 5,5 | 8 |
| ТСП-25/0,7 | 29,1 | 236 | 41 | 460 | 50 | 210 | 1100 | 5,5 |  |
| ТСП-63/0,7 | 58 | 118 | 164 | 230 | 200 | 330 | 1900 | 5,5 | 8 |
| ТСП-63/0,7 | 58 | 236 | 82 | 460 | 100 | 330 | 1900 | 5,5 |  |
| ТСП-100/0,7 | 93 | 118 | 262 | 230 | 320 | 440 | 2300 | 5,8 | 5 |
| ТСП-125/0,7 | 117 | 236 | 164 | 460 | 200 | 520 | 2700 | 5,8 | 4 |

Таблица №5 Технические данные токоограничивающих реакторов серии РТСТ(реактор трёхфазный сухой токоограничивающий),

| Тип реактора |  |  | RОм |
| --- | --- | --- | --- |
| РТСТ-20,5-2,02 | 20,5 | 2,02 | 265 |
| РТСТ-41-1,01 | 41 | 1,01 | 102 |
| РТСТ-82-0,505 | 82 | 0,505 | 37 |
| РТСТ-165-0,25 | 165 | 0,25 | 13 |
| РТСТ-265-0,156 | 265 | 0,156 | 7,2 |
| РТСТ-410-0,101 | 410 | 0,101 | 3,8 |
| РТСТ-660-0,06 | 660 | 0,064 | 2,1 |
| РТСТ-820-0,05 | 820 | 0,05 | 1,4 |

В целях экономии времени студента по поиску в литературе схем, ниже приведена принципиальная схема реверсивной системы ТП-Д.

Принципиальная схема реверсивной системы ТП-Д с встречно параллельной схемой выпрямления.

# Text boxes

~380 V