|  | Московский Автомобильно-Дорожный Институт (Государственный Технический Университет) |
| --- | --- |

Кафедра "ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАНСПОРТА И АВТОСЕРВИСА"

КУРСОВАЯ РАБОТА

По курсу "Технологическое проектирование АТП и СТО"

Студентка:

Группа: 3вЭАТ2

Преподаватель:

Москва 2003

Параметры

- Тип подвижного состава                                                           ГАЗ 53-27

- Среднее списочное количество автомобилей                           Аи = 100

- Среднесуточный пробег автомобиля                                         Lcc = 330

- Количество дней работы в году                                                  Дрг =   305

- Категория условий эксплуатации                                               Кэ - III

- Время работы в наряде                                                                 Тн = 8

- Пробег автомобиля в долях с начала эксплуатации (I цикл)   LIкр = 0,9

- Пробег автомобиля в долях с начала эксплуатации (II цикл) LIIкр = 1,3

- Процент автомобилей первого цикла                                           %I = 50

- Процент автомобилей второго цикла                                           %II = 50

- Коэффициент климатического района                                         умеренный

Расчет производственной программы по ТО и Р.

Расчет пробега подвижного состава до капитального ремонта

Lкрн – нормативный пробег до КР;

К1 – коэффициент, определяющий категорию условий эксплуатации;

К2 – коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава;

К3 – коэффициент, учитывающий природно-климатическую зону;

Lкрн = 175000 км

К1 = 0,8

К2 = 1,0

К3 = 1,0

Определение пробегов до очередных видов воздействий

До ТО-1 и ТО-2

Liн – нормативная периодичность ТО i-го вида (ТО-1 или ТО-2), км

До ТО-1

L1н = 3000 км

До ТО-2

L2н = 12000 км

Корректировка пробега по среднесуточному пробегу

Корректирование заключается в подборе численных значений периодичности пробега в километрах для каждого вида ТО и пробега до КР, кратных между собой, и среднесуточному пробегу и близких по своей величине к установленным нормативам. Допускается отклонение от нормативов периодичности ТО составляет 10%.

Расчет производственных программ по ТО и Р. на 1 автомобиль за цикл

Количество КР

Количество ТО-2 за цикл

Количество ТО-1 за цикл

Количество ЕО за цикл

Число дней нахождения автомобиля за цикл в технически исправном состоянии

Число дней простоя автомобиля в КР

При определении численного значения  необходимо учитывать, что простой автомобиля в КР предусматривает общее количество календарных дней вывода автомобиля из эксплуатации, т.е , где

- нормативный простой автомобиля в КР на авторемонтном заводе.

- число дней, затраченных на транспортирование автомобиля из АТП на авторемонтное предприятие и обратно.

Время , затраченное на транспортировку автомобиля, зависит от расстояния между АТП и авторемонтными предприятиями, а также времени на оформление и сдачу в ремонт. При отсутствии фактических данных это время ориентировочно может быть принято равным 10-20% от продолжительности простоя в КР по нормативам.

==15+0,1*15=16,5

Число дней простоя автомобиля в ТО и ремонтах за цикл

=16,5+(0,5*147840*1,2)/1000=105

ДТО-Р(н) – удельный простой автомобиля в ТО и ТР в днях на 1000 км пробега

К4 – коэффициент, учитывающий возраст подвижного состава, К4 =1,2

Коэффициент технической готовности

Коэффициент перехода от цикла к году

- годовой пробег автомобиля

Годовое число ЕО(NЕО.г), ТО-1(N1.г) и ТО-2(N2.г) на один списочный автомобиль и весь парк(группу) автомобилей одной модели(∑NЕО.г, ∑ N1.г и  ∑N2.г) составит:

Расчет суточной программы по ТО и Р

| L1 | L2 | Lкр | N1 | N2 | NЕО | Дэц | Дрц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2640 | 10560 | 147840 | 42 | 13 | 448 | 448 | 105 |  |  |

Расчет годовых объемов работ по ТО и Р.

Выбор и корректировка нормативных трудоемкостей

tEO(н) – нормативная трудоемкость ЕО для базового автомобиля, чел-ч

К5 – коэффициент, учитывающий число автомобилей на АТП

Км =1 – коэффициент механизации уборочно-моечных работ

Расчётная нормативная скорректированная трудоёмкость(ТО-1, ТО-2, ТР) для подвижного состава проектируемого АТП

Расчет годовых объемов работ по ТО и ТР

Годовой объем по обслуживанию и вспомогательным работам

Распределение годовых объемов работ по цехам и участкам

Тiг – годовой объем работ i-го вида (ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР, вспомогат. и самообсл.)

φ – доля работ

Таблица распределения трудоемкости ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР, вспомогат. и самообсл. по видам работ

| Вид воздействия | Доля работ | Трудоёмкость |
| --- | --- | --- |
| ЕО |
| Уборочные | 23 | 3281,64 |
| Моечные | 65 | 9274,20 |
| Обтирочные | 12 | 1712,16 |
| Итого: | 100 | 14268 |
| ТО-1 |
| Диагностические | 10 | 701,50 |
| Крепёжные | 34 | 2385,10 |
| Регулировочные | 10 | 701,50 |
| Смазочные, заправочно-очистительные | 25 | 1753,75 |
| Электротехнические | 10 | 701,50 |
| Обслуживание систем питания | 5 | 350,75 |
| Шинные | 6 | 420,90 |
| Итого: | 100 | 7015 |
| ТО-2 |
| Диагностические | 10 | 793,80 |
| Крепёжные | 35 | 2778,30 |
| Регулировочные | 16 | 1270,08 |
| Смазочные, заправочно-очистительные | 15 | 1190,70 |
| Электротехнические | 8 | 635,04 |
| Обслуживание систем питания | 14 | 1111,32 |
| Шинные | 2 | 158,76 |
| Итого: | 100 | 7938 |

| Вид воздействия | Доля работ | Трудоёмкость |
| --- | --- | --- |
| ТР |
| Постовые работы: |
| Диагностические | 2 | 689,7184 |
| Регулировочные | 1,5 | 517,2888 |
| Разборочно-сборочные | 32 | 11035,4944 |
| Сварочно-жестяницкие | 2 | 689,7184 |
| Малярные | 6 | 2069,1552 |
| Итого: | 43,5 | 15001,3752 |
| Участковые работы: |  |  |
| Агрегатные | 18 | 6207,4656 |
| Слесарно-механические | 12 | 4138,3104 |
| Электротехнические | 6 | 2069,1552 |
| Аккумуляторные | 1,5 | 517,2888 |
| Ремонт приборов системы питания | 4,5 | 1551,8664 |
| Шиномонтажные | 1,5 | 517,2888 |
| Вулканизационные | 1,5 | 517,2888 |
| Кузнечно-рессорные | 2,5 | 862,1480 |
| Медницкие | 2 | 689,7184 |
| Сварочные | 1 | 344,8592 |
| Жестяницкие | 1 | 344,8592 |
| Арматурные | 1,5 | 517,2888 |
| Деревообрабатывающие | 2,5 | 862,1480 |
| Обойные | 1 | 344,8592 |
| Итого: | 56,5 | 19484,5448 |
| Всего: | 100 | 34485,92 |
| Вспомогательные работы: |  |  |
| Работы по самообслуживанию | 45 | 716,7015 |
| Транспортные | 9 | 143,3403 |
| Перегон автомобилей | 20 | 318,5340 |
| Приёмка, хранение и выдача материальных ценностей | 9 | 143,3403 |
| Уборка помещений и территорий | 17 | 270,7539 |
| Итого: | 100 | 1592,67 |
| Итого по АТП | 500 | 65299,59 |

Расчет численности производственных рабочих

Технологически необходимое (явочное) число рабочих

Тi – годовой объем работ по зоне ТО, ТР или участке, чел-ч;

ФТ – годовой фонд времени технически необходимого рабочего, ч.

ФТ = 2070

Штатное (списочное) число рабочих

ФШ – годовой фонд времени штатного рабочего,ч.

ФШ = 1830

Таблица определения технологической и штатной численности работников на АТП

| Вид воздействия | Трудоёмкость | Технологическая числен | Штатная численность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчётная | принятая | расчётная | принятая |
| ЕО |
| Уборочные | 3281,64 | 1,585 | 2 | 1,793 | 2 |
| Моечные | 9274,20 | 4,480 | 4 | 5,068 | 5 |
| Обтирочные | 1712,16 | 0,827 | 1 | 0,936 | 1 |
| Итого: | 14268 | 6,892 | 7 | 7,797 | 8 |
| ТО-1 |
| Диагностические | 701,50 | 0,339 | 1 | 0,383 | 1 |
| Крепёжные | 2385,10 | 1,152 | 3 | 1,303 | 4 |
| Регулировочные | 701,50 | 0,339 |  | 0,383 |  |
| Смазочные, заправочно-очистительные | 1753,75 | 0,847 |  | 0,958 |  |
| Электротехнические | 701,50 | 0,339 |  | 0,383 |  |
| Обслуживание систем питания | 350,75 | 0,169 |  | 0,192 |  |
| Шинные | 420,90 | 0,203 |  | 0,230 |  |
| Итого: | 7015 | 3,389 | 4 | 3,833 | 5 |
| ТО-2 |
| Диагностические | 793,80 | 0,383 | 1 | 0,434 | 1 |
| Крепёжные | 2778,30 | 1,342 | 3 | 1,518 | 4 |
| Регулировочные | 1270,08 | 0,614 |  | 0,694 |  |
| Смазочные, заправочно-очистительные | 1190,70 | 0,575 |  | 0,651 |  |
| Электротехнические | 635,04 | 0,306 |  | 0,347 |  |
| Обслуживание систем питания | 1111,32 | 0,537 |  | 0,607 |  |
| Шинные | 158,76 | 0,077 |  | 0,087 |  |
| Итого: | 7938 | 3,835 | 4 | 4,338 | 5 |

| Вид воздействия | Трудоёмкость | Технологическая численность | Штатная численность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчётная | принятая | расчётная | принятая |
| ТР |  |  |  |  |  |
| Постовые работы: |  |  |  |  |  |
| Диагностические | 689,7184 | 0,333 | 1 | 0,377 | 1 |
| Регулировочные | 517,2888 | 0,250 | 6 | 0,283 | 7 |
| Разборочно-сборочные | 11035,4944 | 5,331 |  | 6,030 |  |
| Сварочно-жестяницкие | 689,7184 | 0,333 | 1 | 0,377 | 1 |
| Малярные | 2069,1552 | 0,999 | 1 | 1,131 | 1 |
| Итого: | 15001,3752 | 7,247 | 9 | 8,197 | 10 |
| Участковые работы: |  |  |  |  |  |
| Агрегатные | 6207,4656 | 2,999 | 5 | 3,392 | 6 |
| Слесарно-механические | 4138,3104 | 1,999 |  | 2,261 |  |
| Электротехнические | 2069,1552 | 0,999 | 2 | 1,131 | 2 |
| Аккумуляторные | 517,2888 | 0,250 |  | 0,283 |  |
| Ремонт приборов системы питания | 1551,8664 | 0,750 |  | 0,848 |  |
| Шиномонтажные | 517,2888 | 0,250 | 1 | 0,283 | 1 |
| Вулканизационные | 517,2888 | 0,250 |  | 0,283 |  |
| Кузнечно-рессорные | 862,1480 | 0,461 | 1 | 0,471 | 1 |
| Медницкие | 689,7184 | 0,333 |  | 0,377 |  |
| Сварочные | 344,8592 | 0,167 |  | 0,188 |  |
| Жестяницкие | 344,8592 | 0,167 |  | 0,188 |  |
| Арматурные | 517,2888 | 0,250 | 1 | 0,283 | 1 |
| Деревообрабатывающие | 862,1480 | 0,461 |  | 0,471 |  |
| Обойные | 344,8592 | 0,167 |  | 0,188 |  |
| Итого: | 19484,5448 | 9,413 | 10 | 10,647 | 11 |
| Всего: | 344485,92 | 16,659 | 19 | 18,845 | 21 |

| Вид воздействия | Трудоёмкость | Технологическая числен. | Штатная численность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчётная | принятая | расчётная | принятая |
| Вспомогат. работы |  |  |  |  |  |
| Работы по самообслуживанию | 716,7015 | 0,346 | 1 | 0,391 | 1 |
| Транспортные | 143,3403 | 0,069 |  | 0,078 |  |
| Перегон автомобилей | 318,5340 | 0,154 |  | 0,178 |  |
| Приёмка, хранение и выдача материальных ценностей | 143,3403 | 0,069 |  | 0,078 |  |
| Уборка помещений и территорий | 270,7539 | 0,131 |  | 0,148 |  |
| Игого: | 1592,67 | 0,769 | 1 | 0,870 | 1 |
| Итого по АТП | 65299,59 | 31,546 | 35 | 35,683 | 40 |

Расчет числа постов и линий

Зона ЕО

NEO – суточная программа ЕО;

Твозд – время воздействия;

Ny – производительность моечной установки

Расчет числа постов ТО-1 и ТО-2

Т1(2) – трудоемкость;

φ – коэффициент больших чисел, φ = 1,5;

Дрг – число дней работы в году;

Тсм – время смены, Тсм = 8 ч;

Ссм – число смен, Ссм = 1;

Рп – число рабочих на посту, Рп =1,5

η – коэффициент использования рабочего времени, η = 0,9.

Число постов ТР

Расчет площадей зон и участков

Xi – число постов;

Fa – площадь, занимаемая автомобилем в плане (по габаритным размерам), м2;

;

Kп – коэффициент плотности;

Кп = 4

Расчет площадей участков

Площади участков в зависимости от числа работающих

| Участки | Площадь |
| --- | --- |
| Агрегатные | 81 |
| Слесарно-механические |  |
| Электротехнические | 30 |
| Аккумуляторные |  |
| Ремонт приборов системы питания |  |
| Шиномонтажные | 23 |
| Вулканизационные |  |
| Кузнечно-рессорные | 23 |
| Медницкие |  |
| Сварочные |  |
| Жестяницкие |  |
| Арматурные | 23 |
| Деревообрабатывающие |  |
| Обойные |  |
| Итого: | 180 |

Расчет площади складов

Кпс и Кр –коэффициенты, учитывающие соответственно тип подвижного состава и его число.

| Складские помещения | fу | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | расчётная | принятая |
| Запасных частей | 3,5 | 27,40 | 28 |
| Агрегатов | 5,5 | 43,10 | 44 |
| Материалов | 3 | 23,49 | 24 |
| Шин | 2,3 | 18,01 | 19 |
| Смазочных материалов | 3,5 | 27,40 | 28 |
| Лакокрасочных материалов | 1 | 7,83 | 8 |
| Химикатов | 0,25 | 1,95 | 2 |
| Инструментально-раздаточная кладовая | 0,25 | 1,95 | 2 |
| Промежуточный склад | 15-12% от суммы. | 30,23 | 31 |
| Итого: |  | 181,36 | 186 |

Расчёт площади стоянки

Fx  =fo*Aи*Kп=15*100*3=4500

fo- площадь, занимаемая автомобилем в плане, м2

Kп – коэффициент плотности расстановки автомобиле-мест хранения, Кп=3,0

Общая площадь=1080+180+186+4500=5946 м2