Методические указания по выполнению курсовой работы

Курсовая  работа предполагает выполнение одной из двух тем: проектирование преобразователя «температура-напряжение» на операционном усилителе  или расчет усилительного каскада на биполярном транзисторе.

Тема 1.

Спроектировать преобразователь температура - напряжение с использованием операционных усилителей.

1. Схемы преобразования.

Преобразователи данного типа используются для измерения температуры в системах контроля и автоматического управления технологическими процессами. Преобразователь, как правило, состоит из двух элементов: первичного преобразователя (датчика) и вторичного.  В первичном преобразователе под действием какого либо физического параметра изменяются его параметры, например сопротивление, геометрические размеры и т.д. Далее сигнал первичной информации преобразуется вторичным преобразователем в сигнал измерительной информации – напряжение, ток, частоту.  В качестве датчиков  температуры в настоящее время наибольшее распространение получили полупроводниковые терморезисторы: термисторы и позисторы. Это обусловлено высокой стабильностью их характеристик, малой потребляемой мощностью, малыми геометрическими размерами и низкой стоимостью. В качестве вторичных преобразователей распространение получили мостовые схемы Уитстона с термистором в одном из плеч измерительного моста и дифференциальным усилителем (рис.1, 2) или схемы, построенные с использованием мостовых усилителей на операционных  усилителях (рис. 3, 4).

Для схемы рис. 1  при выполнении условия R1Rt = R3R2 напряжение в диагонали моста

Uм = U2 – U1  равно нулю. Это условие носит название условия балансировки. Балансировку выполняют, помещая датчик в среду с определенной температурой (температурой балансировки Тб), при которой известно сопротивление  датчика Rб.  Регулировкой сопротивления R3 добиваются выполнения условия Uм  = 0.  При изменении сопротивления датчика Rt, напряжение,  подаваемое на вход дифференциального усилителя (ДУ):

Uм = E [R1 / (R1+R2) - R3 / (R3+Rt)].

Далее это напряжение усиливается ДУ (см.[5], раздел 5.4.3.3) до необходимого значения UВЫХ.

Схема рис. 2  используется, когда датчик удален от вторичного преобразователя на большие расстояния (десятки метров).

В этом случае к мосту  Уитстона  датчик подсоединяется с помощью трехпроводной линии связи,  что позволяет скомпенсировать длину соединительных проводов, поскольку для измерительного резистивного моста при условии баланса выполняется соотношение:

R1 (Rt+RL) = R3 (R2+RL),

где RL - сопротивление линии (соединительного проводника).

Поскольку сопротивления RL включаются в противоположные плечи моста, то условие баланса не зависит от длины соединительной линии.

В схемах рис.1 и 2 сопротивления R1 и R2 обычно задают несколько кОм, сопротивление R3 определяется номиналом терморезистора Rt при температуре балансировки.  Величина напряжения питания Е и его полярность определяют величину напряжения на выходе измерительного моста Uм  (обычно это несколько вольт). Далее это напряжение усиливается схемой дифференциального усилителя (см. [5], раздел  5.4.3 ) до заданного значения UВЫХ.

Другой способ преобразования сопротивления термодатчика в напряжение – использование  схем  мостовых усилителей на операционных  усилителях (ОУ) (рис. 3, 4).

В схеме рис. 3 датчик включается в цепь обратной связи.  Его сопротивление представлено как RБ + dR, где RБ – сопротивление датчика при температуре балансировки, а dR - изменение сопротивления при изменении температуры относительно температуры балансировки: dR = RT – RБ. Балансировку мостового усилителя осуществляют с помощью резистора R*, сопротивление которого должно быть R* = RБ.

С целью упрощения расчета выходного напряжения, обычно сопротивления R1 = R2. Для ОУ, используемых в курсовой работе, их значения рекомендуются  ≤ 10 кОм. Тогда выходное напряжение преобразователя определяется соотношением [1]:

UВЫХ = – (E dR) / (R1 + RБ).

Схему рис. 4 используют, когда датчик температуры должен быть заземлен.

Для данной схемы выходное напряжение преобразователя определяется соотношением [1]:

UВЫХ = (E dR) / (R1+RБ+dR).

Для работы измерительных схем необходим источник питания с напряжением питания Е.  Наиболее просто для получения напряжения Е можно использовать двухполярное питание операционного усилителя  ± Uп и повторитель напряжения  на ОУ (рис.5). При номиналах резисторов, указанных на схеме и напряжениях питания ОУ  Uп = ± 15 В, напряжение Е можно изменять  с помощью резистора R2 в диапазоне ± 5 В.

Для получения напряжения питания  Е фиксированной величины и полярности в место делителя из трех резисторов  можно использовать  более простой резистивный делитель, состоящий из двух сопротивлений  и однополярного напряжения питания  +Uп  или  -Uп.

При проектировании преобразователей необходимо соблюдать определенное требование – максимальное значение величины выходного напряжения должно находиться в стандартном диапазоне для  заданного диапазона измерения параметра. Для напряжения постоянного тока стандартными являются диапазоны выходного напряжения преобразователя:

0 ( 2,5 В,  0 ( 5 В,  –5 В  (  +5 В,  0 ( 10 В.

2. Источник питания преобразователя.

Питание операционного усилителя осуществляется от двухполярного источника питания. Для большинства ОУ стандартным является напряжение ± 15 В. Для его получения можно использовать типовую  схему, состоящую из мостового выпрямителя VD1 –VD4, сглаживающего фильтра C1 – C2 и серийного двухканального стабилизатора постоянного напряжения  DA1 с выходным напряжением ± 15 В (рис. 6). В качестве мостового выпрямителя целесообразно использовать не дискретные диоды, а выпрямительные блоки, например КЦ407 или их зарубежные аналоги.

Емкости С1 и С2  кроме фильтрации переменной составляющей выпрямленного напряжения обеспечивают получение общей точки  двухполярного источника питания. Двухканальные стабилизаторы постоянного напряжения  DA1 с выходным напряжением ± 15 В выпускаются серийно в интегральном исполнении и имеют большое значение интегрального коэффициента стабилизации (сотни единиц и более). Параметры некоторых типов интегральных стабилизаторов  серии К142 и их зарубежных аналогов приведены в таблице 1, а схемы включения на рис . 7.

Стабилизаторы напряжения.                                                        Таблица 1.

| Тип | UВЫХ, В | IВЫХ, А | UВХ.min., В | UВХ.max., В | Ток потребления, mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КР142ЕН5А | 4,9-5,1 | 1,5 | 9 | 15 | 10 |
| КР142ЕН8В | 14,55-15,45 | 1,5 | 20 | 35 | 10 |
| КР142ЕН6A,Б | (15 | 0,2 | ±20 | (40 | 18 |
| КР142ЕН6В,Г | (15 | 0,2 | ±18 | (30 | 20 |
| 78L05 | + 5 | 0,1 | - | +9 | 15 |
| 79L05 | - 5 | 0,1 | - | +9 | 15 |

При работе выпрямителя на емкостной фильтр, выпрямительные диоды работают в режиме отсечки (прерывания тока). Поэтому расчет емкостей достаточно сложен. Производители стабилизаторов напряжений рекомендуют пользователям расчетные значения емкостей элек-

тролитических конденсаторов для заявленных значений выходных токов.

Для стабилизаторов, приведенных в таблице 1, рекомендуемые значения емкостей электролитических конденсаторов сглаживающего фильтра С1 = С2 = 200 мкФ. При работе выпрямителя на емкостную нагрузку,  каждый из конденсаторов С1 и С2 заряжается до половины амплитудного значения напряжения вторичной обмотки трансформатора UС1 = UС2 = U2m /2. Эти напряжения являются входными напряжениями + UВХ  и – UВХ  для стабилизатора. Таким образом, расчет выпрямителя фактически  сводится к выбору сетевого трансформатора по действующим значениям тока I2 и напряжения U2  на его вторичной обмотке. Поскольку на входное напряжение стабилизатора накладываются ограничения по минимальному и максимальному значению, примем, что  ± UВХ = [(± UВХ min ) + (± UВХ max )] / 2 (см. табл. 1). Тогда   действующее значение напряжения вторичной обмотки трансформатора можно определить как:

U2 = U2m / √2 = 2 |UВХ | / √2,

где |UВХ | - модуль входного напряжения  + UВХ и – UВХ .

Для нахождения действующих значений токов первичной I1 и  вторичной I2  обмоток трансформатора сначала необходимо определить ток нагрузки IН , который потребляет схема. Он складывается из тока потребления схемой стабилизатора напряжения, выходного тока операционных усилителей, задействованных в схеме, а так же токов, протекающих в измерительной части схем (моста Уитстона или цепи обратной связи ОУ при минимальных значениях сопротивления терморезистора). Поскольку среднее значение тока выпрямительной схемы IСР ≥ IН,  то используя понятие коэффициента формы тока D = I2 / IСР , можно определить действующее значение тока вторичной обмотки I2 . Для мостовой схемы D = I2 / IСР  = I2 / IН = 1,11. Тогда действующее значение тока вторичной обмотки I2 = 1,11 IН.

Через коэффициент трансформации n = U1 / U2  можно определить действующее значение тока первичной обмотки I1 = I2 / n.

Типовая мощность трансформатора для мостовой схемы определяется соотношением

ST = (S1 + S2) / 2 , где  S1 и S2  - мощности первичной и вторичной обмоток трансформатора:

S2 = I2 U2 ,      S1 = I1 U1 = (I2 / n) U2  n = I2 U2 .

Таким образом, типовая мощность трансформатора для мостовой схемы ST = I2 U2 .

По найденным значениям I1 , I2 , U2 и ST  выбирается унифицированный сетевой трансформатор [4] .

Порядок расчета преобразователя.

Исходные данные (задаются номером варианта, см. приложение 1):

тип термистора, диапазон измерения температуры, диапазон выходного напряжения преобразователя, тип операционного усилителя,  особенности  включения датчика.

Последовательность выполнения курсовой работы может быть следующая:

- Построение статической характеристики термистора (R / T характеристика).

Зависимость сопротивления термисторов от температуры в интервале изменения температуры несколько десятков градусов аппроксимируется  экспоненциальной зависимостью:

RT = RN * exp [B (1 / T – 1 / TN)]     (1),

где:

- RT  - сопротивление термистора в Ом при температуре Т в К;

- RN  - сопротивление термистора в Ом при номинальной температуре ТN в К;

- В –  коэффициент температурной чувствительности, зависящий от свойств материала и температуры.

Значение В для температурного диапазона можно определить по соотношению [2]

B = [ (T1 * T2) / (T2 – T1)] * ln( R1 /  R2  )    (2),

где: R1 и R2 – сопротивления термистора соответственно при температуре T1 и T2.

Значение В для большинства термисторов с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) лежит в пределах 2000 …6000. Таким образом, для построения

R / T- характеристики по выражению (1),  необходимо определить значение В для заданного температурного диапазона, а для этого надо знать соответствующие сопротивления термистора.

Второй способ построения R / T- характеристики заключается в использовании нормализованных R / T- характеристик [2], которые фирмы производители прилагают к выпускаемым термисторам (см. таблицу 3). Обычно R / T –характеристики приводятся в таблицах  относительно температуры 25°  С (величина RT / R25). Для того, чтобы найти значение сопротивления при температуре  Т, необходимо вычислить

RT = (RT  /  R25) * R25     (3).

Если значение температуры  Т попадает в интервал ТХ  <  T <  TX+1, то для определения RT необходимо воспользоваться соотношением

RT = RTX * exp [((X /100)*(TX +273,15)2 * ((1/(T+273,15) – (1/TX +273,15))]     (4),

где:

RT – значение сопротивления при искомой температуре Т;

RTX - значение сопротивления начала интервала;

TX – температура в (С начала интервала;

Т – искомая температура в (С;

(X – температурный коэффициент сопротивления при температуре TX.

Постройте R / T –характеристику для заданного температурного диапазона, используя первый или второй способ.

- В соответствии с заданием выберите схему построения преобразователя и проведите его расчет. Параметры операционных усилителей приведены в таблице 4. Постройте выходную характеристику преобразователя UВЫХ  =  f (T() с учетом заданного диапазона выходного напряжения.

- Проведите расчет источника питания  преобразователя в соответствии с рекомендациями и методикой, изложенной в пункте 2.

- В соответствии с ГОСТ (ЕСКД) изобразите принципиальную электрическую схему  разработанного преобразователя  в формате А4. Схемы включения стабилизаторов и операционных усилителей приведены соответственно на рис. 7 и 8.

- Пояснительную записку следует  выполнить на листах формата А4, компьютерный набор: шрифт Times New  Roman, 12, интервал – 1,5. Вариант задания вклейте на первой странице (приложение 1).

Приложение 1.

Поместить на первой странице пояснительной записки.

Задание по курсовой работе (тема 1) по дисциплине «Электроника»

студенту ____    курса  Санкт-Петербургского государственного аграрного университета

_________________________________________________________  №__________________

(фамилия, имя, отчество)                                                        (шифр)

Спроектировать преобразователь температура - напряжение с использованием операционных усилителей.

Исходные данные для расчета:

тип термистора_______________________________;

диапазон измерения температуры (С:______________________;

диапазон выходного напряжения, В______________________;

тип операционного усилителя________________________;

особенности включения датчика_____________________________________________;

| «_______» _______________201__г. | _______________________________ |
| --- | --- |
|  | (подпись выдавшего задание) |

Исходные данные.                              Таблица 2.

| № | Тип термистора | Диапазон измерения температуры (С | Диапазон выходного напряжения, В | Тип операционного усилителя | Особенности включения датчика. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С621/4,7k/+ | - 30 …+ 30 | - 5…+5 | КР140УД8 | Удаленное расположение |
| 2 | С621/10k/+ | 0…57 | 0…5 | КР140УД7 | Стандартное расположение |
| 3 | С621/22k/+ | 0…28 | 0…10 | КР140УД14 | Заземленный корпус |
| 4 | М891/15k/+ | -15…+37 | - 5…+5 | КР140УД17 | Удаленное расположение |
| 5 | М891/33k/+ | -20… +45 | - 5…+5 | КР140УД20 | Стандартное расположение |
| 6 | М891/47k/+ | 0… 62 | 0…10 | КР140УД8 | Заземленный корпус |
| 7 | S869/10k/+40 | - 25…+55 | - 5…+5 | КР140УД14 | Стандартное расположение |
| 8 | Z10/10k/G | 0…100 | 0…5 | КР140УД8 | Удаленное расположение |
| 9 | М2020/5k/A1 | - 30…+7 | - 5…+5 | КР140УД7 | Стандартное расположение |

Параметры термисторов.                     Таблица 3.

С621 – для измерений и регулирования температуры. Серебрянно-палладиевые контактные поверхности.

| Температура окружающей среды | ТА | - 55 …+125 | (С |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная температура | ТН | 25 | (С |
| Максим. мощность рассеивания при 25°С | Р25 | 300 | мВт |
| Постоянная времени охлаждения | (С | 10 | с |

|  | Тип | Тип | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С621/4,7k/+ | С621/10k/+ | С621/22k/+ |
| T,(C | R25 =4,7кОм | R25 =10кОм | R25 =22кОм |
|  | В25/100=3520K | В25/100=3530K | В25/100=3560K |
|  | RT / R25 | (,%/K | RT / R25 | (,%/K | RT / R25 | (,%/K |
| -30 | 11,674 | 5,3 | 12,256 | 5,4 | 12,696 | 5,4 |
| -25 | 9,0124 | 5,1 | 9,4071 | 5,2 | 9,7251 | 5,2 |
| -20 | 7,0136 | 4,9 | 7,2862 | 5,0 | 7,5171 | 5,1 |
| -15 | 5.5001 | 4,8 | 5,6835 | 4,9 | 5,8353 | 4,9 |
| -10 | 4,3451 | 4,6 | 4,4698 | 4,7 | 4,5686 | 4,8 |
| -5 | 3,4569 | 4,5 | 3,5385 | 4,6 | 3,6050 | 4,7 |
| 0,0 | 2,7688 | 4,4 | 2,8222 | 4,5 | 2,8665 | 4,5 |
| 5 | 2,2321 | 4,2 | 2,2649 | 4,3 | 2,2907 | 4,4 |
| 10 | 1,8105 | 4,1 | 1,8300 | 4,2 | 1,8438 | 4,3 |
| 15 | 1,4773 | 4,0 | 1,4872 | 4,1 | 1,4920 | 4,1 |
| 20 | 1,2122 | 3,9 | 1,2161 | 4,0 | 1,2154 | 4,0 |
| 25 | 1,0000 | 3,8 | 1,0000 | 3,9 | 1,0000 | 3,9 |
| 30 | 0,82924 | 3,7 | 0,82677 | 3,8 | 0,82976 | 3,8 |
| 35 | 0,69105 | 3,6 | 0,68708 | 3,6 | 0,68635 | 3,7 |
| 40 | 0,57861 | 3,5 | 0,57401 | 3,5 | 0,57103 | 3,6 |
| 45 | 0,48666 | 3,4 | 0,48181 | 3,5 | 0,48015 | 3,5 |
| 50 | 0,41110 | 3,3 | 0,40638 | 3,4 | 0,40545 | 3,4 |
| 55 | 0,34872 | 3,3 | 0,34427 | 3,3 | 0,34170 | 3,3 |
| 60 | 0,29699 | 3,2 | 0,29296 | 3,2 | 0,28952 | 3,2 |
| 65 | 0,25390 | 3,1 | 0,25035 | 3,1 | 0,24714 | 3,1 |
| 70 | 0,21786 | 3,0 | 0,21478 | 3,0 | 0,21183 | 3,1 |
| 75 | 0,18759 | 3,0 | 0,18501 | 2,9 | 0,18194 | 3,0 |
| 80 | 0,16208 | 2,9 | 0,15995 | 2,9 | 0,15680 | 2,9 |
| 85 | 0,14050 | 2,8 | 0,13881 | 2,8 | 0,13592 | 2,8 |
| 90 | 0,12217 | 2,8 | 0,12088 | 2,7 | 0,11822 | 2,8 |
| 95 | 0,10656 | 2,7 | 0,10563 | 2,7 | 0,10340 | 2,7 |
| 100 | 0,093213 | 2,6 | 0,093597 | 2,6 | 0,090741 | 2,6 |
| 105 | 0,081767 | 2,6 | 0,081442 | 2,5 | 0,079642 | 2,6 |

М891 – термисторы дисковые  для измерений и регулирования температуры.

| Температура окружающей среды | ТА | - 55 …+125 | °С |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная температура | ТН | 25 | °С |
| Максим. мощность рассеивания при 25°С | Р25 | 200 | мВт |
| Постоянная времени охлаждения | (С | 12 | с |

|  | Тип | Тип | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М891/15k/+ | М891/33k/+ | М891/47k/+ |
| T,(C | R25 =15кОм | R25 =33кОм | R25 =47кОм |
|  | В25/100=4100K | В25/100=4300K | В25/100=4250K |
|  | RT / R25 | (,%/K | RT / R25 | (,%/K | RT / R25 | (,%/K |
| -30 | 17,787 | 6,3 | 21,567 | 6,6 | 19,615 | 6,4 |
| -25 | 13,083 | 6,1 | 15,641 | 6,3 | 14,365 | 6,2 |
| -20 | 9,7251 | 5,8 | 11,466 | 6,2 | 10,629 | 6,0 |
| -15 | 7,3160 | 5,6 | 8,4510 | 6,0 | 7,9249 | 5,8 |
| -10 | 5,5545 | 5,4 | 6,2927 | 5,9 | 5,9641 | 5,6 |
| -5 | 4,2531 | 5,3 | 4,7077 | 5,7 | 4,5098 | 5,5 |
| 0,0 | 3,2836 | 5,1 | 3,5563 | 5,5 | 3,4405 | 5,3 |
| 5 | 2,5512 | 5,0 | 2,7119 | 5,3 | 2,6434 | 5,1 |
| 10 | 1,9973 | 4,8 | 2,0860 | 5,1 | 2,0475 | 5,0 |
| 15 | 1,5738 | 4,7 | 1,6204 | 5,0 | 1,6005 | 4,9 |
| 20 | 1,2488 | 4,5 | 1,2683 | 4,8 | 1,2600 | 4,7 |
| 25 | 1,0000 | 4,5 | 1,0000 | 4,7 | 1,0000 | 4,6 |
| 30 | 0,80080 | 4,3 | 0,79420 | 4,6 | 0,79511 | 4,5 |
| 35 | 0,64733 | 4,2 | 0,63268 | 4,5 | 0,63773 | 4,4 |
| 40 | 0,52628 | 4,0 | 0,50740 | 4,3 | 0,51454 | 4,2 |
| 45 | 0,43263 | 3,9 | 0,41026 | 4,2 | 0,41764 | 4,1 |
| 50 | 0,35708 | 3,9 | 0,33363 | 4,1 | 0,34080 | 4,0 |
| 55 | 0,29406 | 3,8 | 0,27243 | 4,0 | 0,27970 | 3,9 |
| 60 | 0,24342 | 3,7 | 0,22370 | 3,9 | 0,23063 | 3,8 |
| 65 | 0,20278 | 3,6 | 0,18459 | 3,8 | 0,19082 | 3,7 |
| 70 | 0,16964 | 3,5 | 0,15305 | 3,7 | 0,15857 | 3,6 |
| 75 | 0,14257 | 3,4 | 0,12755 | 3,6 | 0,13242 | 3,6 |
| 80 | 0,12028 | 3,4 | 0,10677 | 3,5 | 0,11104 | 3,5 |
| 85 | 0,10196 | 3,3 | 0,089928 | 3,4 | 0,093483 | 3,4 |
| 90 | 0,086757 | 3,3 | 0,076068 | 3,3 | 0,079004 | 3,3 |
| 95 | 0,073804 | 3,2 | 0,064524 | 3,3 | 0,066980 | 3,2 |
| 100 | 0,062974 | 3,0 | 0,054941 | 3,2 | 0,056982 | 3,2 |
| 105 | 0,054276 | 2,9 | 0,047003 | 3,1 | 0,048754 | 3,1 |

S869 – герметизированные эпоксидной смолой миниатюрные сенсоры для прецизионных  измерений в системах воздушного кондиционирования, автомобильной и промышленной электроники.

Z10 – датчики для паровых котлов, систем нагрева и температурных измерений в жидкостях. Стальной корпус с опрессованной базовой частью из пластика.

М2020 – датчики для температурных измерений в рефрижераторах, морозильных камерах, системах воздушного кондиционирования.

| Тип |  | S869 | Z10 | М2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура окружающей среды | ТА | - 55 …+155 | - 25 …+100 | - 40 …+100 | (С |
| Номинальная температура | ТН | 25 | 25 | 0 | (С |
| Максим. мощность рассеивания при 25(С | Р25 | 60 | 100 | 100 | мВт |
| Постоянная времени охлаждения | (С | 15 | 2,5 | 50 | с |

|  | Тип | Тип | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S869/10k/+40 | Z10/10k/G | М2020/5k/A1 |
| T,(C | R25 =10кОм | R25 =10кОм | R25 =5кОм |
|  | В25/100=3988K | В25/100=3920K | В25/100=3980K |
|  | RT / R25 | (,%/K | RT / R25 | (,%/K | RT / R25 | (,%/K |
| -30 | 17,70 | 6,2 |  |  | 17,753 | 6,3 |
| -25 | 13,04 | 6,0 | 12,621 | 5,9 | 13,067 | 6,0 |
| -20 | 9,707 | 5,8 | 9,4515 | 5,8 | 9,7228 | 5,8 |
| -15 | 7,293 | 5,6 | 7,1273 | 5,6 | 7,3006 | 5,6 |
| -10 | 5,533 | 5,5 | 5,4270 | 5,5 | 5,5361 | 5,5 |
| -5 | 4,232 | 5,3 | 4,1522 | 5,3 | 4,2332 | 5,3 |
| 0,0 | 3,265 | 5,1 | 3,2063 | 5,1 | 3,2660 | 5,1 |
| 5 | 2,539 | 5,0 | 2,5019 | 4,9 | 2,5392 | 5,0 |
| 10 | 1,990 | 4,8 | 1,9679 | 4,7 | 1,9902 | 4,8 |
| 15 | 1,571 | 4,7 | 1,5623 | 4,6 | 1,5709 | 4,7 |
| 20 | 1,249 | 4,5 | 1,2488 | 4,5 | 1,2492 | 4,5 |
| 25 | 1,0000 | 4,4 | 1,0000 | 4,3 | 1,0000 | 4,4 |
| 30 | 0,8057 | 4,3 | 0,81105 | 4,2 | 0,80575 | 4,3 |
| 35 | 0,6531 | 4,1 | 0,65930 | 4,1 | 0,65326 | 4,1 |
| 40 | 0,5327 | 4,0 | 0,53922 | 4,0 | 0,53290 | 4,0 |
| 45 | 0,4369 | 3,9 | 0,44345 | 3,9 | 0,43715 | 3,9 |
| 50 | 0,3603 | 3,8 | 0,36674 | 3,7 | 0,36064 | 3,8 |
| 55 | 0,2986 | 3,7 | 0,30513 | 3,6 | 0,29908 | 3,7 |
| 60 | 0,2488 | 3,6 | 0,25514 | 3,5 | 0,24932 | 3,6 |
| 65 | 0,2083 | 3,5 | 0,21457 | 3,4 | 0,20886 | 3,5 |
| 70 | 0,1752 | 3,4 | 0,18131 | 3,4 | 0,17578 | 3,4 |
| 75 | 0,1481 | 3,3 | 0,15360 | 3,3 | 0,14863 | 3,3 |
| 80 | 0,1258 | 3,2 | 0,13064 | 3,2 | 0,12621 | 3,2 |
| 85 | 0,1072 | 3,2 | 0,11156 | 3,1 | 0,10763 | 3,1 |
| 90 | 0,09177 | 3,1 | 0,095606 | 3,0 | 0,092159 | 3,1 |
| 95 | 0,07885 | 3,0 | 0,082347 | 3,0 | 0,079225 | 3,0 |
| 100 | 0,06800 | 2,9 | 0,071180 | 2,9 | 0,068356 | 2,9 |
| 105 | 0,05886 | 2,9 |  |  |  |  |

Параметры операционных усилителей.                          Таблица 4.

|  | КР140УД7 | КР140УД8 | КР140УД14 | КР140УД17 | КР140УД20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В | ((5…20) | (15 | ((5…20) | ((3…18) | ((5…20) |
| Коэффициент усиления | 50*103 | 30*103 | 50*103 | 150*103 | 25*103 |
| Входной ток, нА | 200 | 0,2 | 5 | 10 | 100 |
| Выходной ток, mA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ток потребления, mA | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 3,5 |
| Частота среза, мГц | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| Сопротивление нагрузки не менее, кОм | 1…2 | 2 | 1 | 2 | 1 |

Тема  2.

Расчет усилительного каскада на биполярном транзисторе.

Задачей данного варианта курсовой работы является овладение методикой расчета усилительного каскада по схеме с общим эмиттером на биполярном транзисторе по постоянному и переменному току с учетом температурной стабилизации усилительного каскада. Принцип работы и схемы построения усилительных каскадов изложены в литературе [5], [6], а методика и порядок расчета приведены в [7].  Параметры заданного типа транзистора и бланк индивидуального задания (номер варианта) приведены соответственно в приложениях 2 и 3.

Требования к оформлению:

1. Пояснительная записка должна быть выполнена на листах формата А4, компьютерный набор: шрифт Times New  Roman, 12, интервал – 1,5.

2. Бланк индивидуального задания необходимо поместить на первой странице пояснительной записки.

3. Схемы и графики должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ  и ЕСКД.

Литература.

1. Р. Кофлин, Ф. Дрискол. Операционные усилители и линейные интегральные схемы. Издательство «Мир», М., 1979.

2. Библиотека электронных компонентов. №5. Термисторы фирмы Siemens и Matsushita. Додека, 1999.

3. Б. И.  Горошков, А. Б. Горошков. Электронная техника. М. «Академия», 2008 г.

4. И.И. Сидоров. Малогабаритные трансформаторы и дроссели.

5. Л.А. Пигарев. Конспект лекций по дисциплине «Электроника» при подготовке

бакалавра по направлению 110800.62 – «Агроинженерия»,  (заочная форма обучения).

6. Ю.С. Забродин. Промышленная электроника. «Высшая школа», М., 1982.

7. Электроника. Методические указания по изучению дисциплины и задание для контрольной работы (студентам заочникам). М., 1985.

Приложение 2.1.

Параметры биполярных транзисторов и их входные и выходные характеристики

ГТ308Б

Транзистор сплавно-диффузионного типа, проводимость р-n-р.

Обратный ток коллектора при температуре Т0 °К  Iко = 5 мкА.

Постоянная времени цепи обратной связи на предельной высокой частоте τк = 400 пс =

400 10–12 с.

Емкость коллекторного перехода Ск = 8 пФ = 8 10–12 Ф.

Предельный режим.

UКЭ – постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В…………………15

IК – постоянный ток коллектора, мА……………………………………50

PК – постоянная мощность, рассеиваемая на коллекторе, мВт………..150

fhэ – предельная частота, мГц…………………………………………….20

Приложение 2.2.

КТ340Б

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный, проводимость n - р- n.

Обратный ток коллектора при температуре Т0 °К  Iко = 1 мкА.

Постоянная времени цепи обратной связи на предельной высокой частоте τк =60 пс =

60 10–12 с.

Емкость коллекторного перехода Ск = 7 пФ = 7 10–12 Ф.

Предельный режим.

UКЭ – постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В…………………20

IК – постоянный ток коллектора, мА……………………………………50

PК – постоянная мощность, рассеиваемая на коллекторе, мВт………..150

fhэ – предельная частота, мГц…………………………………………….100

Приложение 2.3.

КТ315Г

Транзистор кремниевый планарно-эпитаксиальный, проводимость  n -р- n.

Обратный ток коллектора при температуре Т0 °К  Iко = 0,5 мкА.

Постоянная времени цепи обратной связи на предельной высокой частоте τк = 500 пс =

500 10–12 с.

Емкость коллекторного перехода Ск = 7 пФ = 7 10–12 Ф.

Предельный режим.

UКЭ – постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В…………………35

IК – постоянный ток коллектора, мА……………………………………100

PК – постоянная мощность, рассеиваемая на коллекторе, мВт………..150

fhэ – предельная частота, мГц…………………………………………….100

Приложение 2.4.

КТ361Б

Транзистор кремниевый планарно-эпитаксиальный,  проводимость  р- n-р.

Обратный ток коллектора при температуре Т0 °К  Iко = 1 мкА.

Постоянная времени цепи обратной связи на предельной высокой частоте τк = 500 пс =

500 10–12 с.

Емкость коллекторного перехода Ск = 9 пФ = 9 10–12 Ф.

Предельный режим.

UКЭ – постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В…………………25

IК – постоянный ток коллектора, мА……………………………………50

PК – постоянная мощность, рассеиваемая на коллекторе, мВт………..150

fhэ – предельная частота, мГц…………………………………………….100

Приложение 2.5

Приложение 3.

Поместить на первой странице пояснительной записки.

Задание по курсовой работе (тема 2) по дисциплине «Электроника»

студенту ____    курса  Санкт-Петербургского государственного аграрного университета

_________________________________________________________  №__________________

(фамилия, имя, отчество)                                                        (шифр)

Провести расчет однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером (см. рис. 1 методических указаний).

Исходные данные для расчета:

тип транзистора ________________;

амплитуда напряжения на входе каскада Uвхк  = _______ В;

сопротивление источника сигнала RГ  = _______кОм;

сопротивление нагрузки RН  = _______кОм;

нижнее значение усиливаемой полосы частот fН  = _______ Гц;

допустимые частотные искажения МН = МВ = _______;

минимальная рабочая температура Т° Кмин  ______°К;

максимальная рабочая температура Т° Кмак ______°К;

напряжение источника питания ЕК  = ______В;

относительное отклонение тока коллектора ∆IK / IK  = _______.

| «_______» _______________2013г. | _______________________________ |
| --- | --- |
|  | (подпись выдавшего задание) |

# Text boxes

U1

ДУ

Рис.1.

UВЫХ

Схема дифференциального усилителя

–Е

+Е

R1

R2

R3

UМ

t

U2

DAA

Rt

Рис. 2.

RL

RL

+Е

R1

R2

R3

Rt

UМ

t

–Е

U2

U1

UВЫХ

Схема дифференциального усилителя

ДУ

DAA

RБ + dR

R1

UВЫХ

R2

R*

t

Е

DA1

Рис. 3.

Рис. 4.

RБ + dR

R1

UВЫХ

R2

R*

DA1

t

Е

10кОм

10кОм

10кОм

+ UП

– UП

+ UП

– UП

Е

R3

R2

R1

DA1

Рис. 5.

Рис. 6.

–UВХ

VD1– VD4

DA1

C1

C2

–

+

–

+

~ u1

TV1

+UВХ

–UВЫХ

+UВЫХ

U2

14

15

6

13

11

17

8

+UВХ

–UВХ

Общ.

Общ.

+UВЫХ

–UВЫХ

С3

С4

КР142ЕН6А-Г

С3=С4=0,1мкФ

Рис. 7. Схемы включения интегральных стабилизаторов напряжения

+ UП

– UП

7

4

2

3

6

К140УД7, 14, 17

+ UП

– UП

8

5

3

4

7

К140УД8

К140УД20

+ UП

– UП

3

4

1

2

12

9

7

6

10

Рис. 8.

+ UП

Uкэ = -5В

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0

0,1

0,2

0,3

0,4

Iб , мА

Uбэ , В

Uкэ = 0В

0,7

Iб =0,8 мА

0,6

0,4

0,2

Uкэ , В

2

4

6

8

Iк , мА

20

40

60

0

10

Uкэ = 5В

Uкэ = 0В

Iб , мА

Uбэ , В

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,30

0

0,3

0,4

0,6

0,7

0,35

Iб = 0

Uкэ , В

2

4

6

8

10

Iк , мА

10

20

30

0

40

Iб , мА

Uбэ , В

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0

0,2

0,6

0,8

Uкэ = 0В, +25°С

0,4

∆Iб = 0,05 мА

Uкэ , В

5

10

15

20

25

Iк , мА

20

40

60

0

80

80

0

60

40

20

Iк , мА

25

20

15

10

5

Uкэ , В

∆Iб = 0,05 мА

Iб , мА

Uбэ , В

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0

0,2

0,6

0,8

0,4

1,2

Uкэ = 0В, +25°С

h21Э (Т0 )

h21Э (Т )

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

0,9

0,7

0,5

308

328

348

288

268

248

T º K = 273 + t º C

Нормализованная зависимость параметра h21Э от температуры для транзисторов, приведенных в приложении 2.1 – 2.4

UВХ

UВЫХ

1

2

2

3

78L05, 79L05

Uкэ =5В

Uкэ =5В

Iб = 0

∆Iб = 0,05 мА

Iб = 0