Федеральное агентство связи

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

Межрегиональный центр переподготовки специалистов

Лабораторная работа

# По дисциплине: Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах

Выполнил:  .

Группа:

Проверил: Горлов Николай Ильич

Новосибирск, 2012 г

Цель работы:

Изучить:

- теоретические основы метода обратного рассеяния;

- особенности измерений по методу обратного рассеяния.

Получить практические навыки  идентификации параметров оптических кабелей по рефлектограммам.

Программа Лабораторной работы:

- По рефлектограммам при трех длительностях зондирующего импульса определить общие потери оптического кабеля.

- По рефлектограммам при трех длительностях зондирующего импульса определить поглощение километрические (погонные) потери волоконного световода.

- Промоделировать влияние потерь рассеяния на крутизну спадания рефлектограммы, зарисовать рефлектограммы при трех значениях потерь рассеяния.

- Промоделировать влияние километрических потерь на крутизну спадания рефлектограммы, зарисовать рефлектограммы при трех значениях километрических потерь.

- Промоделировать влияние длительности зондирующего импульса  на крутизну спадания рефлектограммы, зарисовать рефлектограммы при трех длительности зондирующего импульса.

- Промоделировать влияние мощности зондирующего импульса  на крутизну спадания рефлектограммы, зарисовать рефлектограммы при трех значениях мощности зондирующего импульса.

##### Подготовка к выполнению Лабораторной работы:

К выполнению лабораторной работы допускаются студенты только после самостоятельной подготовки, которая проводится заблаговременно, а не в часы лабораторных занятий. В процессе подготовки студент должен:

Детально изучить вопросы измерений на ВОЛП  методом обратного рассеяния.

Изучить импульсные методы проведения измерений и оценки погрешности полученных результатов.

Знать программу и порядок выполнения лабораторной работы.

Сделать заготовку отчета по лабораторной работе (каждый студент индивидуально) в соответствии с требованиями раздела 6 настоящих методических указаний и объемом лабораторного задания. Заготовка должна обязательно содержать наименование лабораторной работы, формулировку цели работы, программу работы.

Ответить на контрольные вопросы и решить задачи. Ответы на задачи фиксируются в заготовке отчета в виде сводной таблицы по всем задачам