ЗАДАНИЕ НА РГР №1 ПО ПРИКЛАДНОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ.

Трехфазный генератор с несимметричной системой синусоидальных фазных напряжений (ĖА, ĖВ, ĖС) питает асинхронный двигатель и статическую нагрузку, соединенную в схемы      или      , с элементами R, L, С. (Рис. № 4 – 1 … № 4 – 20).

Значения фазных ЭДС генератора, частоты тока (f), параметров элементов схем (R, L, С) и сопротивлений асинхронного двигателя токам прямой и обратной последовательностей (Z1, Z2) приведены в таблице № 4 – 1. Определить:

- Ток во всех элементах всех фаз схемы статической  нагрузки, двигателя, генератора.

- Определить полную, активную и реактивную мощности, отдаваемые    генератором в цепь.

- Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений цепи.

- Построить векторную диаграмму токов и напряжений систем симметричных составляющих.

МЕТОДИЧЕКИЕ УКАЗАНИЯ.

- Расчет выполнить символическим методом.

- Сопротивления обмоток генератора принять равным нулю.

- Для вариантов, в которых нагрузка соединена треугольником, рекомендуется при расчете преобразовать ее в звезду.

- Значения токов, потребляемых асинхронным двигателем, определять методом симметричных составляющих.

| Вариант | Рисунок | ĖА, В | ĖВ, В | ĖС, В | f, Гц | R1, Ом | L1, Гн | C1, мкФ | R2, Ом | L2, Гн | C2, мкФ | Z1, Ом | Z2, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | 4.4 | 75е-j60 | 100еj10 | 100еj80 | 150 | 91,9 | 0,015 | 55 | 17,32 | 0,022 | 30 | 14+j9 | 68+j70 |

# Text boxes

ĖС

С1

Z1

Z2

ĖВ

R1

R1

R2

R2

L1

L1

С1

L2

L2

С2

ĖА

4 – 4