# 4. Блок контроля освоения дисциплины

# 4.1. Задание на контрольную работу и методические указания к ее выполнению

4.1.1.  Задание на контрольную работу

Для закрепления полученных знаний предусмотрено выполнение одной контрольной работы. Она содержит одну задачу, составленную по содержанию основных разделов дисциплины.

Вариант задачи определяется по двум последним цифрам шифра зачетной книжки студента (см. табл. 1).

Контрольные работы оформляются на листах А4 в скоросшивателе. Студенты заочной формы обучения с элементами дистанционных образова-тельных технологий выполняют работы в электронном виде. Содержание работы должно соответствовать требованиям, приведенным в конце указаний к ее выполнению.

4.1.2. Методические указания к выполнению контрольной работы

Контрольная работа

В соответствии с вариантом задания сформировать исходные данные для конструирования машины постоянного тока и выполнить эскиз машины постоянного тока с помощью автоматизированной системы конструирования. 	Исходные данные представить в виде таблицы по форме.

Методические указания к выполнению контрольной работы

Конструктивная схема двигателя постоянного тока подробно рассмат-ривалась  при  изучении  дисциплины « Инженерное проектирование и САПР электрических машин». Cтуденту необходимо составить  банк данных размеров и форм элементов конструкции для дальнейшего конструирования на ЭВМ. Оформление контрольной работы приведено в рабочей тетради 2, которая размещена на сайте университета. Примеры эскизов магнитной системы и паза ротора  машины постоянного тока (МПТ) приведены в приложениях В и Г.

Таблица 1

| № варианта | Номинальная мощность,кВт | Напряжение,В | Частота вращения, об/мин | Прототип | № варианта | Номинальная мощность,кВт | Напряжение,В | Частота вращения, об/мин | Прототип | № варианта | Номинальная мощность,кВт | Напряжение,В | Частота вращения, об/мин | Прототип | № варианта | Номинальная мощность,кВт | Напряжение,В | Частота вращения, об/мин | Прототип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | 110 | 750 | П81 | 17 | 32 | 110 | 1000 | П91 | 33 | 42 | 220 | 750 | П101 | 49 | 75 | 440 | 750 | П111 |
| 2 | 19 | 110 | 1000 | П81 | 18 | 25 | 220 | 750 | П91 | 34 | 55 | 220 | 1000 | П101 | 50 | 95 | 440 | 1000 | П111 |
| 3 | 32 | 110 | 1500 | П81 | 19 | 32 | 220 | 1000 | П91 | 35 | 21 | 115 | 1450 | П72 | 51 | 160 | 440 | 1500 | П111 |
| 4 | 14 | 220 | 750 | П81 | 20 | 19 | 110 | 1500 | П71 | 36 | 42 | 440 | 750 | П101 | 52 | 85 | 220 | 750 | П112 |
| 5 | 19 | 220 | 1000 | П81 | 21 | 22 | 440 | 750 | П91 | 37 | 55 | 440 | 1000 | П101 | 53 | 125 | 220 | 1000 | П112 |
| 6 | 11 | 220 | 1000 | П71 | 22 | 32 | 440 | 1000 | П91 | 38 | 100 | 440 | 1500 | П101 | 54 | 16 | 115 | 1450 | П71 |
| 7 | 19 | 440 | 1000 | П81 | 23 | 55 | 440 | 1500 | П91 | 39 | 55 | 110 | 750 | П102 | 55 | 85 | 440 | 750 | П112 |
| 8 | 32 | 440 | 1500 | П81 | 24 | 32 | 110 | 750 | П92 | 40 | 55 | 220 | 750 | П102 | 56 | 125 | 440 | 1000 | П112 |
| 9 | 19 | 110 | 750 | П82 | 25 | 32 | 220 | 750 | П92 | 41 | 75 | 220 | 1000 | П102 | 57 | 180 | 440 | 1500 | П112 |
| 10 | 25 | 110 | 1000 | П82 | 26 | 42 | 220 | 1000 | П92 | 42 | 14 | 110 | 1000 | П72 | 58 | 21 | 230 | 1450 | П72 |
| 11 | 19 | 220 | 750 | П82 | 27 | 25 | 110 | 1500 | П72 | 43 | 55 | 440 | 750 | П102 | 59 | 19 | 115 | 980 | П81 |
| 12 | 25 | 220 | 1000 | П82 | 28 | 32 | 440 | 750 | П92 | 44 | 75 | 440 | 1000 | П102 | 60 | 27 | 115 | 1450 | П81 |
| 13 | 11 | 110 | 1000 | П71 | 29 | 42 | 440 | 1000 | П92 | 45 | 125 | 440 | 1500 | П102 | 61 | 19 | 230 | 980 | П81 |
| 14 | 25 | 440 | 1000 | П82 | 30 | 75 | 440 | 1500 | П92 | 46 | 75 | 220 | 750 | П111 | 62 | 27 | 230 | 1450 | П81 |
| 15 | 42 | 440 | 1500 | П82 | 31 | 42 | 110 | 750 | П101 | 47 | 100 | 220 | 1000 | П111 | 63 | 27 | 460 | 1450 | П81 |
| 16 | 25 | 110 | 750 | П91 | 32 | 55 | 110 | 1000 | П101 | 48 | 16 | 230 | 1450 | П71 | 64 | 25 | 115 | 980 | П82 |
| Окончание табл. 1 |
| № варианта | Номинальная мощность,кВт | Напряжение,В | Частота вращения, об/мин | Прототип | № варианта | Номинальная мощность,кВт | Напряжение,В | Частота вращения, об/мин | Прототип | № варианта | Номинальная мощность,кВт | Напряжение,В | Частота вращения, об/мин | Прототип | № варианта | Номинальная мощность,кВт | Напряжение,В | Частота вращения, об/мин | Прототип |
| 65 | 35 | 115 | 1450 | П82 | 74 | 32 | 460 | 980 | П91 | 83 | 55 | 230 | 980 | П101 | 92 | 90 | 115 | 980 | П111 |
| 66 | 25 | 230 | 980 | П82 | 75 | 50 | 460 | 1450 | П91 | 84 | 90 | 230 | 1450 | П101 | 93 | 90 | 230 | 980 | П111 |
| 67 | 35 | 230 | 1450 | П82 | 76 | 42 | 115 | 980 | П92 | 85 | 55 | 460 | 980 | П101 | 94 | 11 | 220 | 750 | П72 |
| 68 | 25 | 460 | 980 | П82 | 77 | 42 | 230 | 980 | П92 | 86 | 90 | 460 | 1450 | П101 | 95 | 90 | 460 | 980 | П111 |
| 69 | 35 | 460 | 1450 | П82 | 78 | 70 | 230 | 1450 | П92 | 87 | 70 | 115 | 980 | П102 | 96 | 145 | 460 | 1450 | П111 |
| 70 | 32 | 230 | 980 | П91 | 79 | 42 | 460 | 980 | П92 | 88 | 70 | 230 | 980 | П102 | 97 | 115 | 230 | 980 | П112 |
| 71 | 50 | 230 | 1450 | П91 | 80 | 65 | 460 | 1450 | П92 | 89 | 110 | 230 | 1450 | П102 | 98 | 190 | 230 | 1450 | П112 |
| 72 | 32 | 230 | 980 | П91 | 81 | 55 | 115 | 980 | П101 | 90 | 65 | 460 | 980 | П102 | 99 | 110 | 460 | 980 | П112 |
| 73 | 50 | 230 | 1450 | П91 | 82 | 85 | 115 | 1450 | П101 | 91 | 110 | 460 | 1450 | П102 | 100 | 170 | 460 | 1450 | П112 |

После формирования исходных данных рекомендуется выполнить эскизы магнитопровода и паза якоря с помощью автоматизированной системы конструирования. Методы выполнения графических моделей приведены в методических указаниях к практическим занятиям или в [7].

Форма

| Геометрические размеры магнитопроводов, мм |
| --- |
| Наружный диаметр статора |  |
| Внутренний диаметр статора |  |
| Наружный диаметр ротора |  |
| Внутренний диаметр ротора |  |
| Геометрические размеры полюса, мм |
| Ширина междуполюсного окна: у расточки у основания |  |
| Ширина полюсной дуги |  |
| Высота полюса |  |
| Высота полюсного наконечника |  |
| Геометрические размеры пазов ротора, мм |
| Ширина паза у расточки |  |
| Ширина паза у основания |  |
| Ширина шлица |  |
| Высота шлица |  |
| Общая высота паза |  |
| Дополнительные сведения |
| Форма паза ротора |  |
| Число пазов ротора |  |
| Число пар полюсов |  |
| Число аксиальных каналов |  |
| Диаметр аксиального канала |  |

Содержание контрольной работы:

- титульный лист;

- общие положения;

- исходные данные;

- эскизы магнитопровода и паза якоря, выполненные с помощью ЭВМ;

- библиографический список.

# 5.2.  Рабочая тетрадь 2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАОЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Энергетический институт

Кафедра электротехники и электромеханики

Специальность: 140601.65 - электромеханика

Дисциплина: " Автоматизация конструирования и технологической подготовки производства "

К О Н Т Р О Л Ь Н А Я     Р А Б О Т А

Курс ____

Форма обучения ______________________________

(заочная или очно-заочная)

Фамилия И.О. студента ______________________________________

Шифр ______________________

Дата выполнения работы ___________________

Руководитель работы ____________________     Подпись ______________

( Фамилия И.О.)

Дата защиты работы ___________________

Санкт-Петербург

20__ г.

1. Общие положения

Краткое описание используемого программного обеспечения при конструировании магнитопровода машины постоянного тока.

2. Исходные данные

Исходные данные для построения эскиза машины постоянного тока представлены в табл. 1.

Таблица 1

| Геометрические размеры магнитопроводов, мм |
| --- |
| Наружный диаметр статора |  |
| Внутренний диаметр статора |  |
| Наружный диаметр ротора |  |
| Внутренний диаметр ротора |  |
| Геометрические размеры полюса, мм |
| Ширина междуполюсного окна: у расточки у основания |  |
| Ширина полюсной дуги |  |
| Высота полюса |  |
| Высота полюсного наконечника |  |
| Геометрические размеры пазов ротора, мм |
| Ширина паза у расточки |  |
| Ширина паза у основания |  |
| Ширина шлица |  |
| Высота шлица |  |
| Общая высота паза |  |
| Дополнительные сведения |
| Форма паза ротора |  |
| Число пазов ротора |  |
| Число пар полюсов |  |
| Число аксиальных каналов |  |
| Диаметр аксиального канала |  |

Эскизы магнитопровода машины постоянного тока, выполненные с по-мощью ЭВМ, представлены в приложении.

- Библиографический список

1.

2.

3.

Содержание

# Приложение В. Эскиз магнитной системы МПТ типа П-92

# Приложение Г. Эскиз паза ротора МПТ типа П-92

# Text boxes

75

76