Федеральное агентство связи

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

Межрегиональный центр переподготовки специалистов

# Контрольная работа №1

# По дисциплине: Спутниковые и радиорелейные системы передачи

Выполнил:

Группа:

Вариант: 25

Проверил: Маглицкий Б. Н.

Новосибирск, 2014 г.

Контрольная работа по дисциплине “Спутниковые и радиорелейные системы передачи”

Контрольная работа выполняется только теми студентами, которые в колледже не изучали данную дисциплину. И в индивидуальном плане которых, в разделе "Форма итогового контроля", указано ее выполнение. В соответствии с учебным планом студенты выполняют контрольную работу. Она посвящена составлению плана распределения рабочих частот многоствольной РРЛ, определению параметров передатчика и приёмника, расчёту мощности шумов в канале ТЧ. Варианты заданий выбираются в соответствии с последней цифрой пароля. Работы, выполненные без соответствия с паролем, не проверяются и не зачитываются.

1. Объём выполнения задания

  - Разработка плана распределения частот

Составить 2-х частотный план распределения рабочих частот согласно заданию (табл.1). Указать его достоинства и недостатки, определить частоту сдвига.

Таблица 1- Варианты задания

| Последняя цифра пароля | 5 |
| --- | --- |
| Центральная частота , ГГц | 7 |
| Шаг сетки частот, МГц | 14 |
| Число стволов | 10 |
| Разнос частот между ближайшими частотами приёма и передачи, МГц | 70 |
| Количество промежуточных станций | 2 |

  - Расчёт мощности шумов в канале ТЧ

  - Для заданной РРЛ выбрать эталонную цепь, определить число узловых и промежуточных станций и протяжённости пролётов.

  - Рассчитать общую мощность шумов и допустимую мощность тепловых шумов на выходе канала ТЧ РРЛ.

  - Рассчитать затухание сигнала на одном пролёте и определить необходимую мощность сигнала на выходе передатчика.

  - Рассчитать минимально-допустимый множитель ослабления и допустимую глубину замираний на одном пролёте РРЛ

  - Рассчитать мощность переходных шумов групповых и высокочастотных трактов РРЛ и шумы антенно-фидерных трактов.

  - Рассчитать полную мощность шумов в канале ТЧ и проверить её соответствие рекомендациям МСЭ-Р.

Примечание. При выполнении работы считать, что предыскажения отсутствуют. Варианты задания выбираются по таблице 2.

Таблица 2- Варианты задания

| NN п/п | Последние две цифры пароля | N | L, км | K | , см | G, дБ | fK, кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 05 | 25 | 45 | 65 | 85 | 960 | 1400 | 5 | 7,5 | 33 | 200 |

Примечание: Во всех вариантах задания заданы протяженности

линий для магистральных РРЛ.

Таблица 2 - Продолжение

| NN п/п | Pсвх, мкВт | r1=r2= =ri* 10-2 | K2k×10-3 | K3k×10-4 | 2k×10-16 | 3k×10-23 | nш, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 13 | 3,4 | 0,52 | 0,09 | 0,13 | 0,12 | 7 |

Примечание. Коэффициент полезного действия всех фидеров принять равным η=0,707.

В таблице 2 приняты следующие условные обозначения:

N – число каналов ТЧ,

L – протяжённость РРЛ,

К – число пролётов в секции,

λ– длина волны передатчика,

G – коэффициент усиления антенн,

ΔfK – эффективная девиация частоты на канал,

PСВХ – мощность сигнала на входе приёмника,

K2k – коэффициент нелинейных искажений по второй гармонике,

K3k - коэффициент нелинейных искажений по третьей гармонике,

– коэффициент разложения характеристики ГВЗ по второй степени расстройки,

– коэффициент разложения характеристики ГВЗ по третьей степени расстройки,

r – коэффициент отражения от неоднородностей в антенно-волноводном тракте,

nш – коэффициент шума приёмника.

1.1 Разработка плана распределения частот

Исходные данные:

Число стволов – 10;

Центральная частота – 7 ГГц;

Шаг сетки частот - 14 МГц;

Число промежуточных станций – 2;

Разнос частот между ближайшими частотами приёма и передачи – 70 МГц.

Предположим, что первая станция типа НВ (частоты приема ниже частоты передачи) [1,2]. План распределения частот приёма и передачи для 10-ти стволов и 2-х промежуточных станций приведён на рисунке 1.

Задачу определения частот решаем в следующей последовательности:

- Зная шаг сетки частот и разнос частот между ближайшими частотами приёма и передачи, записываем формулу для частот в верхней половине диапазона:

.

Расчётные значения частот стволов приведены в таблице 4.

- Записываем формулу для частот в нижней половине диапазона,

ориентируясь на исходные данные:

.

Находим все частоты fn (таблица 4).

- Определяем частоту сдвига (разница частот приема и передачи

в одном стволе):

.

Рисунок 1 - План распределения частот приёма и передачи для 10-ти стволов и 2-х промежуточных станций

Таблица 4 - Результаты расчета частот приема и передачи

| f1’ | f2’ | f3’ | f4’ | f5’ | f6’ | f7’ | f8’ | f9’ | f10’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 839 | 6 853 | 6 867 | 6 881 | 6 895 | 6 909 | 6 923 | 6 937 | 6 951 | 6 965 |
| f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 |
| 7 035 | 7 049 | 7 063 | 7 077 | 7 091 | 7 105 | 7 119 | 7 133 | 7 147 | 7 161 |

При двухчастотной системе на ПРС и У PC для приема с противоположных направлений обязательно должна быть взята одинаковая частота. Поэтому антенна будет принимать радиоволны на частотах с двух направлений: главного и обратного . Радиоволна, приходящая с обратного направления , создает помеху. Степень ослабления этой помехи антенной зависит от защитных свойств антенны. Если антенна ослабляет волну обратного направления не менее, чем на 65 дБ по сравнению с волной, приходящей с главного направления, то такую антенну можно использовать при двухчастотной системе. Двухчастотная система имеет то преимущество, что позволяет в выделенной полосе частот организовать в 2 раза больше ВЧ стволов, чем четырехчастотная, однако она требует более дорогих антенн. На магистральных РРЛ, как правило, применяют двухчастотные системы. В плане частот не предусмотрены защитные частотные интервалы между соседними стволами приема (передачи). Поэтому сигналы соседних стволов трудно разделить с помощью РФ. Чтобы избежать взаимных помех между соседними стволами, на одну антенну работают либо четные, либо нечетные стволы. В плане частот указывают минимальный частотный разнос между стволами приема и передачи, подключенными к одной антенне.

П.1.2 Выбор эталонной цепи, определение количества станций РРЛ

Исходные данные:

Общая длина магистрали – 1400 км;

Число пролётов в секции – 5.

1. Для заданного числа каналов и протяженности РРЛ выбрать гипотетическую эталонную цепь как часть полной цепи, рекомендованной МСЭ-Р [1,3]. Затем вычисляется число секций (участков резервирования) в заданной РРЛ при известной длине секции и определяется количество узловых станций.

Число секций (участков) на РРЛ определяем с учетом того, что на магистральных РРЛ длина секции равна Lсекц=1400/5=280 км [1].

После этого определяем протяжённость пролётов Ri путём деления длины секции на заданное число пролётов и находится число промежуточных станций.

Средняя длина пролёта на секции:

.

Затем изображаем структурную схему магистрали.

Рисунок 2 - Структурная схема магистрали

Принятые обозначения на рисунке:   – ПРС,  – УРС,  – ОРС.

Число станций: оконечных (ОРС) – 2; узловых  (УРС) – 4; промежуточных (ПРС) – 20.

Всего станций на РРЛ – 26.

2. Общую мощность шумов на выходе канала ТЧ (без учёта аппаратуры уплотнения) по рекомендации МСЭ-Р определяют как 3L, пвт в точке нулевого относительного уровня.

, пВт ,

где  - длина РРЛ.

.

На допустимую мощность тепловых шумов отводится 60% от :

.

Остальные 40% отводятся на переходные шумы:

.

3. Расчёт мощности сигнала на выходе передатчика проводят следующим образом.

Мощность сигнала на входе приёмника

где  - мощность сигнала на выходе передатчика, Вт,

,  - коэффициенты усиления передающей и приёмной антенн,

- КПД передающего и приёмного фидерных трактов,

- затухание сигнала в свободном пространстве,

- множитель ослабления поля свободного пространства.

В расчётах принять .

Таким образом

;

где  - длина пролёта;

λ - рабочая длина волны.

;

;

Перевод в дБ нужно делать по мощности!

;

В данном расчете допущены грубые ошибки. Нельзя умножать и делить величины в дБ!

4. Минимально-допустимый множитель ослабления рассчитывают по формуле:

где  - длина пролета,

- максимально-допустимая мощность шумов в течение 0,1% времени любого месяца года,

РШ. МАХ =3L+D P, пВт

где D P=400 пВт при L=840…1670 км;

РШ. МАХ =3×1400+400= 4600 пВт.

- коэффициенты полезного действия передающего и приёмного фидерных трактов соответственно,

- обобщённый параметр аппаратуры для телефонного ствола, пВт/км2.

, пВт/км2

где  - коэффициент шума приёмника,

- ширина полосы канала ТЧ,

ширина полосы канала ТЧ с учётом защитного интервала равна 4 кГц,

Рисунок 4.6 – Схема формирования первичной группы

- псофометрический коэффициент,

- мощность сигнала на выходе передатчика,

- рабочая длина волны,

- коэффициент усиления антенны,

- верхняя частота группового спектра,

- эффективная девиация частоты на канал,

- коэффициент, учитывающий выигрыш от введения предыскажений.

В расчетах принять:  = 0,4.

Для телефонных каналов с полосой пропускания 300 – 3400 Гц при равномерном спектре помех или шумов .   [1]

Значения  следует взять из таблицы 3, в которой N-число каналов.

Таблица 3- Граничные частоты спектров

| N | 60 | 120 | 240 | 300 | 600 | 960 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FН ÷ FВ, кГц | 12-252 | 12-552 | 60-1052 | 60-1300 | 60-2596 | 60-4028 |

;

Допустимая мощность шумов равна 44 000 пВт!

Допустимая глубина замираний сигнала на одном пролёте равна минимально-допустимому множителю ослабления, выраженному в дБ.

, дБ

.

5. Расчёты переходных шумов проводятся для самого высокочастотного канала в групповом спектре.

, пВт

где Ршгр – переходные шумы групповых трактов,

Ршвч - переходные шумы высокочастотных трактов,

РшАВТ – переходные шумы антенно-волноводных трактов,

m – число групповых трактов на РРЛ,

n – число высокочастотных трактов,

к – число антенно-фидерных трактов.

Нелинейные шумы, возникающие в групповом тракте:

где ΔFк - ширина полосы канала ТЧ,

Kп – псофометрический коэффициент,

ΔF – ширина группового спектра,

Рср- средняя мощность группового сигнала, мВт,

,

,

К2к, К3к – коэффициенты нелинейных искажений по второй

и третьей гармоникам

y2(σ), y3(σ) – функции, учитывающие распределение мощности нелинейных шумов по групповому спектру,

a2(α), a3(α) – функции, учитывающие перераспределение шумов в групповом тракте при введении предыскажений:

В расчётах принять

y2(σ)=y3(σ)=0,5; a2(α)=a3(α)=1.

Мощность переходных шумов в.ч. тракта равна:

, пВт

где ΔFk – ширина полосы канала ТЧ,

ΔF – ширина группового спектра, , ,

Кп – псофометрический коэффициент,

Fk – средняя частота канала, в котором рассчитывается мощность переходных шумов, Гц, ,

Рср – средняя мощность многоканального сигнала,

Δfк – девиация частоты на канал, Гц,

,- соответственно коэффициенты разложения характеристики ГВЗ по 2ой и 3й степеням расстройки,

y2(σ), y3(σ), a2(α), a3(α) – см. формулу для расчёта мощности шумов в групповом тракте.

Величина Рср рассчитывается следующим образом:

, дБм, 12<N<240

, дБм,

N- число каналов тональной частоты.

Переходные шумы антенно-волноводных трактов могут быть рассчитаны по следующей формуле [1]:

где

.

Gi – функция, сложным образом зависящая от относительного времени запаздывания [1],

Xk – относительное значение средней частоты канала в групповом спектре,

yвк(xk ) – характеристика восстанавливающего контура.

В расчётах принять ,

,

Кп – псофометрический коэффициент,

ΔFk - ширина полосы частот канала ТЧ,

ΔF – ширина полосы частот группового сигнала,

Рср – средняя мощность многоканального сигнала,

η – КПД фидерного тракта

6. Определить полную мощность шумов в канале ТЧ. При этом следует учесть все станции, где они возникают, а также то, что количество волноводных трактов в два раза больше числа станций.

В соответствии рекомендации МСЭ-Р .

Мощность переходных шумов резко возрастает при увеличении нелинейности тракта и числа каналов. Поэтому при конструировании аппаратуры для РРЛ и спутниковой связи предъявляются весьма жесткие требования к линейности амплитудной характеристики группового тракта, причем эти требования резко возрастают при увеличении числа каналов.

Требуется снизить нелинейные шумы, возникающие в групповом тракте.

Список литературы

1. Системы связи и радиорелейные линии. Под ред. Н.И. Калашникова. – М.: Связь, 1977.

2. Справочник по радиорелейной связи. Под ред. С.В. Бородича. М:Радио и связь, 1981.

3. Конспект лекции по дисциплине “Спутниковые и радиорелейные системы передачи”.