Министерство путей сообщения Российской Федерации

Дальневосточный государственный университет путей сообщения

Кафедра "Теоретические основы
электротехники"

В.С. Матющенко

В.В. Волынцев

О.Г. Заволока

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Анализ режимов работы длинной линии

и расчет электростатического поля

Методическое пособие

по выполнению контрольной работы

для студентов 4 курса ИИФО специальностей

1002  «Электроэнергетические системы и сети»,

1004  «Электроснабжение  транспорта»

Хабаровск

2000

УДК  621.3.01 (075.8)

ББК  З 21 я 73

М 353

Рецензенты:

Кандидат технических наук, 
доцент кафедры "Электросвязь, микроэлектроника  и  метрология 
" Хабаровского  филиала  Сибирского  государственного
университета телекоммуникации и информатики

А.Н.Семешко

Кандидат технических наук, 
доцент кафедры "Электроснабжение  транспорта" 
Дальневосточного государственного университета путей сообщения

А.И.Кульмановский

Матющенко В.С., Волынцев В.В., Заволока О.Г.

М 353         Теоретические основы электротехники. Анализ режимов работы длинной линии и расчет электростатического поля: Методическое пособие по выполнению контрольной работы для студентов  4 курса ИИФО специальностей 1002 «Электроэнергетические системы и сети», 1004 «Электроснабжение транспорта». - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2000. - 20 с.: ил.

В пособии содержатся варианты заданий контрольной работы; приводятся необходимые теоретические сведения и излагается методика решения предложенных задач.

УДК  621.3.01 (075.8)

ББК  З 21 я 73

© Издательство  Дальневосточного государственного                        университета путей сообщения (ДВГУПС), 2000

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….4

ЗАДАЧА 1………………………………………………………………………5

ЗАДАЧА 2………………………………………………………………………6

1. АНАЛИЗ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ДЛИННОЙ ЛИНИИ	7

1.1. Вторичные параметры линии. ……………….	7

1.2. Входные сопротивления линии	8

1.3. Напряжение на входе линии, токи в начале и конце

линии, потеря напряжения в линии	9

1.4. Активная мощность в начале линии  и КПД передачи	10

1.5. Режим согласованной нагрузки	10

2. РАСЧЕТ  ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ	11

2.1. Нахождение положения электрических осей	11

2.2. Расчет электрического заряда, емкости и энергии

системы проводников	12

2.3. Вычисление потенциала и напряженности поля в

точке М	12

2.4. Расчет  поверхностной плотности заряда на

цилиндрической поверхности и построение эпюры

распределения заряда	13

2.5. Определение максимально допустимого напряжения

между электродами	15

2.6. Расчет и построение картины электростатического поля	15

2.7. Расчет сопротивления изоляции между электродами,

тока утечки и мощности потерь	19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….20

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	20

ВВЕДЕНИЕ

При анализе работы линий электропередачи часто не принимают во внимание токи смещения, обусловленные  емкостью между проводами, а также токи, стекающие через гирлянды изоляторов. Режимы работы таких линий рассматривают на основе их схем замещения с сосредоточенными параметрами, когда сопротивление и индуктивность  расположены  в каком-то  одном месте  цепи. При небольших длинах линий (до 200–300 км)  и относительно невысоких номинальных напряжениях   (до 35 кВ)  эти допущения  не оказывают сколько-нибудь заметного влияния на результаты расчета.

При значительном увеличении длины линии и ее напряжения картина меняется. Поперечные элементы (проводимость изоляции и емкость) начинают играть существенную роль. Становится обязательным  учитывать их на всем протяжении линии, которая должна теперь рассматриваться как цепь с распределенными параметрами, где каждый сколь угодно малый  элемент длины линии содержит четыре элемента: два продольных – активное сопротивление и индуктивность и два поперечных – активную проводимость и емкость. При этом обычно предполагается, что эти параметры распределяются по длине линии равномерно. Такая линия называется однородной. Ее состояние описывается системой дифферен-циальных уравнений в частных производных, решение которой приводит к представлению о существовании в линии прямой (падающей)  и обратной  (отраженной) волн напряжения и тока, движущихся навстречу друг другу с одинаковыми скоростями.

Режим работы линии зависит от характера и величины сопротивления нагрузки. Важным является случай, когда последнее равно волновому сопротивлению линии. Это – так называемый режим согласованной нагрузки или режим передачи натуральной мощности. Он  характеризуется отсутствием отраженных волн.

В характеристике режимов электропередачи высокого напряжения  серьезное место занимают емкость линии и  напряженность электрического поля вблизи поверхности провода. Первая  в существенной степени определяет величину  емкостного тока в нормальном и аварийном режимах, а  вторая  позволяет судить  об условиях возникновения  коронного разряда, сопровождающегося утечкой тока и возрастанием потерь  электрической энергии.  Коронный разряд возникает, когда  напряженность электрического поля  достигает величины, при которой начинается ионизация  воздуха. Анализ этих факторов осуществляется методами теории электростатического поля.

Задача 1. Расчет длинной линии

К трехфазной линии электропередачи длиной l подключена нагрузка с активной мощностью Р2 и коэффициентом мощности cosн. Линейное напряжение на зажимах нагрузки U2Л. Первичные параметры линии R0, L0, G0, C0. Частота переменного тока f = 50 Гц.

Требуется:

- определить вторичные параметры линии, затухание и фазовый сдвиг;

- найти входное сопротивление линии в режиме нагрузки, при холостом ходе и коротком замыкании;

- рассчитать напряжение на входе линии, токи в начале и конце линии, потерю напряжения в линии;

- найти активную мощность в начале линии и КПД передачи;

- построить векторные диаграммы тока и напряжения в начале и конце линии;

- для режима согласованной нагрузки определить напряжение в начале линии, а также ток в начале и в конце линии; построить векторные диаграммы тока и напряжения в начале и конце линии;

- определить величину натуральной мощности и найти КПД её передачи.

Данные для расчета выбираются из табл.1. Вариант задания определяется по  трем последним цифрам шифра студента.

Таблица 1

Исходные данные для решения задачи 1

| Первая цифра варианта | R0, Ом/км | G0 10-8, См/км | Вторая цифра варианта | L0 10-3, Гн/км | C0 10-9, Ф/км | cosн | Третья цифра варианта | U2Л, кВ | P2, МВт | l, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,135 | 6,20 | 1 | 1,28 | 8,71 | 0,880 | 1 | 220 | 65 | 400 |
| 2 | 0,140 | 10,00 | 2 | 1,33 | 8,38 | 0,870 | 2 | 110 | 15 | 120 |
| 3 | 0,131 | 18,30 | 3 | 1,30 | 8,58 | 0,910 | 3 | 110 | 20 | 100 |
| 4 | 0,125 | 3,80 | 4 | 1,27 | 8,78 | 0,920 | 4 | 220 | 72 | 380 |
| 5 | 0,118 | 12,10 | 5 | 1,32 | 8,45 | 0,925 | 5 | 330 | 165 | 650 |
| 6 | 0,123 | 8,26 | 6 | 1,35 | 8,26 | 0,900 | 6 | 220 | 75 | 350 |
| 7 | 0,133 | 5,65 | 7 | 1,31 | 8,51 | 0,915 | 7 | 110 | 18 | 115 |
| 8 | 0,138 | 10,40 | 8 | 1,36 | 8,20 | 0,930 | 8 | 330 | 175 | 700 |
| 9 | 0,128 | 9,15 | 9 | 1,34 | 8,32 | 0,920 | 9 | 330 | 160 | 750 |
| 0 | 0,112 | 10,50 | 0 | 1,29 | 8,64 | 0,890 | 0 | 220 | 78 | 300 |

Задача 2. Расчет электростатического поля

Электростатическое поле создается двумя параллельными цилиндрическими проводниками радиусов r1 и r2, расстояние между осями которых равно d, и которые подключены к источнику постоянного напряжения U (рис. 1). Пространство между проводниками заполнено диэлектриком с проницаемостью . Длина каждого проводника l.

Рис. 1. Расчетная схема

Для заданной системы проводников необходимо:

- найти положение электрических осей;

- рассчитать заряды проводников;

- определить емкость системы проводников;

- вычислить энергию поля;

- вычислить потенциал и напряженность поля в точке М;

- рассчитать поверхностную плотность заряда на первом цилиндре      и построить эпюру распределения заряда;

- определить максимально допустимое напряжение Umax между электродами, если пробивная напряженность диэлектрика равна Eпр;

- рассчитать и построить картину электростатического поля: провести n эквипотенциалей и m линий напряженности; показать на графике вектор напряженности поля в точке М;

- рассчитать сопротивление изоляции между электродами, ток утечки и мощность потерь, если удельная электрическая проводимость изоляции равна .

Данные для расчета выбираются из табл. 2 аналогично предыдущей задаче.

Таблица 2

Исходные данные для решения задачи 2

| Первая цифра варианта |  |  10-9 , См/м | Епр 106 , В/м | Вторая цифра варианта | U, В | l, м | r1, см | m | Третья цифра варианта | r2, см | d, см | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 1 | 1000 | 200 | 3,0 | 8 | 1 | 1,5 | 9,0 | 9 |
| 2 | 1,8 | 0,8 | 4,5 | 2 | 1600 | 1000 | 1,0 | 12 | 2 | 2,0 | 9,5 | 6 |
| 3 | 2,5 | 5,0 | 6,5 | 3 | 400 | 150 | 2,5 | 12 | 3 | 4,0 | 12,5 | 11 |
| 4 | 2,2 | 3,0 | 3,8 | 4 | 1200 | 800 | 4,5 | 8 | 4 | 4,0 | 13,5 | 11 |
| 5 | 3,0 | 6,2 | 8,0 | 5 | 800 | 100 | 1,0 | 8 | 5 | 5,5 | 14,0 | 9 |
| 6 | 8,0 | 1,1 | 7,2 | 6 | 560 | 900 | 5,0 | 12 | 6 | 3,5 | 11,0 | 5 |
| 7 | 5,0 | 2,5 | 5,5 | 7 | 600 | 600 | 2,5 | 8 | 7 | 1,5 | 10,0 | 6 |
| 8 | 3,8 | 7,7 | 6,1 | 8 | 1300 | 750 | 3,0 | 12 | 8 | 2,0 | 10,5 | 9 |
| 9 | 4,6 | 4,5 | 5,0 | 9 | 720 | 850 | 5,0 | 8 | 9 | 3,5 | 12,0 | 5 |
| 0 | 3,5 | 1,8 | 8,8 | 0 | 900 | 700 | 4,5 | 12 | 0 | 5,5 | 13,5 | 9 |

1. Анализ режимов работы длинной линии

  - . Вторичные параметры линии

Вторичными параметрами длинной линии называются коэффициент распространения Г и волновое сопротивление Zв, определяемые по формулам:

,              ,

где R0 - продольное активное сопротивление единицы длины линии, Ом/км; L0 - индуктивность единицы длины линии, Гн/км; G0 - поперечная активная проводимость единицы длины линии, См/км; C0- емкость единицы длины линии, Ф/км;  - циклическая частота, рад/с; 2f.

Напоминаем, что при извлечении квадратного корня из комплексного числа корень извлекается из модуля, а аргумент делится на два. Пусть, например, R0 = 0,123 Ом/км, L0 = 1,27· 10-3 Гн/км; G0 = 8,26·10-8 См/км; 
C0 = 8,78·10-9 Ф/км. Тогда

км-1,

Ом.

Г - комплексное число,  и   его можно   представить в виде   Г = j,

где - коэффициент затухания, характеризующий  уменьшение амплитуды падающей или отраженной волны на единицу длины линии, - коэффициент фазы, определяющий изменение фазы падающей волны на единицу длины линии. Таким образом,  = 0,176 · 10-3 Нп/км ( непер на километр ),  = 1,058 · 10-3 рад/км = 6,062 ·  10-2 градус/км.

  - . Входные сопротивления линии

Ток и напряжение в начале (,) и конце (,) линии связаны соотношениями:

,   		  	         (1)

,		          	(2)

где chГl и shГl - гиперболические косинус и синус :

,	   	         (3)

.		         (4)

Под входным сопротивлением длинной линии понимают сосредоточенное сопротивление, которым можно заменить линию вместе с приемником на ее конце при расчете режима в начале линии. Оно определяется по формуле   .

При холостом ходе ток в конце линии равен нулю, поэтому, подставляя в формулы (1) и (2)= 0, получим выражение входного сопротивления в режиме холостого хода:

.		 			(5)

Аналогично при  = 0 находим входное сопротивление линии в режиме короткого замыкания:

.		 			(6)

Приведем пример расчета гиперболических косинуса и синуса.

Пусть  длина  линии  l = 700  км, тогда  l =  0,176 · 10-3  · 700  = 0,123 Нп,

l = 6,062 · 10-2  · 700 = 42,434 градуса. Величины l и l определяют соответственно затухание и фазовый сдвиг линии. Подставляя их в формулы (3) и (4), получим:

,

.

Подставляя найденные значения Zв, chГl и shГl в выражения (5) и (6), определяем входные сопротивления холостого хода и короткого замыкания:

Ом,

Ом.

Входное сопротивление холостого хода носит емкостный характер. Это обусловливается большим током, протекающим по поперечной емкости утечки С0, и малым током, протекающим по продольной индуктивности L0.

При коротком замыкании входное сопротивление носит индуктивный характер. В этом режиме ток, протекающий по продольной индуктивности L0 , значительно больше тока, протекающего по поперечной емкости утечки С0.

1.3. Напряжение на входе линии, токи в начале и конце линии,        потеря напряжения в линии

Фазное напряжение и ток в конце линии определяем по формулам:

и        .

Будем считать фазное напряжение в конце линии вещественным числом = U2еj0. Тогда комплексное значение тока в конце линии будет равно   = I2e-j ,   где 2 = arccosн .

Теперь по формулам (1) и (2)  рассчитываем фазное напряжение и ток в начале линии. Линейное напряжение на входе линии равно .

Потеря напряжения в линии определяется как разность величин напряжений в начале и конце линии

U = U1Л - U2Л

или в процентах

.

Дальше строятся векторные диаграммы. Они должны содержать построенные в масштабе векторы тока и фазного напряжения в начале и конце линии. На диаграмме должны быть указаны все углы, определяющие  положение векторов на комплексной плоскости.

1.4.  Активная мощность в начале линии и КПД передачи

Активная мощность в начале линии равна  ,  где 1 - угол сдвига фаз между напряжением и током в начале линии; он вычисляется как разность аргументов комплексов  и  , рассчитанных ранее. Величину P1 можно найти иначе, вычислив полную комплексную мощность на входе цепи  = и взяв ее вещественную часть.

КПД передачи определяется отношением активных мощностей в конце и начале линии

.

1.5.  Режим согласованной нагрузки

Согласованной называется такая нагрузка, когда ее сопротивление равно волновому сопротивлению линии, т.е. Zн = Zв. В этом случае отраженная волна отсутствует, токи и напряжения в начале и конце линии связаны  соотношениями:

=  eГl ,	  			       (7)

=  eГl.				       (8)

Взяв из п. 1.3 напряжение , находим ток ; затем по формулам (7) и  (8) определяем   и  .

Далее в масштабе строятся векторные диаграммы тока и напряжения в начале и конце линии.

Мощность, передаваемая по согласованной линии, называется натуральной мощностью.  Ее величина

P2 = 3 U2 I2 cosв,

где в - аргумент комплексного волнового сопротивления.

КПД передачи натуральной мощности равен

.

2.  Расчет электростатического поля

  - Нахождение положения электрических осей

Расчет электростатического поля заданной системы проводников 
(см. рис.1) базируется на одном из следствий теоремы единственности решения уравнений поля: электростатическое поле между заряженными проводящими телами не изменится, если эти тела заменить системой эквивалентных зарядов так, чтобы эквипотенциальные поверхности в поле этих зарядов совпадали с поверхностями тел и имели те же потенциалы.

Известно, что эквипотенциальные поверхности имеют вид круговых цилиндров в поле, создаваемом двумя параллельными бесконечно длинными проводниками, заряды которых равны по величине, но противоположны по знаку. Поэтому для решения поставленной задачи заменим систему цилиндрических проводников электрическими осями с линейной плотностью заряда .

Эти электрические оси   и  (рис. 2) необходимо расположить так, чтобы поверхности каждого цилиндрического проводника являлись эквипотенциальными. При этом электростатическое поле между ними не  должно измениться.

Для выполнения этих условий расстояния от осей цилиндров S1 и S2  и электрических осей а до начала координат должны определяться формулами:

,      ,        .

  - Расчет электрического заряда, емкости и энергии системы проводников

Линейная плотность заряда  рассчитывается по формуле

(9)

где - электрическая постоянная, = 8.86 · 10-12 Ф/м; r1+, r2+, r1-, r2- - расстояния от осей и  до точек 1 и 2 на поверхностях цилиндров. Эти расстояния определяются выражениями:

r1- =S1+а – r1,     r1+ = r1 - (S1 - а),     r2- = r2 - (S2 - а),    r2+ = S2+а - r2.

Из выражения (9) находим емкость системы проводников

.		                (10)

Энергия электрического поля равна

.

  - Вычисление потенциала и напряженности поля в точке М

Потенциал в точке М находим из выражения

,

где rМ- и rМ+ - расстояния от точки М до осей и ,  равные

и       .

А - постоянная интегрирования:

Вектор напряженности поля в точке М можно представить в виде векторной суммы двух составляющих (рис. 3)

_	_	_

ЕМ  =  ЕМ+ + ЕМ-,

где ЕМ+ и ЕМ- - напряженности, создаваемые отдельно взятыми осями:

,           .

Результирующая напряженность

.

2.4. Расчет поверхностной плотности заряда на цилиндрической          поверхности и построение эпюры распределения заряда

Заряды распределяются по поверхностям цилиндров с неодинаковой плотностью. В соответствии с граничным условием на границе раздела проводника и диэлектрика вектор электрического смещения D в любой точке диэлектрика, непосредственно примыкающей к поверхности  проводника, численно  равен  поверхностной  плотности  заряда  :

D =  .

Поэтому

 = E,					(11)

где E- напряженность поля на поверхности,  определяемая по формуле

,				(12)

где ri- и ri+ - расстояния от осей -и +до i-ой точки на поверхности цилиндра. Подставляя формулу (12)  в  выражение  (11),  получим

.					(13)

Для  определения ri- и ri+ проведем в масштабе окружность радиусом  первого  цилиндра  и  отметим  на ней точки через каждые 30О (рис. 4,а).  Поверхностную плотность заряда s будем определять в этих точках. Расстояния  r-  и  r+  до  каждой точки измеряем с помощью линейки. В качестве примера  на рис. 4,а  показано измерение этих расстояний до точки 3.

Рис. 4 Построение эпюры поверхностной плотности заряда

Так как электростатическое поле симметрично относительно горизонтальной оси, достаточно определить поверхностную плотность заряда в верхней половине цилиндра. Подставляя в формулу (13) измеренные значения ri- и ri+, определяем поверхностную плотность заряда в семи верхних точках. Результаты измерений и вычислений заносим в табл. 3. Затем от нанесенных точек в масштабе откладываем по радиусу поверхностную плотность заряда (рис. 4,б).

2.5. Определение максимально допустимого напряжения
между электродами

Наибольшую величину напряженность электрического поля имеет на цилиндре меньшего радиуса в точке, лежащей на оси х и ближайшей к соседнему цилиндру (рис. 2,  точка 1).  Именно в этой точке начнется пробой диэлектрика, когда напряжение между цилиндрами станет равным Umах. Так как напряженность поля пропорциональна напряжению, приложенному к проводникам, то величину Umах можно найти из пропорции

,

то есть

,		                 (14)

где U – заданная величина напряжения, В; E1 – напряженность поля в точке 1 (рис. 2), определяемая по формуле (12) при ri- = r1- и ri+ = r1+. Если меньший радиус имеет правый цилиндр, то пробой диэлектрика начнется в точке 2 (рис. 2) и в формулу (14) вместо E1 следует подставить E2,  вычисляя ее по формуле (12), полагая в ней ri- = r2-  и  ri+ = r2+.

2.6. Расчет и построение картины электростатического поля

Картина  электростатического поля представляет собой совокупность из m силовых линий и n  эквипотенциальных  поверхностей. Силовые линии начинаются на положительном заряде (левом цилиндре ) и заканчиваются на отрицательном (правом). Эквипотенциали охватывают оба цилиндра. Поверхности последних также эквипотенциальны и входят в заданное число  n  (рис.8).

Расчет и построение картины поля проведем на конкретном числовом примере.

Пусть   заданы   следующие   значения   величин:    3,   U = 1600 В,

r1 = 1 см, r2 = 3.5 см, m = 8, d = 12 см, n = 5. Расчеты дали следующие результаты : а = 5.44 см, А = 541.3 В,  = 7.377·10-8 Кл/м. По этим данным проводим дальнейшие вычисления.

По формуле   определяем шаг, на который изменяется потенциал при переходе от предыдущей эквипотенциали к последующей:

В.

Дальше находим потенциалы  эквипотенциальных  поверхностей.

Потенциал первого цилиндра равен нулю. Это первая эквипотенциаль: φ1=0. Потенциалы   остальных   эквипотенциалей   соответственно  равны: φ2=φ1+Δφ=400 В, φ3=φ2+Δφ=800 В  и т.д.  Последняя, n-я эквипотенциаль (в данном примере пятая ), - это поверхность  первого цилиндра. Ее потенциал равен величине приложенного напряжения U:  φ5=1600 В.

Рассмотрим рис.5.

Рис.5.  k –я эквипотенциальная поверхность

На нем показана одна из эквипотенциальных поверхностей  ( k-я ).  Положения ее крайних точек k' и k"  определяются расстояниями  rk'  и rk"  от положительно заряженной оси, вычисляемыми по формулам:

,              .

Входящая в последние  равенства  величина  Bk  определяется  выражением

.

Все значения, найденные по приведенным формулам, сводим в табл. 4.

Таблица 4

Расчет эквипотенциальных поверхностей

При построении k-й  эквипотенциали в соответствии с рис.5  величину  rk' в сантиметрах откладываем всегда вправо от оси , а  rk"  - влево,если она положительна, и вправо, если отрицательна. В последнем случае точка k" оказывается правее, чем k'. Отрезок  k'k"  является  диаметром, а его половина, равная Rk ,  радиусом  k-й эквипотенциали.

Установив острие циркуля в середину отрезка k'k, проводим окружность через точки k' и k".  Это и будет k-я эквипотенциальная поверхность.

В качестве примера на рис.6 показано построение первой и четвертой эквипотенциалей.  Построение выполнено в масштабе  1:2, т.е. все размеры , взятые из табл. 4,  уменьшены в два раза.

Рис. 6.  Построение эквипотенциальных поверхностей

Начинаем  с  первой  эквипотенциали .  Расстояния   r1'  = 8,4  см и 
r1" = 15,4 см, взятые из  первой строки табл. 4, откладываем вправо  от заряда  +t  и  получаем точки  1'  и 1". Отрезок 1'1"-  диаметр, а его середина C1 – центр  окружности первой эквипотенциали. Все остальные построения  выполняются аналогично. В соответствии со сказанным выше  величину  r1"  откладываем  вправо, так  как  она отрицательна,  а  r4"   - влево.

Напоминаем, что первая и последняя эквипотенциали должны совпасть с поверхностями цилиндров.

Силовые линии напряженности в электростатическом поле заряженных проводящих цилиндров представляют собой окружности, нормальные 
к эквипотенциальным поверхностям. Так как поле в пространстве между цилиндрами совпадает с полем двух параллельных заряженных осей, 
то силовые  линии  направляются  от заряда +t к  заряду -t. Их построение выполняется в следующем порядке.

Через точку +t под углом  a  =  проводим m  прямолинейных отрезков (рис.7), каждый из которых показывает направление выхода силовой линии  из положительного заряда, т.е. является  касательным к силовой линии. Из точки +t проводим перпендикуляры к каждому из этих отрезков. Точки пересечения этих перпендикуляров с осью  y  являются центрами искомых окружностей (силовых линий). Так как электростатическое поле  внутри цилиндров отсутствует, то силовые линии  здесь  не проводятся. Их начала и концы лежат на поверхностях цилиндров. В число силовых линий входят и участки прямой, лежащей на оси x .

Рис.7.  Построение cиловых линий

Эквипотенциальные поверхности и силовые линии, построенные на одном  чертеже,  составляют  общую картину электростатического поля

(рис. 8).  Здесь же показан вектор напряженности поля в точке  M.

Рис. 8. Картина электростатического поля

2.7. Расчет сопротивления изоляции между электродами,

тока  утечки и мощности потерь

Так как диэлектрик, разделяющий проводники, не идеален, и его удельная электрическая проводимость не равна нулю, то в пространстве между цилиндрами протекает ток утечки

.

Сопротивление  изоляции диэлектрика   Rиз  есть величина, обратная его проводимости

.

Последнюю находим, используя аналогию между электростатическим полем и электрическим полем постоянного тока. Заменяя в формуле (10)  C  на Gиз  и eeo  на g, получим

.

Мощность потерь в диэлектрике  равна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изложенный выше материал является  первым шагом в круг вопросов, связанных c расчетом, проектированием  и эксплуатацией  электроустановок  высокого напряжения. Он дает только самый необходимый минимум теоретических сведений и примеров вычислений. Дальнейшее знакомство с затронутыми проблемами  учащийся получит при  изучении специальных электротехнических дисциплин, таких,  как  электрические сети и системы, техника высоких напряжений  и др.

СПИСОК  литератуРЫ

- Основы теории цепей: Учеб. для вузов / Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В.,  Страхов С.В. - 4-е изд., перераб. - М.: Энергия, 1975. -  752 с.

2. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: Учеб. для студентов  электротехнических, энергетических и приборостроительных специальностей вузов. - 7-е изд., перераб. и доп. -  М.: Высш. шк.,  1978. - 528 с.

3. Попов В.П. Основы теории цепей: Учеб. для вузов.- 2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Высш. шк.,1998. - 575 с.

4. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле: Учеб. для электротехнических, энергетических и приборостроительных специальностей вузов. - М.: Высш. шк.,1986. - 263 с.

5. Татур Т.А. Основы теории электрических цепей (справочное пособие): Учеб. пособие. -  М.: Высш. шк., 1980. - 271 с.

# Text boxes

Рис. 2. Замена проводящих поверхностей электрическими осями

Рис. 3. Определение потенциала и напряженности поля в точке М

| k | k, В | Bk | rk’, см | rk’’, см | Rk, см | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | -1.225 | 8.409 | -15.409 | 3.5 | Радиус правого цилиндра |
| 2 | 400 | -0.320 | 6.302 | -39.776 | 16.737 | – |
| 3 | 800 | 0.585 | 3.892 | 13.674 | 8.783 | – |
| 4 | 1200 | 1.490 | 2.001 | 3.164 | 2.582 | – |
| 5 | 1600 | 2.395 | 0.909 | 1.091 | 1.000 | Радиус левого цилиндра |

??????? 3

?????? ????????????? ????????? ??????

?????

?????

r-,

?

r+,

?

Equation.3 01050000020000000b0000004571756174696f6e2e33000000000000000000000c0000d0cf11e0a1b11ae1000000000000000000000000000000003e000300feff0900060000000000000000000000010000000100000000000000001000000200000001000000feffffff0000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffff04000000fefffffffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff52006f006f007400200045006e00740072007900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016000500ffffffffffffffff0200000002ce020000000000c0000000000000460000000000000000000000007049486cdd16c90103000000400100000000000001004f006c00650000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a000201ffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001400000000000000010043006f006d0070004f0062006a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000120002010100000003000000ffffffff00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000660000000000000003004f0062006a0049006e0066006f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012000201ffffffff04000000ffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000030000000600000000000000feffffff02000000fefffffffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0100000208000000000000000000000000000000082083027b0002000000080050051400500514001000000010000000000000000000000000000000000000000100feff030a0000ffffffff02ce020000000000c000000000000046170000004d6963726f736f6674204571756174696f6e20332e30000c0000004453204571756174696f6e000b0000004571756174696f6e2e3300f439b2710000000000000000000000000e00310030002c003000fcff0000080000006700070000000c0000000300040014006500020000000800a0041400a0041400100000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001c00000002002dd01000000000000000dc6b4900e07649000000000003010103000a010284c30300000000000000000058000d00000008003804140038041400d42f55016901000000000000e88920000200040000010c003600fcff900414005200060000000c0008041400080414005000020000000800f8031400f80314001000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000043000d00000008009003140090031400d42f55016a01000000000000908a20000200040000010e004500710075006100740069006f006e0020004e00610074006900760065000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000200ffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002c000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001050000050000000d0000004d45544146494c455049435400cb01000059feffff180100000800cb01a7010000010009000003880000000200120000000000050000000902000000000400000002010100050000000102ffffff00040000002e01180005000000310201000000050000000b0200000000050000000c028001a0011200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff3700000060010000b70100000b00000026060f000c004d617468547970650000300010000000fb0240fe0000000000009001010000020002001053796d626f6c0002040000002d01000008000000320a200117000100000073000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010000030000000000,

??/?2

1

2

3

4

5

6

7