# Цифры должны быть представлены в десятичной дроби, округлять не до целого.

# Вычислять так, чтобы не было одной цифры в дробной части (например не приемлется такое число 0,009, оно должно быть 0,0095)

Задача:

Точечный источник (труба предприятия) выброса вредных веществ в атмосферу находится на Дальнем Востоке (А=200), в слабопересеченной местности. Его высота 250 м; диаметр 6,5 м; средняя скорость выхода газовоздушной смеси (ГВС) из устья источника выброса 20м/с; температура ГВС 800С; температура окружающего атмосферного воздуха 300С, в выбросах присутствуют вещества функционально однонаправленного действия с параметрами: M(301)=309г/с, Сф = 0,009 мг/м3, М(304) = 51,4 г/с, Сф= 0,05мг/м3. Предприятие относится к 1-ому классу по загрязнению окружающей среды. Среднегодовая повторяемость направления ветра, %: С-14, СВ-13, В-10, ЮВ-13, Ю-16, ЮЗ-10, З-13, СЗ-11. Средний эксплуатационный коэффициент очистки выбросов не менее 90%.

# Не забудьте написать цель, вывод и то, что нужно определить

# А также файл с расчетами(например Excel)

# Загрязнения атмосферы токсическими веществами.

#### Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Расчет максимальной приземной концентрации вредного вещества в приземном слое атмосферы

В нашей стране методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, определена Общесоюзным нормативным документом – ОНД-86. Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества См , мг/м3, при выбросе нагретой(ΔТ > 0°С) газовоздушной смеси  из одиночного точечного источника с круглым устьем достигается на расстоянии хм , м, от источника и определяется по формуле:

,

где А- коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы (характеризует изменение температуры с высотой), различен на разных территориях  России (Европейская территория А=200);

М- массовый расход выбрасываемого из источника вредного вещества, г/с;

F- безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе (для газов F=1, для мелкодисперсных  аэрозолей  с диаметром частиц меньше 5 мкм;

при среднем значении эксплутационном коэффициенте очистки выбросов не менее 90% F=2,

при среднем значении эксплутационном коэффициенте очистки выбросов от75 до 90% F=2,5 ,

для крупнодисперсных с диаметром частиц более 20 мкм и при среднем значении эксплутационном коэффициенте очистки выбросов менее 75%  или при отсутствии очистки F=3) ;

m и n- безразмерные параметры, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса;

η- безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, в случае ровной или слабопересеченной местности (перепад высот не более 50м на 1км) η=1;

Н- высота источника выброса над уровнем земли, м;

ΔT- разность температур выбрасываемой газовоздушной смеси Tг и окружающего атмосферного воздуха Тв, ºС;

V1- расход газовоздушной смеси , м3/с, определяемый по формуле

,

здесь D– диаметр устья источника, м; ω0- средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья иcточника выброса, м/с.

Значения мощности выброса М и расхода газовоздушной смеси V1 при проектировании предприятий определяются расчетом в технологической части проекта или принимаются в соответствии с действующими для данного процесса нормами.

Значения коэффициентов m и n определяются в зависимости от параметров f, υм, υм ′ , fе (эти параметры характеризуют условия истечения газовой струи из устья трубы):

;       ;    ;   .

Коэффициент m определяется в зависимости от f по следующим формулам:

при f<100	;

при f≥100	.

При f<100  коэффициент n определяется по следующим формулам:

если ≥2, то	;

если 0,5≤<2, то	;

если<0,5, то	.

При f≥100  или ΔT≈0 °С, то есть для холодных выбросов, расчет максимальной концентрации ведется по формуле:

.					(2)

Коэффициент n определяется так же, как в предыдущем случае, но при этом υм= υм ′.

По расчетной концентрации См оценивается санитарно-экологическая ситуация, которая считается благополучной при См≤.

Если в выбросах присутствуют несколько вредных веществ, то оценивая санитарно-экологическую ситуацию, необходимо учитывать их функциональное действие на организм человека, при этом возможны следующие случаи:

- Все вещества функционально-разнонаправленного действия, если при этом выполняется условие См≤ для каждого вещества – санитарно-экологическая ситуация соответствует гигиеническим нормативам.

- Если все вещества функционально-однонаправленного действия (прил. 1), то сначала рассчитывается безразмерная суммарная концентрация q по формуле

,

где С1, С2 … Сn – концентрации вредных веществ функционально-однонаправленного действия, присутствующих в выбросах, мг/м3; , , …  – максимально разовые предельно допустимые концентрации веществ функционально однонаправленного действия, присутствующих в выбросах, мг/м3.

Если при этом выполняется условие q≤1 – санитарно-экологическая ситуация соответствует гигиеническим нормативам.

- Если в выбросах имеется несколько групп функционального действия вредных веществ, то расчет ведется для каждой группы, как в п.2.

Расчет расстояния  от источника, на котором достигается максимальная приземная концентрация вещества хм

Расстояние хм, м, от источника выбросов, на котором достигается максимальная концентрация вредного вещества См в приземном слое, определяется по формуле

,

где d- безразмерный параметр, который определяется в зависимости от параметров f, υм, υм ′ , fе.

При f<100 (нагретые газы):

если ≤0.5, то	;

если 0,5<≤2, то	;

если >2, то	;

при f≥100   или ΔT≈0 °С:

если υм′≤0,5, то	;

если 0,5<υм′≤2, то	;

если υм′>2, то	.

Определение концентрации вредных веществ у поверхности земли на различных расстояниях от высотного источника выбросов

Дополнение: здесь нужно еще рассчитывать q для x1, x2,x3

q= Cм +Сф /ПДК

Приземная концентрация вредного вещества С, мг/м3, в атмосфере по оси факела выброса на различных расстояниях х, м, от источника определяется по формуле

,

где S1- безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отношения х/хм и коэффициента F по следующим формулам:

при  ≤1	;

при 1<≤8		;

при  F≤1,5 и >8	;

при F>1,5 и >8	.

Расчет минимальной высоты источника выброса Нmin

Минимальная высота источника выброса, при которой приземные максимальные  концентрации выбрасываемых веществ будут соответствовать требованиям санитарно-экологических нормативов, рассчитывается для холодных выбросов (ΔT≈0 °С) по формуле

,					(3)

где - максимально разовая предельно допустимая концентрация вещества для атмосферного воздуха населенных мест, мг/м3 (прил. 2);

Сф- фоновая концентрация этого же вещества в приземном слое воздуха, мг/м3.

Фоновые концентрации по каждому компоненту выдаются региональными комитетами по гидрометеорологии (в учебных целях, если  значение фоновой концентрации не известно, можно принимать Сф=0,001).

Для нагретых выбросов (ΔT>0 °С) сначала расчет ведется по формуле (3). Если при этом удовлетворяется неравенство ,то расчет закончен, иначе -определяется по формуле .

Если в выбросах присутствуют несколько вредных веществ, то при расчете максимальной высоты  необходимо учитывать их функциональное действие на организм человека, при этом возможны следующие случаи:

- Если все вещества функционально-разнонаправленного действия, тогда  определяется для каждого вещества и к исполнению принимается наибольшая величина.

- Если все вещества функционально-однонаправленного действия (прил. 1), то расчет  проводят по одному из веществ данной группы, а величина валовых выбросов этих веществ приводится к мощности выброса М данного вещества по формуле

.

Фоновая суммарная концентрация также приводится к концентрации вещества, к которому приводили валовый выброс по формуле

- Если в выбросах имеется несколько групп функционального действия вредных веществ, то расчет ведется для каждой группы, как в п.2, и  к руководству принимается наибольшее значение .

Увеличение высоты трубы для обеспечения рассеивания с целью соблюдения ПДКмр в приземном слое атмосферы допускается только после полного использования всех доступных на современном уровне технологических средств по сокращению выбросов, но не более чем до 250 м для энергетических объектов и не более 200 м для других производств.

Расчет предельно допустимых выбросов

При установлении предельно допустимых выбросов (ПДВ) учитываются фоновые концентрации Сф. Значение ПДВ (г/с) для одиночного источника с круглым устьем в случае Сф<ПДКмр определяется по следующим формулам:

- для нагретых выбросов (ΔT>0 °С)

;

- для холодных выбросов(ΔT≈0 °С) или при f≥100

.

В случае наличия в выбросах нескольких веществ, ПДВ рассчитывается для каждого из них независимо от функционального действия на организм человека.

Уточнение  санитарно-защитной зоны с учетом розы ветров

Размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) l0, установленные в СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», должны проверяться расчетом загрязнения атмосферы. Полученные расчетом размеры СЗЗ (п.5) должны уточняться для различных направлений ветра в зависимости от среднегодовой розы ветров района расположения предприятия по формуле

,

где l- расчетный размер СЗЗ по конкретному румбу , м;

L0- расчетный размер участка местности в данном направлении, где концентрация вредных веществ с учетом фоновой превышает ПДКмр, м, (принимаем L0= СЗЗ);

Р- среднегодовая повторяемость направления ветра рассматриваемого румба (по климатическому справочнику или данным управления Гидрометеослужбы), %;

Р0- повторяемость направлений ветра одного румба при круговой розе ветров, %. При восьмирумбовой системе .

Предельно допустимые концентрации веществ в атмосферном воздухе населенных мест

| № п/п | Наименование вещества | Код вещества | Величина ПДК, (мг/м3) | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максимально разовая | среднесуточная |  |
| 1 | Азота оксид | 304 | 0,4 | 0,06 | 3 |
| 2 | Азота диоксид | 301 | 0,085 | 0,04 | 2 |
| 3 | Аммиак | 303 | 0,2 | 0,04 | 4 |
| 4 | Бенз(а)пирен | 703 | - | 0,1·10-5 | 1 |
| 5 | Серы диоксид | 330 | 0,5 | 0,05 | 3 |
| 6 | Сероводород | 333 | 0,008 | - | 2 |
| 7 | Углерода оксид | 337 | 5,0 | 3,0 | 4 |
| 8 | Фенол | 1071 | 0,01 | 0,003 | 2 |
| 9 | Взвешенные вещества | 2902 | 0,5 |  | 3 |
| 10 | Формальдегид | 1325 | 0,035 |  | 2 |

Для веществ, на которые установлено только ПДКсс, используется приближенное соотношение между ПДКмр и ПДКсс: ПДКсс ≈ 0,1ПДКмр

По СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлено 5 классов :

| I Самые вредные | II | III | IV | V Наименее вредные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Не менее 1000м | 500м | 300м | 100м | 50м |

Снизу картинки – их нужно использовать для составления вывода

3) CЗЗ(санитарно бактериологическая зона)