| «Термодинамика и теплопередача» / 3 задачи / Расчётно – графичекая работа № 1 Задание N1 Термодинамические процессы в газах Воздух,имеющий начальный объём V1 [м3],начальное давление P1 [бар] и температуру T1[К],расширяется в цилиндре с подвижным поршнем до давления Р2. Определить: Конечный объём, конечную температуру,работу, производимую газом и подведённое тепло, если расширение происходит Изотермически. Адиабатически. Политропно с показателeм политропы - n. 4.Построить гр-ки процессов в РV координатах. Принять для воздуха: Показатель адиабаты К=1,4 Газовая постоянная: R=287 Дж/кг К. Теплоёмкость Cv=720 Дж/кг К. |
| --- |
| Таблица исходных данных |
| Р1 [бар] | V1 [мз] | Т1 [К] | P2 [бар] | n |
| 10,0 | 0,04 | 295 | 1,8 | 1,31 |

Задание N2

Газовые смеси

| Р [бар] | V [мз] | Т [К] | СО2 % | Н2 % | СО % | N2 % | Н2О % | SО2 % | О2 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 3,6 | 300 | 3 | 10 | 5 | 70 | 6 | 2 | 4 |

Газовая смесь, имеющая давление P , объём V и температуру T,

задана массовым составом.

Определить:

Газовые постоянные компонентов и смеси.

Кажущуюся молекулярную массу смеси.

Парциальные давления компонентов.

Массу смеси и компонентов.

Основные формулы:

R0= 8314[Дж/кмоль К].

1.

2.                   -    G  в процентах

3.

4.

Проверка

Пример

СО2

Задание N3

Расчёт  теплопередачи через плоскую стенку.

Поверхность нагрева состоит из плоской стальной стенки толщиной  δ.

По одну сторону стенки движется горячая вода, средняя температура которой tж1, а по другую - вода со средней температурой  tж2   или воздух, средняя температура которого  t1ж2  .

Определить для обоих случаев удельный тепловой поток q (Вт/м2)  и коэффициент теплопередачи, а также значения температур на обеих поверхностях стенки.

Коэффициент теплопроводности стали  λст=45 (Вт/м*К)     . Коэффициенты теплоотдачи для горячей воды к стенке для обоих случаев α1 , от стенки к воде α2 , а от стенки к воздуху  α12.

Образец решения задачи.

1.Изобразить схематично плоскую стенку и обозначить на ней подвод и отвод  теплоты, температурные поля и размеры пластины.

2.Определить коэффициент теплопередачи при обтекании плоской пластины   с  двух сторон водой с температурой     и   :

3.Определить коэффициент теплопередачи при обтекании плоской пластины   с  одной стороны водой, а с другой воздухом с температурой     и

4.Определить для обоих случаев удельный тепловой поток:

и  .

5.Значения температур на поверхности стенки определяются из соотношения:

а)при обтекании пластины водой;

б)при обтекании водой и воздухом.

6.Перепад температур по толщине плоской стенки определяется из соотношения:

а)        б)

Таблица исходных данных

| δ. (мм) | tж1 0С | tж2 0С | t1ж2 0С | α1 Вт/м2 К | α2 Вт/м2 К | α12. Вт/м2 К |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 130 | 45 | 30 | 1850 | 1100 | 22 |  |  |