КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Контрольная работа содержит 4 задачи: 2 – из раздела электрические цепи и 2 – из раздела трансформаторы и электрические машины. Вариант задачи соответствует порядковому номеру фамилии студента в списке группы. Работа выполняется в отдельной тетради и должна содержать: 1) вариант и условие задачи; 2) электрическую схему; 3) решение задачи; 4) графическую часть: векторные диаграммы (в масштабе) и характеристики.

Задача 1. Для электрических схем (рис. 2-1 ÷ 2-8) по заданным в табл. 2 параметрам определить: 1) токи во всех ветвях цепи и напряжения на отдельных участках; 2) составить баланс активной и реактивной мощностей; 3) построить в масштабе на комплексной плоскости векторную диаграмму токов и напряжений; 4) определить показание вольтметра и ваттметра.

Таблица 2

| Вари ант | Рису нок | , В | , Гц | , мкф | , мкф | , мкф | , мкф | , мГн | , мГн | , мГн | , Ом | , Ом | , Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-2 2-2 2-2 2-2 2-2 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 | 50 100 120 200 220 50 100 120 200 220 50 100 120 200 220 50 100 120 200 220 50 100 120 200 220 50 100 100 200 220 50 100 120 200 220 50 100 150 200 220 | 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | 637 637 637 637 637 - - - - - 637 637 637 637 637 - - - - - 637 637 637 637 637 - - - - - - - - - - - - - - - | 300 300 300 300 300 - - - - - - - - - - 1600 1600 1600 1600 1600 159 159 159 159 159 - - - - - 637 637 637 637 637 318 318 318 318 318 | - - - - - 100 100 100 100 100 - - - - - - - - - - - - - - - 637 637 637 637 637 - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 159 159 159 159 159 - - - - - - - - - - - | - - - - - 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 - - - - - 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 - - - - - 25 25 25 25 25 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 | - - - - - 1000 1000 1000 1000 1000 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 - - - - - - - - - - 9 9 9 9 9 - - - - - - - - - - | 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 115 115 115 115 115 6,37 6,37 6,37 6,37 6,37 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 - - - - - 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 - - - - - | 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 6 6 6 6 6 40 40 40 40 40 8 8 8 8 8 | 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 4 4 4 4 4 - - - - - 10 10 10 10 10 | 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 - - - - - - - - - - 10 10 10 10 10 4 4 4 4 4 |

Задача 2. Для электрических схем (рис. 3-1 ÷ 3-14) по заданным в табл. 3 параметрам определить: 1) фазные и линейные токи и ток в нейтральном проводе (для четырехпроводной схемы); 2) активную мощность всей цепи и каждой фазы отдельно; 3) построить векторную диаграмму токов и напряжений на комплексной плоскости.

Таблица 3

| Вари ант | Рису нок | , В | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | 3-1 3-1 3-1 3-2 3-2 3-2 3-3 3-3 3-3 3-4 3-4 3-4 3-5 3-5 3-5 3-6 3-6 3-6 3-7 3-7 3-7 3-8 3-8 3-8 3-9 3-9 3-9 3-10 3-10 3-10 3-11 3-11 3-11 3-12 3-12 3-12 3-13 3-13 3-13 3-14 3-14 3-14 | 127 220 380 127 220 380 127 220 380 127 220 380 127 220 380 127 220 380 127 220 380 127 220 380 127 220 380 127 220 380 127 220 380 127 220 380 127 220 380 127 220 380 | 8 8 8 8 8 8 4 4 4 6 6 6 10 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - 10 10 10 5 5 5 - - - - - - | 8 8 8 4 4 4 8 8 8 8 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 8 8 8 6 6 6 6 6 6 3 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 6 6 6 4 4 4 3 3 3 8 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 6 6 6 3 3 3 6 6 6 6 6 6 10 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - 10 10 10 5 5 5 - - - - - | 6 6 6 8 8 8 8 8 8 4 4 4 10 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - 10 10 10 5 5 5 - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - 8 8 8 8 8 8 4 4 4 6 6 6 10 10 10 - - - - - - - - - 10 10 10 | - - - - - - - - - - - - - - - 8 8 8 4 4 4 3 3 3 8 8 8 - - - - - - - - - 3 3 3 4 4 4 | - - - - - - - - - - - - - - - 8 8 8 6 6 6 6 6 6 3 3 3 - - - - - - - - - 6 6 6 8 8 8 | - - - - - - - - - - - - - - - 6 6 6 6 6 6 3 3 3 8 8 8 - - - - - - - - - 5 5 5 - - | - - - - - - - - - - - - - - - 6 6 6 3 3 3 4 4 4 6 6 6 10 10 10 - - - - - - 4 4 4 3 3 3 | - - - - - - - - - - - - - - - 6 6 6 8 8 8 8 8 8 4 4 4 10 10 10 - - - - - - 8 8 8 6 6 6 |

Задача 3. Для трехфазных трансформаторов, параметры которых приведены в табл. 4, определить: 1) коэффициент мощности холостого хода ; 2) коэффициент мощности  при нагрузках  и ; 3) сопротивления первичной и вторичной обмоток ,   и ; расчетные сопротивления ,  и ; угол магнитных потерь ;

4) построить векторную диаграмму трансформатора для нагрузки  и ;

5) построить внешнюю характеристику  и зависимость к.п.д. от нагрузки  для .

Таблица 4

| Вариант | Данные для расчета |
| --- | --- |
|  | Группа соединений | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Напряжение короткого замыкания | Мощность короткого замыкания | Мощность холостого хода | Ток холостого хода |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |  | 10 20 30 50 75 100 180 240 320 420 25 25 25 25 40 40 40 40 63 63 63 63 63 63 63 | 6300 6300 10000 10000 10000 10000 10000 10000 35000 10000 6000 10000 6000 10000 10000 6000 6000 10000 6000 6000 10000 10000 20000 20000 20000 | 400 230 400 400 230 525 525 525 525 525 230 230 400 400 230 230 400 400 230 400 230 400 400 230 400 | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,5 5,5 4,5 4,7 4,5 4,7 4,5 4,5 4,7 4,0 4,5 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7 4,5 | 335 600 850 1325 1875 2400 4100 5100 6200 7000 600 690 600 690 880 880 1000 690 1280 1280 1470 1470 1470 1470 1280 | 105 180 300 440 590 730 1200 1600 2300 2100 125 125 125 125 180 180 180 125 260 260 260 260 260 260 260 | 10,0 9,0 9,0 8,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 6,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 |

Задача 4. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором номинальной мощностью  включен в сеть с номинальным напряжением и частотой . Определить: 1) номинальный  и пусковой  токи; 2) номинальный , пусковой  и максимальный  моменты; 3) полные потери в двигателе при номинальной нагрузке . Данные для расчета приведены в табл. 5.

Таблица 5

| вар. | Данные для расчета |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 380 380 380 380 380 380 380 380 | 0,8 0,1 1,5 2.2 3,0 4,0 5.5 7.5 10 13 17 22 30 40 55 75 100 10 13 17 22 30 40 55 75 | 3,0 3,0 4,0 4,5 3,5 2,0 3.0 3,5 4,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 | 0,78 0,795 0,805 0,83 0,845 0,855 0,86 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,89 0,89 0,90 0,90 0,915 0,885 0,885 0,89 0,90 0,91 0,925 0,925 0,925 | 0.86 0,87 0,88 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,90 0,90 0,90 0,91 0,92 0,92 0,92 0,87 0,889 0,89 0,90 0,91 0,92 0,92 0,92 | 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 | 2,2 2.2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2.2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 2,0 2,0 2.0 2,0 2,0 2,0 2,0 | 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 | 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 |