Перечень заданий к контрольной работе по дисциплине «Гидравлические и пневматические системы ТиТТМО»

- Перечень источников для подготовки к контрольной работе

Основная учебная литература

- Брюханов О. Н. и др. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: Учебник. Гриф. – М.: ИНФРА – М, 2004 (2), 2007 (25).

- Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод: Учебное пособие. / Под ред. С.П. Стесина. – М.: Издательство «Академия», 2005 (5), 2006 (15), 2007 (10).

- Лепешкин А.В. Гидравлические и пневматические системы: Учебник. – М.: ИЦ «Академия», 2008. (5 экз.)

Дополнительная учебная, учебно-методическая литература

- Беленков Ю.А. и др. / Под редакцией Беленкова Ю.А. Гидравлика и гидропневмопривод. Задачник. М., «Экзамен», 2009. 286 с.

- Е.Г. Жулина и др. Основы гидравлических расчетов на автомобильном транспорте.Ч.2.Гидромашины и гидропривод. Учебно-методическое пособие. – Н.Новгород: НГПУ, 2012

- Башта Т.Н. Машиностроительная гидравлика. Справочное пособие. М.: Машиностроение, 1971г.

- Башта Т.Н. Гидропривод и гидропневмоавтоматика. М.:  Машиностроение, 1972г – 319с.

- Башта Т.Н., Руднев С.С. Гидравлика, гидравлические машины и гидравлические приводы. М.: Машиностроение, 1970.-503с.

Электронные информационные ресурсы

1. www.techgidravlika.ru Сайт по гидравлике

2. www.pitbooks.ru/gidravlika Электронная библиотека. Электронные книги

3. www.elibrary.ru Научная электронная библиотека

4. www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий

- Варианты*  заданий для выполнения контрольной работы

(в скобках рядом с номером задачи указан номер столбца с данными для расчета в таблице)

| № варианта | Номера задач | ФИО студента |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1.2 (2), 2.2 (2), РГР 2(1) |  |

- Перечень задач и заданий к выполнению РГР

Задача 1.1. Поршневой насос одностороннего действия с диаметром цилиндра D, ходом поршня S, числом двойных ходов в минуту n и объемным КПД о = 0,9 подает рабочую жидкость в систему гидропривода. При какой частоте вращения должен работать включенный параллельно шестеренчатый насос с начальным диаметром шестерни dн, шириной шестерен b, числом зубьев z = 30 и объемным КПД о = 0,86, чтобы количество подаваемой жидкости удвоилось?

| Величина | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D, мм | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 70 | 90 | 100 | 110 | 80 |
| S, мм | 200 | 260 | 160 | 220 | 180 | 240 | 280 | 300 | 320 | 340 |
| n, об/мин | 60 | 75 | 50 | 65 | 55 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| dн, мм | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 56 | 72 | 80 | 88 | 64 |
| b, мм | 50 | 65 | 40 | 55 | 45 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 |

Задача 1.2. Центробежный насос производительностью Q работает при частоте вращения n. Определить допустимую высоту всасывания, если диаметр всасывающей трубы d, а ее длина L. Коэффициент кавитации в формуле Руднева принять равным с. Температура воды t = 20˚С (кинематическая вязкость ν = 0,01·10-4 м2/с). Коэффициент сопротивления колена ζк = 0,2. Коэффициент сопротивления входа в трубу ζвх = 1,8. Эквивалентная шероховатость стенок трубы Δ = 0,15 мм.

| Величина | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Q, л/с | 15 | 25 | 35 | 62 | 30 | 22 | 14 | 100 | 53 | 32 |
| d, мм | 100 | 125 | 150 | 200 | 150 | 125 | 100 | 250 | 200 | 150 |
| L, м | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 5 | 3,6 | 3 | 2,5 | 5,8 | 4,8 | 3,2 |
| n, об/мин | 2860 | 2850 | 2740 | 1470 | 2500 | 2890 | 1475 | 1450 | 1500 | 2000 |
| с | 1000 | 1100 | 1200 | 800 | 1000 | 900 | 1200 | 800 | 900 | 1000 |
| ра, мм рт.ст | 750 | 760 | 745 | 755 | 760 | 765 | 750 | 745 | 755 | 762 |
| ризб, Па | 1800 | 2500 | 1950 | 2050 | 2350 | 1950 | 2100 | 2300 | 2150 | 2080 |

Задача 1.3. Силовой гидравлический цилиндр нагружен силой F и делает n двойных ходов в минуту. Длина хода поршня l, диаметр поршня D, диаметр штока d. Определить давление масла, потребную подачу и среднюю скорость поршня. Механический коэффициент полезного действия гидроцилиндра ηм = 0,95, а объемный КПД ηо = 0,98.

| Величина | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F, кН | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| l, см | 100 | 115 | 120 | 100 | 110 | 105 | 120 | 130 | 105 | 112 |
| n, ход/мин | 12 | 10 | 20 | 11 | 10 | 20 | 25 | 20 | 10 | 15 |
| D, мм | 145 | 150 | 130 | 120 | 110 | 120 | 130 | 140 | 145 | 155 |
| d, мм | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 52 |

Задача 1.4. Определить средний объемный коэффициент полезного действия, максимальную теоретическую подачу и степень неравномерности подачи поршневого насоса двойного действия с диаметром цилиндра  D, ходом поршня l и диаметром штока d при n двойных ходах (оборотах рабочего вала) в минуту, заполняющего мерный бак емкостью W в течение tс.

| Величина | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D, мм | 200 | 300 | 250 | 100 | 200 | 300 | 150 | 250 | 300 | 280 |
| l, мм | 150 | 250 | 200 | 60 | 250 | 300 | 100 | 250 | 350 | 250 |
| d, мм | 50 | 75 | 62,5 | 25 | 50 | 75 | 40 | 62,5 | 75 | 70 |
| n,об/мин | 50 | 60 | 70 | 60 | 80 | 60 | 50 | 75 | 60 | 90 |
| W, м3 | 0,52 | 1,45 | 1,13 | 0,07 | 0,86 | 3,5 | 0,2 | 1,16 | 3,7 | 3,0 |
| t, с | 80 | 50 | 60 | 100 | 50 | 100 | 80 | 70 | 90 | 80 |

Задача 2.1. Усилие на штоке Rг, ход поршня L, максимальная скорость перемещения поршня при рабочем ходе V; усилие при холостом ходе отсутствует. Подобрать гидроцилиндр и определить расход жидкости через него и ее давление на входе.

| Величина | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| RГ, кН | 45 | 100 | 800 | 120 | 40 | 20 | 5 | 12 | 100 | 30 |
| L, м | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,45 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,12 | 0,5 |
| V, м/мин | 0,6 | 0,25 | 0,5 | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,6 |

# Гидроцилиндры

# Внутренний диаметр цилиндра в мм согласно ГОСТ 6540-68: 10, 12, 16, 20, 25, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500, 560, 710, 800, 900, а ход поршня в мм – из следующего ряда: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2500, 2800, 3000, 3150, 3350, 3550, 3750, 4000, 4250, 4500, 4750, 5000, 5300, 5600, 6000, 6300, 6700, 7100, 7500, 8000, 8500, 9000, 9500, 10000 (размеры основного ряда подчеркнуты).

| Тип гидроцилиндра | Диаметр поршня, мм | Номинальное давление, МПа | Ход поршня, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 73.001 | 40 | 16 | 720 | 18,0 |
| ПГУ–61 | 65 | 10 | 850 | 12,5 |
| ПГУ–3Б | 65 | 10 | 850 | 12,5 |
| 3А1 0–II–001 | 70 | 1,б | 685 | 23,2 |
| 3А151–II–001 | 80 | 1,6 | 650 | 30,0 |
| 3AI6I–II–001 | 80 | 1,6 | 920 | 34,2 |
| БУ–0600–00 | 90 | 10 | 650 | 44,7 |
| ЗА423–II–001 | 90 | 1,6 | 1600 | 73,5 |
| 3AI64–II–001 | 110 | 1,б | 1820 | 148,0 |
| 3AI64–II–001 | 110 | 1,6 | 2520 | 168,0 |
| 3BI64Б–II–001 | 110 | 1,6 | 1270 | 132,0 |
| БУ55–0600–00–1 | 80 | 10 | 635 | 40,7 |
| Д443–I003–00–2 | 80 | 10 | 275 | 28,6 |
| Д535–04–00 | 80 | 10 | 635 | 38,8 |
| Д443А–0604–00–4 | 80 | 10 | 275 | 50,0 |
| Ц60,8/80–630/ | 60 | 16 | 80–630 | 7,7–18,86 |
| Ц80,4/80–800/ | 80 | 10 | 80–800 | 15,74–37,48 |
| Ц80,8/80–8000/ | 80 | 16 | 80–800 | 16,76–41,74 |
| Ц100,4/80–1000/ | 100 | 10 | 80–1000 | 28,38–63,44 |
| Ц125,4/100–1250/ | 125 | 10 | 100–1250 | 39,48–111,37 |
| Ц125,8/100–1250/ | 125 | 16 | 100–1250 | 40,29–125,87 |
| Ц160,4/125–1600/ | 160 | 10 | 125–1600 | 69,38–190,2 |
| Ц160,8/125–1600/ | 160 | 16 | 125–1600 | 74,58–224,49 |
| Ц200,4/200–2000/ | 200 | 10 | 200–2000 | 131,5–339,0 |
| Ц60,7/80–630/ | 60 | 16 | 80–630 | 6,9–18,06 |
| Ц80,3/80–800/ | 80 | 10 | 80–800 | 13,23–34,98 |
| Ц80,7/80–800/ | 80 | 16 | 80–800 | 14,29–39,22 |
| Ц100,3/80–1000/ | 100 | 10 | 80–1000 | 24,45–59,10 |
| Ц100,7/80–1000/ | 100 | 16 | 80–1000 | 26,64–67,74 |
| Ц125,3/100–1250/ | 125 | 10 | 100–1250 | 36,27–108,13 |
| Ц125,7/100–1250/ | 125 | 16 | 100–1250 | 37,19–122,54 |
| Ц160,3/125–1600/ | 160 | 10 | 125–1600 | 64,01–172,49 |
| Ц160,7/125–1600/ | 160 | 16 | 125–1600 | 71,67–233,68 |
| Ц200,3/200–2000/ | 200 | 10 | 200–2000 | 120,8–328,0 |
| Ц60,5/80–630/ | 60 | 16 | 80–630 | 7,08–18,24 |
| Ц80,1/80–800/ | 80 | 10 | 80–800 | 14,11–25,62 |
| Ц80,5/80–800/ | 80 | 16 | 80–800 | 15,11–49,85 |
| Ц100,1/80–1000/ | 100 | 10 | 80–1000 | 25,41–60,47 |
| Ц100,5/80–1000/ | 100 | 16 | 80–1000 | 26,3–68,4 |
| Ц125,1/100–1250/ | 125 | 10 | 100–1250 | 22,18–116,12 |
| Ц125,5/100–1250/ | 125 | 16 | 100–1250 | 22,71–130,09 |
| Ц160,5/125–1600/ | 160 | 16 | 125–1600 | 82,24–224,25 |
| Ц200,1/200–2000/ | 200 | 10 | 200–2000 | 131,1–339,34 |
| Д230–14сб | 180 | 3 | 718 | 98,3 |
| Д183Б–14сб | 180 | 3 | 752 | 97,4 |
| М6–0204–00 | 180 | 4 | 520 | 90,0 |
| М6–0205–00 | 180 | 4 | 520 | 90,0 |
| 4009–4635010 | 70 | 10 | 140 | – |
| 4000М–4630010–Б | 120 | 12 | 400 | – |
| 404БЛ–4630010 | 120 | 10 | 360 | – |
| 4046–4614011 | 120 | 10 | 130 | – |
| 4008–4632010 | 145 | 8 | 565 | – |
| ГПIУ–9.01 | 90 | 7 | 295 | 29,0 |
| ГПIУ3 | 90 | 7 | 700 | 47,0 |
| МК1.20.03.000 | 125 | 15 | 675 | 119,8 |
| ОМКТ1–1–31К | 100 | 20 | 900 | 191,0 |
| ДСШ14.56.001 | 36 | 7 | 250 | 4,5 |
| 9ЭА–8603010–13 | 145 | 10 | 505 | 38,6 |
| 220В–8600015 | 220 | 5 | 785 | – |
| 60.04.04.00СА | 70 | 10 | 82 | 4,6 |
| БКГМ–020Е | 70 | 10 | 841 | 26,7 |
| Ц60,6/80–630/ | 60 | 16 | 80–630 | 8,39–19,5 |
| Ц80,2/80–800/ | 80 | 10 | 80–800 | 11,39–22,2 |
| Ц100,2/80–1000/ | 100 | 10 | 80–1000 | 26,38–61,44 |
| Ц100,6/80–1000/ | 100 | 16 | 80–1000 | 27,39–69,50 |
| Ц125,2/100–1250/ | 125 | 10 | 100–1250 | 41,85–113,74 |
| Ц125,6/100–1250/ | 125 | 16 | 100–1250 | 45,99–131,14 |
| Ц160,2/125–1600/ | 160 | 10 | 125–1600 | 74,24–207,22 |
| Ц160,6/125–1600/ | 160 | 16 | 125–1600 | 89,71–251,72 |
| Ц200,2/200–2000/ | 200 | 10 | 200–2000 | 42,26–341,6 |

Задача 2.2. Нагрузочный момент на валу гидромотора Мс и частота вращения nг (номинальная либо пределы ее изменения) приведены в таблице. Подобрать для заданного варианта гидромотор и определить его характеристики.

| Величина | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мс, Н·м | 1000 | 6500 | 100 | 1800 | 800 | 1500 | 50 | 20 | 2800 | 500 |
| nг, об/мин | 100 | 20-120 120 | 1000 | 10-120 200 | 160 | 10-120 200 | 1000 | 400-120 800 | 20-120 250 | 180 |

# Технические характеристики гидромоторов

| Тип гидромотора | Номинальный крутящий момент, Нм | Частота вращения, мин-1 | Рабочий объем, см3/об | Объемный КПД | Номинальное давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номинальная | Пределы |  |  |  |
| МР–0,16/10 | 240 | 240 |  | 160 | 0.91 | 10 |
| МР–0,25/10 | 380 | 240 |  | 250 | 0,94 | 10 |
| МР–0,4/10 | 570 | 192 |  | 400 | 0,94 | 10 |
| МР–0,63/10 | 900 | 150 |  | 630 | 0,95 | 10 |
| МР–1/10 | 1480 | 120 |  | 1000 | 0,94 | 10 |
| МР–1,6/10 | 2390 | 96 |  | 1600 | 0,95 | 10 |
| МР–2,5/10 | 3540 | 96 |  | 2500 | 0,94 | 10 |
| МР–4/10 | 5700 | 96 |  | 4000 | 0,94 | 10 |
| МР–6,3/10 | 9520 | 60 |  | 6300 | 0,93 | 10 |
| МР–10/10 | 15120 | 37,8 |  | 10000 | 0,96 | 10 |
| МР–16/10 | 22960 | 24 |  | 16000 | 0,95 | 10 |
| МР–25/10 | 37500 | 9,6 |  | 25000 | 0,95 | 10 |
| МР–450 | 1340 | 130 | 1,5–400 | 451 | – | 21 |
| МР–700 | 2110 | 120 | 1–340 | 707 | – | 21 |
| МР–1100 | 3380 | 100 | 1–280 | 1126 | – | 21 |
| МР–1800 | 5440 | 80 | 1–220 | 1809 | – | 21 |
| МР–1800 | 8370 | 60 | 1–170 | 2780 | – | 21 |
| МР–4500 | 13550 | 40 | 1–120 | 4503 | – | 21 |
| Г16–11 | 5,0 | 1000 | 300–2500 | 8 | 0,70 | 6,3 |
| Г16–12 | 11,5 | 1000 | 300–2500 | 18 | 0,73 | 6,3 |
| Г16–13 | 23,7 | 1000 | 300–2200 | 36 | 0,75 | 6,3 |
| Г16–14 | 48,5 | 1000 | 300–1800 | 71 | 0,80 | 6,3 |
| Г16–15А | 70,4 | 1000 | 300–1800 | 100 | 0,85 | 6,3 |
| Г16–15 | 101,8 | 1000 | 300–1500 | 140 | 0,88 | 6,3 |
| Г16–16А | 155,2 | 1000 | 300–1500 | 200 | 0,90 | 6,3 |
| Г15–21 | 6 | 1000 | 40–2400 | 11,2 | – | 6,3 |
| Г15–22 | 12,5 | 1000 | 30–2100 | 20 | – | 6,3 |
| Г15–23 | 25 | 1000 | 20–1800 | 40 | – | 6,3 |
| Г15–24 | 50 | 1000 | 20–1500 | 80 | – | 6,3 |
| Г15–25 | 100 | 1000 | 20–1300 | 160 | – | 6,3 |
| Г15–26 | 200 | 1000 | 10–1000 | 320 | – | 6,3 |

Задача 2.3. Подобрать регулируемый (+) / нерегулируемый (–) насос производительностью Qн, создающий давление рн по исходным данным, приведенным в таблице.

| Величина | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Qн·10 4, м3/с | 15 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | 2,2 | 3,2 | 1,8 | 0,8 | 2,6 |
| рн, МПа | 12 | 28 | 22 | 16 | 18 | 14 | 24 | 12 | 16 | 26 |
| Регулируе-мый | - | - | - | + | - | + | - | - | + | + |

# Характеристики серийно выпускаемых насосов

| Характеристики | Шестеренные НШ-Ф | Пластинчатые БГ12 | Аксиально-поршневые регулируемые НА | Аксиально-поршневые нерегулируемые НА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота вращения, об/мин | 1920 | 1440 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Номинальное давление, МПа | 16 | 16 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| Рабочий объем, см3/об |  |  |  |  |  |  |
| 4 | + |  |  |  | + | + |
| 6,3 | + | + |  |  | + | + |
| 8 |  | + |  |  |  |  |
| 10 | + |  |  |  | + |  |
| 12,5 |  | + |  |  |  | + |
| 16 | + | + | + |  |  | + |
| 20 | + |  |  | + |  |  |
| 25 | + | + | + |  |  | + |
| 32 | + | + |  |  |  | + |
| 40 | + | + | + | + |  | + |
| 50 | + |  |  |  |  |  |
| 63 | + | + | + |  |  |  |
| 80 | + | + |  | + |  | + |
| 100 | + | + |  |  | + | + |

+ – исполнение предусмотрено.

| Тип насоса | ηо | ηобщ |
| --- | --- | --- |
| Пластинчатый | 0,7–0,9 | 0,6–0,75 |
| Шестеренный | 0,7–0,9 | 0,25–0,70 |
| Поршневой | 0,95–0,98 | 0,8–0,9 |

Расчетно-графическая работа (РГР)

Рекомендуемая последовательность выполнения РГР

На основании рассмотренных примеров можно рекомендовать приведенную ниже последовательность выполнения расчетно-графической работы (РГР).

Замена заданной схемы гидропривода эквивалентной.

Выбор масштаба для величин, откладываемых по осям координат графика, и построение характеристики насосной установки.

Составление уравнений характеристик для каждого простого трубопровода, входящего в эквивалентную схему и определение их коэффициентов.

Построение характеристик простых трубопроводов и получение суммарной характеристики сложного трубопровода.

Определение рабочей точки гидросистемы и расчет величин, требуемых по условию задачи.

Основные требования к содержанию и оформлению

расчетно-графической работы.

Пояснительная записка к выполненной РГР должна содержать:

1. Схему гидропривода, исходные данные и вопросы, на которые не-обходимо получить ответ по условию задания.

2. Эквивалентную расчетную схему гидропривода.

3. Аналитическую часть работы, включающую составление уравнений характеристик потребного напора всех участков сложного трубопровода и рас-чет их коэффициентов.

4. Графическую часть работы, включающую график, выполненный на бумаге формата не менее А4, по которому определяются необходимые данные для ответа на поставленные в задании вопросы.

5. Расчеты необходимых по условию задания параметров, характеризующих работу гидропривода.

Титульный лист работы может иметь произвольную форму с обязательным указанием фамилии студента с инициалами, номера группы и варианта за-дания.

График с проведенными построениями прилагается к пояснительной записке.

РГР 1. Гидропривод ведущих колес прицепа

Гидронасос 1, снабженный предохранительным клапаном 2, подает рабочую жидкость к гидромоторам 3 и 4, выходные валы которых через механические редукторы 5 с передаточным отношением i связаны с осями ведущих колес прицепа, на которых реализуется момент M, необходимый для движения машины. Частота вращения колес n регулируется за счет изменения площади Sдр проходного сечения гидродросселя 6. После совершения полезной работы жидкость проходит через фильтр 8 и сливается в гидробак 7.

Определить:

1. Частоту n вращения ведущих колес прицепа.

2. Мощность, потребляемую гидроприводом, и его к.п.д.

3. Максимально возможную при заданном моменте M частоту вращения ведущих колес и к.п.д. гидропривода при этом.

Исходные данные для расчета: VН = 30 см3 , nН= 2400 об/мин, KоН = 0.02 1/МПа, ηмН = 0.9, VГ = 40 см3, KоГ = 0.015 1/МПа, ηмГ = 0.9, = 12, d1 = 16 мм, d2= 8 мм, l1 = l3 = 10 м, l2 = 3 м, lЭФ = 400· d1, μдр = 0.65, ν = 0.4 см2/с, ρ = 900 кг/м3.

Величина момента M на каждом колесе и площадь Sдр проходного сечения гидродросселя берутся из таблицы в соответствии с номером варианта.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M, кН·м | 0.6 | 0.5 | 0.45 | 0.7 | 0.65 |
| Sдр, мм2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 |

РГР 2. Гидропривод оборудования экскаватора

Насосная установка, состоящая из насоса 1 и переливного клапана 2, подает жидкость через фильтр 3 и гидрораспределитель 4 к гидроцилиндру 5 подъема стрелы и гидроцилиндру 6 складывания стрелы, штоки которых пре-одолевают соответственно силы F1 и F2. Слив рабочей жидкости в гидробак 7 происходит через регулируемый гидродроссель 8.

Определить:

1. Скорости движения поршней гидроцилиндров.

2. Мощность, потребляемую гидроприводом, и его к.п.д.

Исходные данные для расчета: VН = 60 см3 , nН = 1900 об/мин, KоН = 0.02 1/МПа,  ηмН = 0.9, pкmin = 6 МПа, Kк = 0.001 (МПа·с)/см3, D1 = 70 мм, dш1= 50 мм, D2 = 30мм, dш2 = 20 мм, ηмЦ= 0.9, d = 10 мм, l1 = 2 м, l2 = 5 м, l3 = 3 м, l4 = 1.5 м, для каждого канала гидрораспределителя ζР = 0.5, ζФ = 1, μдр = 0.75, принять  режим течения в трубопроводах турбулентным λт= 0.04, ρ = 900 кг/м3 , ν = 0.2 см2/с.

Величины сил F1 и F2 и площадь Sдр проходного сечения гидродросселя берутся из таблицы в соответствии с номером варианта.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1, кН | 15.5 | 15.5 | 12 | 16.5 | 13 |
| F2, кН | 2.85 | 2.6 | 2.3 | 2.85 | 2.5 |
| Sдр, мм2 | 10 | 15 | 8 | 20 | 10 |

РГР 3. Гидропривод автоподъемника

При подъеме (гидрораспределитель 3 находится в позиции А) регулируемый насос 1, снабженный регулятором подачи, подает жидкость в гидроцилиндры 4 и 5, штоки которых преодолевают соответственно усилия F1 и  F2. Скорость подъема регулируется за счет изменения площади проходного сечения гидродросселя 2. Слив жидкости в гидробак 7 происходит через фильтр 6.

Определить:

1. Скорости движения поршней гидроцилиндров.

2. Мощность, потребляемую гидроприводом, и его к.п.д.

Исходные данные для расчета: VНmax = 60 см3 , nН = 1200 об/мин, ηмН = 0.9, KоН = 0.02 1/МПа, pрmin = 10 МПа, Kр = 0.001 м3/(МПа·с), l dD = 80 мм, dш = 40 мм, ηмЦ = 0.9, l1 = 3 м, d1 = 16 мм, l2 = 6 м, d2 = 8 мм, l3 = 10 м, l4 = 2.5 м, lЭФ = 500·d1, для каждого канала распределителя lЭР1= 300·d1, μдр = 0.75, ν = 0.4 см2/с, ρ = 900 кг/м3.

Величины сил F1 и F2 и площадь Sдр проходного сечения гидродросселя берутся из таблицы в соответствии с номером варианта.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1, кН | 27 | 33 | 40 | 36 | 35 |
| F2, кН | 30 | 29 | 37 | 32 | 30 |
| Sдр, мм2 | 10 | 12 | 8 | 9 | 11 |