|  | Московский Автомобильно-Дорожный Институт (Государственный Технический Университет) |
| --- | --- |

Кафедра "ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАНСПОРТА И АВТОСЕРВИСА"

КУРСОВАЯ РАБОТА

По курсу "Технологическое проектирование АТП и СТО"

Студентка: Заморенова В.С.

Группа: 2ВбЭТ2

Преподаватель: Горбунов Б.П.

Москва 2014

Параметры

- Тип подвижного состава                                                           ГАЗ 66

- Среднее списочное количество автомобилей                           Аи = 170

- Среднесуточный пробег автомобиля                                         Lcc = 250

- Количество дней работы в году                                                  Дрг =   255

- Категория условий эксплуатации                                               КУЭ - I

- Время работы в наряде                                                                 Тн = 8

- Пробег автомобиля в долях с начала эксплуатации (I цикл)   LIi = 0,7

- Пробег автомобиля в долях с начала эксплуатации (II цикл) LIIi = 1,3

- Среднее списочное количество автомобилей   (I цикл)                        Аи I = 102

- Среднее списочное количество автомобилей   (II цикл)                 Аи II = 68

- Коэффициент климатического района                                         арктический

Расчет производственной программы по ТО и Р.

Расчет пробега подвижного состава до капитального ремонта

Lкрн – нормативный пробег до КР; Lкрн = 175000 км

К1 – коэффициент, определяющий категорию условий эксплуатации;

К1 = 1,0;

К2 – коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава;

К2 = 1,0

К3 – коэффициент, учитывающий природно-климатическую зону;

К3 = 0,7

Определение пробегов до очередных видов воздействий

До ТО-1 и ТО-2:

Liн – нормативная периодичность ТО i-го вида (ТО-1 или ТО-2), км

До ТО-1

L1н = 3000 км

До ТО-2

L2н = 12000 км

Количество дней работы автомобиля до ТО

Количество дней работы автомобиля до ТО (ДТОр) определяется по формуле:

Корректировка пробега по среднесуточному пробегу

Для удобства составления графика ТО и ремонта и последующих расчетов, пробег между отдельными видами ТО и КР должен быть скорректирован со среднесуточным пробегом. Корректирование заключается в подборе численных значений периодичности пробега в километрах для каждого вида ТО и пробега до КР, кратных между собой, и среднесуточному пробегу и близких по своей величине к установленным нормативам. Кратность восстанавливается следующим образом:

км

Полученные результаты сводим в таблицу 1.

Таблица 1 – Нормативы ресурсного пробега и периодичности ТО

| Наименование показателей | ГАЗ-66 |
| --- | --- |
| Lнкр, км | 175000 |
| Lн1, км | 4000 |
| Lн2, км | 16000 |
| К1 | 1 |
| К2 | 1 |
| К3 | 0,7 |
| Lкр, км | 122496 |
| L1, км | 2400 |
| L2, км | 9600 |

Расчет годовых пробегов подвижного состава

Годовой пробег подвижного состава определяется по формуле:

где Др.г. – число рабочих дней в году;

lсс – среднесуточный пробег единицы подвижного состава, км;

αв – коэффициент выпуска;

,

где Корг – коэффициент, учитывающий потери по организационным причинам;

Корг = 0,92;

αт – коэффициент технической готовности;

,

где Дэ.ц – число дней эксплуатации за цикл;

Дпр.ц – число дней простоя автомобиля в ТО и ТР;

,

где Дк – число дней простоя автомобиля в КР;

где  - нормативный простой автомобиля в КР на авторемонтном заводе;

Дкi=15;

Дт – число дней, затраченных на транспортирование автомобиля из АТП на авторемонтное предприятие и обратно;

Дт=0,15*15=2,25=2дн.

Дк=15+2=17 дн.

ДТОиТР – удельный простой автомобиля в ТО и ТР в днях на 1000 км пробега; ДТОиТР = 0,45

- коэффициент, учитывающий продолжительность простоя в ТО и ТР; =1,2;

Определение количества технических обслуживаний

Годовое количество ежедневных обслуживаний по автомобилям определяется по формуле:

,

где Lг – годовой пробег автомобиля, км;

Количество технических обслуживаний ТО-1(N1) и ТО-2 (N2) определяется по следующим формулам:

где N2 – число ТО-2 в год;

L2 – скорректированное значение периодичности ТО-2;

где N1 – число ТО-1 в год;

L1 – скорректированное значение периодичности ТО-1;

Количество сезонных обслуживаний рассчитывается по формуле:

,

где Аи – количество автомобилей, работающих в АТП;

Определение числа диагностических воздействий

Количество диагностирований Д-1за год определяется по формуле:

Количество диагностирований Д-2за год определяется по формуле:

Определение суточной программы по ТО и диагностированию

Суточная производственная программа по видам обслуживания определяется по формуле:

,						(24)

где Nг – годовая программа по соответствующему виду технического воздействия (ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2);

Др.г – годовое число рабочих дней зоны обслуживания АТП, для которой определяется суточная программа;

Полученные результаты сводим в таблицу 2.

Таблица 2 – Производственная программа ТО и диагностирования автомобилей

| Подвижной состав | Вид обслуживания | Количество обслуживаний |
| --- | --- | --- |
|  |  | За год | За сутки | За смену |
| ГАЗ66 | ЕО ТО-1 ТО-2 Д-1 Д-2 СО | 34246,5 892 2675 3834,5 1070,4 340 | 134 4 11 15 4 - | 134 4 11 15 4 - |

Расчет годовых объемов работ по техническому обслуживанию, диагностированию и ремонту подвижного состава АТП

2.6.1 Корректирование нормативных трудоемкостей технического обслуживания и текущего ремонта

Скорректированные нормативные трудоемкости ежедневного обслуживания ЕО, номерных технических воздействий ТО-1 и ТО-2 для подвижного состава данного АТП определяются по формулам:

где tEO(н) – нормативная трудоемкость ЕО для базового автомобиля, чел-ч

Км – коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости работ ЕО за счет механизации;

,

где М – доля работ ЕО, выполненных механизированным способом;

Расчётная нормативная скорректированная трудоёмкость(ТО-1, ТО-2, ТР) для подвижного состава проектируемого АТП

Расчет годовых объемов работ технических воздействий

Расчет годовых объемов ЕО, ТО-1, ТО-2 производится исходя из годовой производственной программы данного вида и трудоемкости обслуживания и определяется по следующим формулам:

где С – коэффициент трудоемкости сезонного обслуживания; С=0,2;

Годовая трудоемкость ТР по АТП определяется исходя из годового пробега парка автомобилей и удельной трудоемкости ТР на 1000км:

2.6.3 Распределение объема диагностических работ

Годовая трудоемкость работ по диагностированию Д-1 и Д-2 рассчитывается по формулам:

где % - процент диагностических работ при выполнении соответствующего обслуживания;

Общий годовой объем диагностических работ между Д-1 и Д-2 распределяется следующим образом:

Средние значения трудоемкостей определяются по формулам:

Скорректированные годовые объемы работ по ТО и ТР определяются по формулам:

Трудоемкость работ рассчитывается по формулам:

Полученные результаты сводим в таблицу 1

Таблица 1 – Годовые объемы работ ЕО, ТО и ТР

| Подвижной состав | , чел-час | , чел-час | , чел-час | , чел-час | , чел-час | , чел-час | , чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ66 | 6917,79 | 7587,64 | 9474,82 | 54366,32 | 995,7 | 796,56 | 771,12 |

Расчет общепарковой трудоемкости работ

Общий объем работ по ТО и ТР определяется по формуле:

Годовой объем работ по самообслуживанию предприятия

Вспомогательные работы определяются по формуле:

Распределение годовых объемов работ по их видам

Таблица 2 – Распределение годовых объемов работ ЕО, ТО и ТР по их видам автомобиля ГАЗ66

| Вид технических воздействий и работ | Годовой объем работ по видам подвижного состава |
| --- | --- |
|  | % | Чел-час |
| 1 | 2 | 3 |
| ЕО |
| Моечные | 75 | 5188,34 |
| Уборочные | 25 | 1729,45 |
| ТО-1 |
| Диагностические | 10 | 758,76 |
| Крепежные | 34 | 2579,8 |
| Регулировочные | 10 | 758,76 |
| Смазочные | 25 | 1896,92 |
| Электротехнические | 10 | 758,76 |
| По системе питания | 5 | 379,38 |
| Шинные | 6 | 455,26 |
| ТО-2 |
| Диагностические | 10 | 947,48 |
| Крепежные | 35 | 3316,19 |
| Регулировочные | 16 | 1515,97 |
| Смазочные | 15 | 1421,22 |
| Электротехнические | 8 | 757,99 |
| По системе питания | 14 | 1326,47 |
| Шинные | 2 | 189,5 |
| ТР постовые работы |
| Диагностические | 2 | 1087,33 |
| Регулировочные | 1,5 | 815,5 |
| Разборочно-сварочные | 32 | 17397,22 |
| Сварочно-жестяницкие | 2 | 1087,33 |
| Малярные | 6 | 3261,98 |
| Работы, выполняемые на участках |
| Агрегатные | 18 | 9785,93 |
| Слесарно-механические | 12 | 6523,96 |
| Электротехнические | 6 | 3261,97 |
| Аккумуляторные | 1,5 | 815,5 |
| Ремонт приборов системы питания | 4,5 | 2446,47 |
| Шиномонтажные | 1,5 | 815,5 |
| Вулканизационные | 1,5 | 815,5 |
| Кузнечно-рессорные | 2,5 | 1359,16 |
| Медницкие | 2 | 1087,33 |
| Сварочные | 1 | 543,66 |
| Жестяницкие | 1 | 543,66 |
| Арматурные | 1,5 | 815,5 |
| Деревоотделочные | 2,5 | 1359,16 |
| Обойные | 1 | 543,66 |
| Д-1 | 100 | 995,7 |
| Д-2 | 100 | 796,56 |

Расчет численности персонала

2.8.1 Расчет численности производственных рабочих

Общее технологически необходимое (явочное) число рабочих в АТП определяется по формуле:

где Тотд – годовой объем работ по ТО и ТР подвижного состава АТП;

Фр.м. – годовой фонд времени рабочего места;

где Кр – число рабочих дней в году; Кр = 255;

tсм – продолжительность смены, ч; tсм = 8ч;

Кп – число предвыходных и предпраздничных дней, в которые сокращается рабочая смена; Кп = 16;

tс – время, на которое сокращается смена в праздничные и предвыходные дни, ч; tсм = 1ч;

ссм – число смен; ссм = 1

ч

Штатное (списочное) количество рабочих для АТП определяется по формуле:

где Тотд – годовой объем работ по зоне ЕО, ТО, ТР или участку, чел-час;

Фр.в. – годовой фонд рабочего времени штатного рабочего с учетом отпуска и невыхода на работу по уважительным причинам;

где К0 – общее число рабочих дней отпуска в году (с дополнительными); К0 = 20;

ηр – коэффициент потерь рабочего времени; ηр = 0,95;

Результаты расчета численности производственных рабочих приводятся в таблицах 3, 4, 5.

Таблица 3 – Численность производственных рабочих

| Вид технических воздействий и работ | Тi, чел-час | Рт | Рш |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчетное | принятое | расчетное | принятое |
| ЕО |
| Моечные | 5188,34 | 2,6 | 3 | 2,9 | 3 |
| уборочные | 1729,45 | 0,86 | 1 | 0,98 | 1 |
| ТО-1 |
| Крепежные | 2579,8 | 1,28 | 1 | 1,5 | 2 |
| Регулировочные | 758,76 | 0,38 | 3 | 0,43 | 4 |
| Смазочные | 1896,92 | 0,94 |  | 1,07 |  |
| Электротехнические | 758,76 | 0,38 |  | 0,43 |  |
| По системе питания | 379,38 | 0,19 |  | 0,21 |  |
| Шинные | 455,26 | 0,23 |  | 0,26 |  |
| ТО-2 |
| Крепежные | 3316,19 | 1,64 | 2 | 1,87 | 2 |
| Регулировочные | 1515,97 | 0,75 |  | 0,86 |  |
| Смазочные | 1421,22 | 0,7 |  | 0,8 |  |
| Электротехнические | 757,99 | 0,38 |  | 0,43 |  |
| По системе питания | 1326,47 | 0,66 |  | 0,75 |  |
| Шинные | 189,5 | 0,09 |  | 0,11 |  |
| ТР постовые работы |
| Регулировочные | 815,5 | 0,4 | 9 | 0,46 | 10 |
| Разборочно-сварочные | 17397,22 | 8,6 |  | 9,82 |  |
| Сварочно-жестяницкие | 1087,33 | 0,54 |  | 0,61 |  |
| Малярные | 3261,98 | 1,61 | 2 | 1,84 | 2 |
| Д-1 | 995,7 | 0,49 | 2 | 0,56 | 2 |
| Д-2 | 796,56 | 0,39 |  | 0,45 |  |

Таблица 4 – Численность производственных рабочих на участках текущего ремонта

| Работы, выполняемые на участках | Тi, чел-час | Рт | Рш |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчетное | принятое | расчетное | принятое |
| Агрегатные | 9785,93 | 4,83 | 5 | 5,53 | 6 |
| Слесарно-механические | 6523,96 | 3,22 | 3 | 3,68 | 4 |
| Электротехнические | 3261,97 | 1,61 | 3 | 1,84 | 3 |
| Аккумуляторные | 815,5 | 0,4 |  | 0,46 |  |
| Ремонт приборов системы питания | 2446,47 | 1,21 |  | 1,38 |  |
| Шиномонтажные | 815,5 | 0,4 | 2 | 0,46 | 2 |
| Вулканизационные | 815,5 | 0,4 |  | 0,46 |  |
| Кузнечно-рессорные | 1359,16 | 0,67 | 2 | 0,77 | 2 |
| Медницкие | 1087,33 | 0,54 |  | 0,61 |  |
| Сварочные | 543,66 | 0,27 | 3 | 0,31 | 3 |
| Жестяницкие | 543,66 | 0,27 |  | 0,31 |  |
| Арматурные | 815,5 | 0,4 |  | 0,46 |  |
| Деревоотделочные | 1359,16 | 0,67 | 2 | 0,77 | 2 |
| Обойные | 543,66 | 0,27 |  | 0,31 |  |

3 Организационно-технологический раздел

3.1 Расчет количества постов в зонах технического обслуживания

Число универсальных постов обслуживания хто определяется из соотношения:

где Тп – такт поста, мин (ч);

R – ритм производства, мин (ч);

Такт поста Тп представляет собой время простоя автомобиля под обслуживанием на данном посту и рассчитывается по формуле:

где Рп – число рабочих, одновременно работающих на посту;

tп – время, затрачиваемое на передвижение автомобиля при установке его на пост и съезде с поста, мин; tп = 3мин;

Ритм производства R рассчитывается по формуле:

где -сменная программа по i-му виду технического обслуживания;

Время передвижения автомобиля с поста на пост можно определить по формуле:

где Lа – габаритная длина автомобиля, м;

а – расстояние между автомобилями, стоящими на двух последовательных постах, м;

Vк – скорость передвижения автомобиля конвейером, м/мин

Такт линии механизированной моечной установки определяется по формуле:

где N1у = 40 авт/час;N2у=20

Число линий непрерывного действия определяется по формуле:

3.2 Расчет количества постов в зоне текущего ремонта

Число универсальных постов обслуживания зоны ТР определяется по формуле:

где Ттр – годовой объем работ соответствующего вида технического воздействия, чел-час;

Кн – коэффициент неравномерности загрузки постов; Кн=0,5;

Др.г – число рабочих дней постов в году;

tсм – продолжительность смены зоны ТР, ч;

ссм – число рабочих смен постов ТР;

Рп – среднее число рабочих, одновременно работающих на посту;

Кп – коэффициент использования рабочего времени поста; Кп = 0,8;

3.3 Расчет количества постов диагностики

Число диагностических постов определяется по формуле:

где Тд – годовой объем работ соответствующего вида технического воздействия, чел-час;

Др.г – число рабочих дней зоны диагностирования в году;

Рп – среднее число рабочих, одновременно работающих на посту;

Кп – коэффициент использования рабочего времени поста диагностики;

3.4 Расчет числа постов ожидания

Число постов ожидания определяется:

Перед постами ТО-1 – 10% сменной программы;

Перед постами ТО-2 – 30% сменной программы;

Перед постами ТР – 20% от числа постов ТР

Перед постами ЕО – 20% часовой пропускной способности постов;

3.5 Подбор технологического оборудования

Таблица 11 – Перечень технологического оборудования

| Наименование | Модель | Количество | Размеры в плане, мм | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Гидравлический пресс ,40т | 2135-1М | 1 | 1520*840 | 1,26 |
| Стенд для ремонта карданных валов и рулевых управлений | 3067 | 1 | 936*600 | 0,6 |
| Стенд для ремонта коробки передач | 2365 | 1 | 500*780 | 0,4 |
| Стенд для ремонта редукторов задних мостов | Р-284 | 1 | 740*482 | 0,35 |
| Электроточило | И-138А | 1 | 860*550 | 0,47 |
| Стенд для разборки и регулировки сцепления | ЦКБ-Р-207 | 1 | 526*863 | 0,45 |
| Радиально-сверлильный настольный станок | НРС-15 | 1 | 360*360 | 0,13 |
| Стенд для ремонта передних и задних мостов | 2450 | 1 | 1020*780 | 0,8 |
| Вертикально-сверлильный станок | 2А-125 | 1 | 1080*800 | 0,86 |
| Станок для расточки тормозных барабанов и тормозных накладок | ЦКБР-114 | 1 | 1080*830 | 0,9 |
| Стенд для клепки тормозных накладок автомобилей | Р-304 | 1 | 600*430 | 0,26 |
| Подвесная кран-балка | ПТ-054 | 1 | 4000*1500 | 6 |
| Стенд универсальный для испытания коробок передач автомобилей | АКТБ-25А | 1 | 4000*1500 | 6 |
| Настольно-верстачный пресс 3т | ОКС-918 | 1 | 2780*800 | 2,22 |
| Стеллаж для деталей | ОРГ-1468-05-230А | 1 | 920*220 | 0,2 |
| Ларь для обтирочных материалов | ОРГ-1468-07-090А | 1 | 1400*500 | 0,7 |
| Стеллаж для инструментов | ОРГ-1468-05-280 | 1 | 800*400 | 0,32 |
| Шкаф настенный для приборов и инструментов | ОРГ-1468-07-010А | 2 | 1400*500 | 0,7 |
| Слесарный верстак | СД-3701-04 | 2 | 500*400 | 0,4 |
| Ларь для отходов | ОРГ-1468-07-090А | 1 | 1250*800 | 2 |
| Передвижная моечная ванна | ОМ-13116 | 1 | 800*400 | 0,32 |
| Итого |  | 24 |  | 20,57 |

Таблица 12 – Перечень технологической оснастки, инвентаря и инструмента

| Наименование | Модель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Прибор для измерения радиального зазора в подшипниках качения | КН-1223 | 1 |
| Универсальный комплект съемников и приспособлений для разборки и сборки узлов автомобилей | УКАСП-58 ПИМ-192 | 1 |
| Комплект оправок для выполнения работ | - | 1 |
| Пневматический гайковерт | ГПМ-14 | 3 |
| Большой набор гаечных ключей | И-105-М (1,2,3) | 3 |
| Напильники разные |  | 20 |
| Шаберы разные |  | 6 |
| Комплект инструментов слесаря | 2446 | 9 |

3.6 Расчет площадей производственных помещений

3.6.1 Расчет площадей зон ЕО, ТО, ТР и ожидания

Площадь зон определяется по формуле:

где fа – площадь подвижного состава по габаритным размерам в плане, м2;

хзi – число постов,шт;

кп – коэффициент плотности расстановки постов;

Результаты расчетов сводим в таблицу 13.

Таблица 13 – Площадь зон ЕО, ТО, ТР и ожидания

| Вид обслуживания | Площадь подвижного состава fа,м2 | Число постов хзi,шт | Коэффициент плотности расстановки постов кп | Площадь зон Fзi,м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГАЗ66 |  |
| ТО-1 | 14,65 | 2 | 5 | 29,3 |
| ТО-2 | 14,65 | 1 | 5 | 14,65 |
| ТР | 14,65 | 1 | 5 | 14,65 |
| ЕО | 14,65 | 8 | 5 | 117,2 |

3.6.2 Расчет площадей производственных отделений

Площади участков определяются по формуле:

где fоб – суммарная площадь горизонтальной проекции по габаритным размерам оборудования, м2;

кп – коэффициент плотности расстановки оборудования; кп = 4,3;

Таблица 14 – Площади производственных участков ТО и ТР в зависимости от числа работающих

| Участки | Число работающих | Площадь участка |
| --- | --- | --- |
| Агрегатный (с учетом мойки деталей и агрегатов) | 6 | 88,45 |
| Слесарно-механический | 4 | 95 |
| Электротехнический | 3 | 72 |
| Ремонта приборов системы питания |  |  |
| Шиномонтажный | 3 | 41 |
| Вулканизационный |  |  |
| Жестяницкий | 2 | 45 |
| Сварочный |  |  |
| Медницкий | 1 | 81 |
| Кузнечно-рессорный |  |  |
| Арматурный | 4 | 36 |
| Аккумуляторный | 1 | 36 |
| Обойный | 1 | 36 |
| Деревообрабатывающий |  |  |

3.6.3 Расчет площадей складов

Площадь складов определяется по формуле:

,

где Lг – среднегодовой пробег одного автомобиля;

Аи – списочное число автомобилей;

Fу – удельная площадь данного вида склада на 1 млн. км пробега автомобилей;

Кп.с , Кр, Краз – коэффициенты, учитывающие соответственно тип подвижного состава, его число и разномарочность;

Таблица 15 – Площади складов

| Складские помещения | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| Запасных частей | 36,9 |
| Агрегатов | 73,9 |
| Материалов | 36,9 |
| Шин | 39,5 |
| Смазочных материалов | 53,01 |
| Лакокрасочных материалов | 18,49 |
| Химикатов | 3,08 |
| Инструментально-раздаточная кладовая | 3,08 |
| Промежуточный склад | 28,63 |

3.6.4 Расчет площади зоны хранения автомобилей

Площадь зоны хранения рассчитывается по формуле:

где f0 – площадь, занимаемая автомобилем в плане *по габаритным размерам), м2;

Аст – число автомобиле-мест хранения;

Кп – коэффициент плотности расстановки автомобиле-мест хранения.

3.6.5 Площадь вспомогательных и технических помещений

Таблица 16 – Распределение площадей вспомогательных и технических помещений

| Наименование помещений | % | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Вспомогательные помещения: |
| Участок ОГМ с кладовой | 60 | 76,12 |
| Компрессорная | 40 | 50,8 |
| Итого: | 100 | 126,92 |
| Технические помещения: |
| Насосная мойка подвижного состава | 20 | 42,31 |
| Трансформаторная | 15 | 31,73 |
| Тепловой пункт | 15 | 31,73 |
| Электрощитовая | 10 | 21,15 |
| Насосная пожаротушения | 20 | 42,31 |
| Отдел управления производством | 10 | 21,15 |
| Комната мастеров | 12 | 24,4 |
| Итого: | 100 | 211,54 |